| «Συντήρηση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Σχολικών-Δημοτικών Κτιρίων και Υπαίθριων Εγκαταστάσεων» |
| --- |
| ΟΜΑΔΑ 1η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ Α/Α 1 - 6, CPV 42652000-1 |
| Α/Α | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |
| 1 | Δράπανο πνευματικό sds plus. Ηλεκτρικό σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο. Ονομαστική ισχύς (W) : 1.010, αποδιδόμενη ισχύς (W) : 550, κρουστική απόδοση (J/s) : 207, μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA (J) : 2.8 | τεμ. | 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 2 | Σέτ δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V και Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 18V, δραπανοκατσάβιδο. | τεμ. | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 3 | Μηχάνημα χημικού καθαρισμού, ηλεκτρική αντλία αφαλάτωσης. Αντλία απόδοσης 40 - 44 l/min, μέγιστη θερμοκρασία έως 50° C, μοτέρ 220V/ 50Hz/ 134,23-150,00WATT (0,18-0,20hp), δοχείο 15lt - 20lt. | τεμ. | 1 | 700,00 | 700,00 |
| 4 | Μικρή φορητή συσκευή οξυγονοκόλλησης ασετυλίνη - οξυγόνο, Kit Φλόγιστρο δύο αεριών . Συγκόλληση καμινέτο 400 l / h, συγκόλλησης / κοπής καμινέτο σέτ. | τεμ. | 1 | 158,00 | 158,00 |
| 5 | Ηλεκτρικός γωνιακός τροχός μικρός, δίσκοι Ø (mm) : 125, ισχύς κατανάλωσης (W) : 1700, αποδιδόμενη ισχύς (W) : 1000. | τεμ. | 2 | 237,00 | 474,00 |
| 6 | Συσκευή συγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων. Μηχάνημα συγκόλλησης πλαστικών σωλήνων PE,PP,PVDF,PB και εξαρτημάτων 20-63mm. | τεμ. | 4 | 65,00 | 260,00 |
|  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 3.692,00 |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% | 886,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1η | 4.578,08 |

| «Συντήρηση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Σχολικών-Δημοτικών Κτιρίων και Υπαίθριων Εγκαταστάσεων» |
| --- |
| ΟΜΑΔΑ 2η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ Α/Α 1 - 21, CPV 44510000-8 |
| Α/Α | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |
| 1 | Γκαζοτανάλια μήκους 300 mm, με δυνατότητα ανοίγματος σιαγόνων 70 mm ή 2 3/4" | τεμ | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 2 | Κάβουρας μεγέθους 1", με κεφαλή με κλίση 85°÷ 90°, συνολικού μήκους 320 mm ÷ 325 mm | τεμ | 1 | 48,00 | 48,00 |
| 3 | Κάβουρας γωνιακός μεγέθους 2", με κεφαλή με γωνία 45° ÷ 52°, συνολικού μήκους από 540 mm ÷ 580 mm | τεμ | 1 | 92,50 | 92,50 |
| 4 | Κατσαβίδι για βίδες με εγκοπή με πάχος μύτης λεπίδας 2,0 mm, πλάτος μύτης λεπίδας 12 mm και μήκος λεπίδας 250 mm | τεμ | 1 | 11,00 | 11,00 |
| 5 | Κατσαβίδι για βίδες με σταυρωτή κεφαλή Phillips 4 με μήκος λεπίδας 200 mm | τεμ | 1 | 13,90 | 83,40 |
| 6 | Απογυμνωτής καλωδίων περιστροφικός | τεμ | 2 | 12,60 | 25,20 |
| 7 | Δοκιμαστικό τάσης 12 - 690V AC/DC και ένδειξη διαδοχής φάσεων | τεμ | 1 | 75,00 | 75,00 |
| 8 | Κατσαβίδι δοκιμαστικό 220 - 250 V με πάχος μύτης λεπίδας 0,5 mm, πλάτος μύτης λεπίδας 3 mm και μήκος λεπίδας 60 mm | τεμ | 2 | 3,50 | 7,00 |
| 9 | Κατσαβίδι δοκιμαστικό 220 - 250 V με πάχος μύτης λεπίδας 0,6 mm, πλάτος μύτης λεπίδας 3,5 mm και μήκος λεπίδας 90 mm | τεμ | 2 | 3,70 | 7,40 |
| 10 | Πλαγιοκόφτης για σκληρό σύρμα συνολικού μήκους 180 mm με μονωση VDE έως και τα 1000 V | τεμ | 1 | 34,50 | 34,50 |
| 11 | Πολύμετρο ψηφιακό | τεμ | 1 | 145,00 | 145,00 |
| 12 | Πρέσα τηλεπικοινωνιών κατάλληλη για τον τερματισμό όλων των τύπων οριολωρίδων τύπου KRONE (LSA-PLUS) και patch panel, πριζών CAT5E-6 κλπ. που διαθέτουν επαφές IDC τύπου KRONE (LSA-PLUS), | τεμ | 1 | 17,00 | 17,00 |
| 13 | Σετ με μύτες και μαγνητική συγκράτηση για μύτες μεγέθους 1/4", σε εργαλειοθήκη, που περιλαμβάνει μαγνητική συγκράτηση για μύτες μεγέθους 1/4" με λαβή τουλάχιστον δύο συστατικών και εξάγωνο στέλεχος και τουλάχιστον 61 μύτες όπως παρακάτω : μύτες για βίδες με εγκοπή μεγεθών 0,5 x 3 - 0,6 x 4,5 - 0,8 x 5,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 - 1,6 x 8 mm, για βίδες ALLEN μεγεθών 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm, για βίδες με σταυρωτή κεφαλή Phillips μεγεθών PH 0 - 1 - 2 - 3, για βίδες με σταυρωτή κεφαλή PΖ μεγεθών PZ 1 - 2 - 3, για βίδες με χωνευτή κεφαλή Torx μεγεθών Τ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, για βίδες με χωνευτή κεφαλή Torx με οπή μεγεθών Τ 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, για βίδες Tri-Wing μεγεθών 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, για βίδες Torq-Set μεγεθών 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, για βίδες spanner μεγεθών 4 - 6 - 8 - 10 - 12, όλες μήκους 25 mm | τεμ | 1 | 144,00 | 144,00 |
| 14 | Αλφάδι μαγνητικό με σώμα από αλουμίνιο μήκους 500 mm | τεμ | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 15 | Αμπεροτσιμπίδα για εναλασσόμενο ρεύμα με εύρος μέτρησης ρεύματος AC τουλάχιστον από 0,1 Α ÷ 400A, για κατηγορία κυκλώματος μέτρησης CAT III 600 V, με ψηφιακή ένδειξη | τεμ | 1 | 95,00 | 95,00 |
| 16 | Κλειδί γαλλικό μεγέθους 12" ή μήκους 300 mm ÷ 305 mm | τεμ | 1 | 33,00 | 33,00 |
| 17 | Κάσα μανομέτρων για ψυκτικούς σε ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι, που περιλαμβάνει μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης για ψυκτικά ρευστά R22, R407C, R410A σε βάση από αλουμίνιο με γάντζο για κρέμασμα | τεμ | 1 | 155,00 | 155,00 |
| 18 | Μηχανισμός mapp-gas. Βαρέως τύπου φλόγιστρο, για συγκόλληση χαλκοσωλήνων, σωλήνων ροής νερού κλπ., που αποτελείται από ρυθμιστή πίεσης και ακροφύσιο που περιστρέφεται κατά 360°, σχεδιασμένο να λειτουργεί με αέριο mapp-gas ή προπάνιο | τεμ | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 19 | Σετ εκτονωτικό εκχειλωτικό από ατσάλι υψηλής ποιότητας για χαλκοσωλήνες με εξωτερική διάμετρο 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2'', 5/8'' σε πλαστική θήκη | τεμ | 1 | 88,00 | 88,00 |
| 20 | Σετ με καστάνια και μύτες σε ανθεκτική πλαστική θήκη, εύκολο για μεταφορά σε τσέπη ή εργαλειοθήκη, με δυνατότητα άμεσης επιλογής εργαλείου από εικονογράμματα, που περιλαμβάνει καστάνια στιβαρή εξαιρετικά μικρή και συμπαγή, με μεταλλική λαβή μεγέθους 1/4", προέκταση μεγέθους 1/4", μήκους 100 mm, αντάπτορα και μύτες για βίδες με εγκοπή μεγεθών 4,0 - 5,5 mm, για βίδες με σταυρωτή κεφαλή PΖ μεγεθών PZ 1 - 2 - 3, για βίδες με σταυρωτή κεφαλή Phillips μεγεθών PH 1 - 2 - 3, για βίδες ALLEN μεγεθών 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm, για βίδες με χωνευτή κεφαλή Torx μεγεθών Τ 6 - 7 - 8 - 9, για βίδες με χωνευτή κεφαλή Torx με οπή μεγεθών Τ 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, όλες μήκους 25 mm | τεμ | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 21 | Σωληνοκόφτης για χαλκοσωλήνες με δυνατότητα κοπής σωλήνων διαμέτρου από 6 mm ÷ 35 mm | τεμ | 1 | 47,00 | 47,00 |
|  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 1.308,00 |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% | 313,92 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2η | 1.621,92 |

| «Συντήρηση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Σχολικών-Δημοτικών Κτιρίων και Υπαίθριων Εγκαταστάσεων» |  |
| --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ 3η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ.Α.Π.- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ Α/Α 1 - 14, CPV 18100000-0 |  |
| Α/Α | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |
| 1 | Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο (Υδραυλικού) | Ζεύγος | 15 | 1,05 | 15,75 |
| 2 | Γάντια μονωτικά (Ηλεκτρολόγου) | Ζεύγος | 10 | 43,00 | 430,00 |
| 3 | Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία | Τεμ | 14 | 10,00 | 140,00 |
| 4 | Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (Ηλεκτρολόγου) | Τεμ | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 5 | Ανακλαστικά γιλέκα | Τεμ | 32 | 5,00 | 160,00 |
| 6 | Αρβυλα ασφαλείας | Ζεύγος | 19 | 20,00 | 380,00 |
| 7 | Αρβυλα ασφαλείας (Ηλεκτρολόγου) | Ζεύγος | 10 | 80,00 | 800,00 |
| 8 | Νιτσεράδες τεχνικού συνεργείου | Τεμ | 25 | 8,00 | 200,00 |
| 9 | Επιγονατίδες (Υδραυλικού) | Τεμ | 4 | 12,01 | 48,04 |
| 10 | Καπέλα τεχνικού συνεργείου | Τεμ | 14 | 4,00 | 56,00 |
| 11 | Γαλότσες εργασίας | Ζεύγος | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 12 | Στολές προστασίας από χημικά | Τεμ | 6 | 30,00 | 180,00 |
| 13 | Γάντια προστασίας από χημικά | Ζεύγος | 6 | 7,70 | 46,20 |
| 14 | Φίλτρα Dirin 230 A2B2E2K1-P3 | Τεμ | 4 | 23,50 | 94,00 |
|  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 2.999,99 |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% | 720,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3η | 3.719,99 |

Θεσσαλονίκη 23-05-2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

«Συντήρηση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Σχολικών-Δημοτικών Κτιρίων και Υπαίθριων Εγκαταστάσεων»

ΟΜΑΔΑ 1η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ - ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ Α/Α 1 - 6, CPV 42652000-1

1. Δράπανο πνευματικό sds plus. Ηλεκτρικό σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο. Ονομαστική ισχύς (W) : 1.010, αποδιδόμενη ισχύς (W) : 550, κρουστική απόδοση (J/s) : 207, μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA (J) : 2.8

Δράπανο πνευματικό sds plus. Ηλεκτρικό σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο. Ευρύ φάσμα χρήσεων: διατρήσεις με κρούση, καλέμισμα, διατρήσεις χωρίς κρούση και βίδωμα, ενδείκνυται για εργαλεία με άκρο σύνδεσης SDS-plus ή με κυλινδρικό στέλεχος (χωρίς κρούση), λειτουργία κρουστικής στάσης για διάτρηση μόνο σε περιστροφική λειτουργία, αναστολή περιστροφικής λειτουργίας για καλέμισμα, σύστημα αλλαγής τσοκ "Quick", δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία, ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας, υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα, περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας, μετάδοση με 2 τρόπους: δύο ταχύτητες διάτρησης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο, υψηλής απόδοσης κρουστικός μηχανισμός εδρασμένος με ακρίβεια σε ένα περίβλημα από κράμα αλουμινίου: μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα, λαβή με λαστιχένια επένδυση: αντικραδασμική, άνετη και ασφαλής, συμπλέκτης ασφαλείας για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει, προστασία υπερφόρτωσης με ηλεκτρονική παρακολούθηση της θερμοκρασίας, φωτεινό σήμα ενημέρωσης σχετικά με επικείμενη υπερφόρτωση, προστασία από ακούσια επανεκκίνηση: εμποδίζει την αυτόματη επανεκκίνηση του μηχανήματος, ψήκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα, ένδειξη για αλλαγή ψηκτρών, κυλινδρική θήκη προστασίας καλωδίου για την μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία, Ονομαστική ισχύς (W) : 1.010, αποδιδόμενη ισχύς (W) : 550, κρουστική απόδοση (J/s) : 207, μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA (J) : 2.8, μεγ. ροπή στρέψης (Nm) : 13, μέγιστος αριθμός κρούσεων (min)  4.400, διάμ. διάτρησης σε Xάλυβα (mm) : 13 / 6, διάμ. διάτρησης σε Ξύλο (mm) : 28, διάμ. διάτρησης σε Τοιχοποιία με ποτηροτρύπανο (mm) : 68, διάμετρος διάτρησης σε Μπετόν με κρουστικά τρυπάνια (mm) : 28, αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 0 - 945 / 0 - 2.480, στροφές με ονομ. φορτίο (min) : 860 / 2.250, εύρος στερέωσης του τσοκ (mm) : 1.5 - 13, διάμετρος λαιμού στερέωσης (mm) : 50, υποδοχή εργαλείου : SDS-plus, ενδεικτικό βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 3.4, ενδεικτικού τύπου  Metabo UHE 2850 Multi ή ισοδύναμο. (Περιεχόμενα συσκευασίας : τσοκ SDS-plus, λαστιχένια πρόσθετη λαβή, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, οδηγός βάθους διάτρησης, πλαστική θήκη). (Επιπλέον περιεχόμενο: Βελονι Metabo 250mm, Καλεμι Metabo 20x250mm, Τρυπανι Sds-plus Metabo 6x160mm, Τρυπανι Sds-plus Metabo 8x160mm, Τρυπανι Sds-plus Metabo 10x160mm).

2. Σέτ δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V και Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 18V, δραπανοκατσάβιδο.

Σέτ δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V και Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 18V, δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας: τάση Μπαταρίας : 18 V, χωριτικότητα Μπαταρίας : 4 Ah, ταχύτητες : 2, ταχύτητα Μέγιστο Φορτίο : 550-1600 rpm, κρούσεις : 9.350-29.000 1/min, ροπή : 60 Nm, μέγιστη Ικανότητα Βιδώματος : 8x300 mm, ικανότητα στο Ξύλο : Ø 50 mm, ικανότητα στο Ατσάλι : Ø 13 mm,  ικανότητα στην Πέτρα : Ø 14 mm, ενδεικτικό βάρος με την μπαταρία : 2,2 kg, παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας: τάση Μπαταρίας : 18 V, χωριτικότητα Μπαταρίας :4 Ah, ταχύτητα χωρίς Φορτίο : 2.200 rpm, κρούσεις : 3.200 1/min, ροπή Μέγιστη : 158 Nm, μέγιστη Διάμετρος Βίδας : Ø 8 mm / M14, τσοκ : 1/4 in εξάγωνο, ενδεικτικό βάρος με την Μπαταρία : 1,8 kg, ενδεικτικού τύπου 18V Σετ Combo ASB18-ASCD18W4 ή ισοδύναμο. ( περιεχόμενο συσκευασίας: 1 ASCD18-W4 18V Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας + 1 ASB18 18V Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο, 1 Πλαστική βαλίτσα, 1 ταχυφοσρτιστής ALG 50, 2 Mπαταρίες Lion).

3. Μηχάνημα χημικού καθαρισμού, ηλεκτρική αντλία αφαλάτωσης. Αντλία απόδοσης 40 - 44 l/min, μέγιστη θερμοκρασία έως 50° C, μοτέρ 220V/ 50Hz/ 134,23-150,00WATT (0,18-0,20hp), δοχείο 15lt - 20lt.

Μηχάνημα χημικού καθαρισμού, ηλεκτρική αντλία αφαλάτωσης. Αντλία απόδοσης 40 - 44 l/min, μέγιστη θερμοκρασία έως 50° C, μοτέρ 220V/ 50Hz/ 134,23-150,00WATT (0,18-0,20hp), δοχείο 15lt - 20lt, ενδεικτικό βάρος 6 - 8.5kgr, ανθεκτική στα οξέα/ δοχείο από PE, αγωγοί σύνδεσης διατομής 1/2'' - μήκους 1,5-2,5 μέτρα απο PE, υποδοχές: 1/2” Θ -1/2” Θ, εφοδιασμένες με αντιστροφέα ροής, μανομετρικό  (μεγ.πίεση /bar) τουλάχιστον 1-1,5, βαθμός προστασίας τουλάχιστον IP 54, ενδεικτικού τύπου Rothenberger ROCAL 20 ή AQUAMAX EVOLUTION 20 ή ισοδύναμο.

4. Μικρή φορητή συσκευή οξυγονοκόλλησης ασετυλίνη - οξυγόνο, Kit Φλόγιστρο δύο αεριών . Συγκόλληση καμινέτο 400 l / h,  συγκόλλησης / κοπής καμινέτο  σέτ.

Μικρή φορητή συσκευή οξυγονοκόλλησης ασετυλίνη - οξυγόνο, Kit Φλόγιστρο δύο αεριών . Συγκόλληση καμινέτο 400 l / h,  συγκόλλησης / κοπής καμινέτο  σέτ 7, Συγκόλλησης ακροφύσια (40 - 400 l / h), OX Ρυθμιστής (οξυγόνο),  OX PRO ρυθμιστής (οξυγόνο),  Μ.Χ. ρυθμιστής (ασετιλίνη), Μ.Χ. PRO ρυθμιστής (ασετιλίνη),  σετ 2 υποστροφή προλήψεις ΟΧ & AD, σετ OX & AD, ταχυσυνδέσμους τύπου σετ 2 x 4m ΟΧ & AD,  σωλήνες Ø 20mm, καροτσάκι για 1m³ OX & μπουκάλια μ.Χ.  αερίου στγκόλλησης πλήρες σετ, κίτ ακροφυσίων λάμπας - 3 ακροφύσια με ρυθμιζόμενου τύπου TORCH σύνδεση σε λάστιχα διαμέτρου Ø20mm  λάμπα με Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ή και με χειροκίνητη ανάφλεξη  60 W SOLDERING,  αποκόλλησης PUMP 100W ΑΜΕΣΗ κολλητήρι (σε περίπτωση)  αναπτήρα αερίου  Piercing CARTRIDGE 190gr - φιάλες αερίων: οξυγόνου 600 ml (330gr αερίου), ασετυλίνης 380ml (220γρ αέριο), μη επαναφορτιζόμενες.(Περιεχόμενο συσκευασίας: πλήρης συσκευή οξυγονοκόλλησης, με δύο φιάλες οξυγόνου, δύο φιάλες ασετυλίνης, 6 τεμάχια ράβδοι πλήρωσης ορείχαλκου Ø 2 χιλιοστά, 6 τεμάχια ράβδοι πλήρωσης χαλκού Ø 2 χιλιοστά σκληρης κόλλησης,  6 τεμάχια ράβδοι πλήρωσης μαλακής κόλλησης χαλκού Ø 2 χιλιοστά - 20gr, πάστα καθαρισμού χαλκού, σκόνη για χαλκοσυγκόλληση για κράμα χαλκού - 100g) ενδεικτικού τύπου DUAL ΑΕΡΙΟΥ KIT - GAS ART 580 & OXYGEN/walkov/gys ή ισοδύναμο.

5. Ηλεκτρικός γωνιακός τροχός μικρός, δίσκοι Ø (mm) : 125, ισχύς κατανάλωσης (W) : 1700, αποδιδόμενη ισχύς (W) : 1000.

Ηλεκτρικός γωνιακός τροχός μικρός. Μεγάλη διάρκεια ζωής για απαιτητικές εφαρμογές, ισχυρός και ανθεκτικός γωνιακός τροχός με την υψηλότερη πυκνότητα ισχύος στην κατηγορία του για γρήγορη πρόοδο εργασιών, σύστημα για την ταχεία αλλαγή των δίσκων, ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρύθμιση χωρίς εργαλεία, ταχύτερο σύστημα φρεναρίσματος του δίσκου για την υψηλότερη προστασία του χρήστη, ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, σύστημα για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία, λειτουργία άμεσης διακοπής λειτουργίας όταν απελευθερώνεται ο εργονομικά ενσωματωμένος αντιολισθητικός διακόπτης, συμπλέκτης ασφαλείας για άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου για υψηλά επίπεδα ασφάλειας του χρήστη, περίβλημα του μηχανισμού μετάδοσης με δυνατότητα να περιστραφεί κατά 90° για αριστερόχειρες ή για κοπή, δίσκοι λείανσης Ø (mm) : 125, ισχύς κατανάλωσης (W) : 1700, αποδιδόμενη ισχύς (W) : 1000, μεγ. ροπή στρέψης (Nm) : 3.4, αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 11.000, στροφές με ονομ. φορτίο (min) : 8.000, σπείρωμα ατράκτου : M 14, μήκος καλωδίου (m) : 4, ενδεικτικού βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 2.4 kg, ενδεικτικού τύπου WSG 17-125 PR ή ισοδύναμο . (Περιεχόμενα συσκευασίας : Προστατευτικό κάλυμμα, φλάντζα στήριξης, παξιμάδι φλάντζας, λαβή)

6. Συσκευή συγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων. Μηχάνημα συγκόλλησης πλαστικών σωλήνων PE,PP,PVDF,PB και εξαρτημάτων 20-63mm.

Θερμοκολλητικό μηχάνημα - συσκευή υδραυλικών, πλαστικών σωλήνων, με δύο διακόπτες και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας, ο πρώτος στα 800watt και ο δεύτερος στα 1500watt και έξι διαφορετικές κεφαλές συγκόλλησης (θερμαντικά στόμια - θερμαντικά χιτώνια μήτρες / μούφες) ιδανικό για σωλήνες προπυλενίου (ppr), χρήσης υδραυλικών, βαρέως τύπου, με λάμα από ανοξείδωτο χάλυβα. Το θερμοκολλητικό μηχάνημα - συσκευή υδραυλικών πλαστικών σωλήνων, να έχει θερμοστάτη με μέγιστη θερμοκρασία  στους 300C° και ενδεικτική λυχνία. Σε σταθερή μεταλλική κασετίνα - βαλίτσα μεταφοράς, με μία μετροταινία ενός μέτρου, με ένα ψαλίδι πλαστικών σωλήνων με λάμα από ανοξείδωτο χάλυβα, με ένα ορθοστάτη εναπόθεσης – στήριξης και με στήριγμα για πάγκο εργασίας, με έξι διαφορετικές κεφαλές συγκόλλησης (θερμαντικά στόμια - θερμαντικά χιτώνια μήτρες / μούφες διαστάσεων/διαμέτρου: 20-25-32-40-50-63mm), με ένα κατσαβίδι, με ένα κλειδί τύπου άλλεν διαστάσεων 3mm/4mm, με ειδικό κλειδί βιδώματος/σφιξίματος κεφαλών  και με τάση λειτουργίας 220-230V, 50/60Hz.

ΟΜΑΔΑ 2η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ - ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ Α/Α 1 - 21, CPV 44510000-8

1.  Γκαζοτανάλια μήκους 300 mm

Γκαζοτανάλια μήκους 300 mm, με δυνατότητα ανοίγματος σιαγόνων 70 mm ή 2 3/4", κατά DIN ISO 8976, από ηλεκτροχάλυβα χρωμίου-βαναδίου σφυρηλατημένο και σκληρυμένο σε λάδι ή αντίστοιχο για σκληρότητα, ελαστικότητα και αντοχή στη φθορά, με επιφάνειες συγκράτησης με ειδικά σκληρυμένα δόντια (με σκληρότητα δοντιών τουλάχιστον 60 HRC), με στοπ κλεισίματος που  προστατεύει τα δάκτυλα του χρήστη, με λαβές εργονομικές 2 ή περισσοτέρων στοιχείων, με περαστή άρθρωση για υψηλή σταθερότητα λόγω του διπλού οδηγού και με ρύθμιση καστάνιας με 9 θέσεις ρύθμισης για περισσότερη ικανότητα σύσφιγξης.

2.  Κάβουρας μεγέθους 1", με κεφαλή με κλίση 85÷ 90, συνολικού μήκους 320 mm ÷ 325 mm,

Κάβουρας μεγέθους 1", με κεφαλή με κλίση 85÷ 90, συνολικού μήκους 320 mm ÷ 325 mm, κατά το πρότυπο DIN 5234 μορφή Α, από χάλυβα χρωμίου - βαναδίου εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία, ή αντίστοιχο για σκληρότητα, ελαστικότητα και αντοχή στη φθορά, με οδοντωτές επίπεδες σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους κοπτήρες, με παξιμάδι σύσφιξης.

3. Κάβουρας γωνιακός μεγέθους 2", με κεφαλή με γωνία 45 ÷ 52, συνολικού μήκους από                  540 mm ÷ 580 mm

Κάβουρας γωνιακός μεγέθους 2", με κεφαλή με γωνία 45 ÷ 52, συνολικού μήκους από                  540 mm ÷ 580 mm, κατά το πρότυπο DIN 5234 μορφή Β, από χάλυβα χρωμίου - βαναδίου εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία, ή αντίστοιχο για σκληρότητα, ελαστικότητα και αντοχή στη φθορά, με οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους κοπτήρες, με παξιμάδι σύσφιξης.

4.   Κατσαβίδι για βίδες με εγκοπή με πάχος μύτης λεπίδας 2,0 mm

Κατσαβίδι για βίδες με εγκοπή με πάχος μύτης λεπίδας 2,0 mm, πλάτος μύτης λεπίδας 12 mm και μήκος λεπίδας 250 mm, κατασκευασμένο σύμφωνα με το ISO 2380, με λάμα από χάλυβα ποιότητας χρωμίου - βαναδίου - μολυβδενίου ή αντίστοιχο υλικό για σκληρότητα, ελαστικότητα και αντοχή στη φθορά και με εργονομική λαβή τριών συστατικών για άριστη προσαρμογή στο χέρι και καλύτερο χειρισμό του εργαλείου με ελάχιστη καταπόνηση του καρπού λόγω του συνδυασμού σκληρής μαλακής επιφάνειας. Στην λαβή να υπάρχει επιπλέον λεπτός αυχένας για γρήγορη μεταφορά ισχύος.

5.   Κατσαβίδι για βίδες με σταυρωτή κεφαλή Phillips 4 με μήκος λεπίδας 200 mm

Κατσαβίδι για βίδες με σταυρωτή κεφαλή Phillips 4 με μήκος λεπίδας 200 mm, κατασκευασμένο σύμφωνα με το ISO 8764, με λάμα από χάλυβα ποιότητας χρωμίου - βαναδίου - μολυβδενίου ή αντίστοιχο υλικό για σκληρότητα, ελαστικότητα και αντοχή στη φθορά και με εργονομική λαβή τριών συστατικών για άριστη προσαρμογή στο χέρι και καλύτερο χειρισμό του εργαλείου με ελάχιστη καταπόνηση του καρπού λόγω του συνδυασμού σκληρής μαλακής επιφάνειας. Στην λαβή να υπάρχει επιπλέον λεπτός αυχένας για γρήγορη μεταφορά ισχύος.

6.   Απογυμνωτής καλωδίων περιστροφικός

Απογυμνωτής καλωδίων περιστροφικός με δυνατότητα απογύμνωσης καλωδίων με διάμετρο από 4 έως 13 mm, αγωγών από 0,5 mm² έως 16,0 mm² και ομοαξονικών καλωδίων με διάμετρο από 4 έως 8 mm, που να επιτρέπει την περιστροφική και την κατά μήκος απογύμνωση χωρίς να απαιτείται η ρύθμιση του βάθους κοπής και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απογύμνωση σε κουτιά διακλαδώσεων και πίνακες.

7.   Δοκιμαστικό τάσης με προδιαγραφές κατά DIN EN 61243, IEC 61243 με ελάχιστο εύρος μέτρησης από 12 έως και 690V AC/DC

Δοκιμαστικό τάσης με προδιαγραφές κατά DIN EN 61243, IEC 61243 με ελάχιστο εύρος μέτρησης από 12 έως και 690V AC/DC, με δυνατότητα ανίχνευσης πολικότητας και βραχυκυκλώματος, με ένδειξη διαδοχής φάσεων  (◄L R ►), χωρίς οθόνη, με τροφοδοσία από μπαταρίες.

Η συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE. Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE. Η συσκευή θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενα που προβλέπει ο κατασκευαστής στην αρχική της συσκευασία (όπως μπαταρίες, εγχειρίδιο χρήσης, κλπ.). Ο προμηθευτής της συσκευής θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά. Η συσκευή θα καλύπτεται τουλάχιστον από εγγύηση δύο ετών.

8.   Κατσαβίδι δοκιμαστικό 220 - 250 V AC με πάχος μύτης λεπίδας 0,5 mm

Κατσαβίδι δοκιμαστικό 220 - 250 V AC με πάχος μύτης λεπίδας 0,5 mm, πλάτος μύτης λεπίδας 3 mm και μήκος λεπίδας 60 mm, με λάμα επινικελωμένη και πλήρως μονωμένη με μόνωση VDE έως και τα 1000 V σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60900 60900/IEC και με μεταλλικό κλιπ.

9.   Κατσαβίδι δοκιμαστικό 220 - 250 V AC με πάχος μύτης λεπίδας 0,6 mm

Κατσαβίδι δοκιμαστικό 220 - 250 V AC με πάχος μύτης λεπίδας 0,6 mm, πλάτος μύτης λεπίδας 3,5 mm και μήκος λεπίδας 90 mm, με λάμα επινικελωμένη και πλήρως μονωμένη με μόνωση VDE έως και τα 1000 V σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60900 60900/IEC και με μεταλλικό κλιπ.

10.   Πλαγιοκόφτης για σκληρό σύρμα

Πλαγιοκόφτης για σκληρό σύρμα, από χάλυβα, επιχρωμιωμένος, συνολικού μήκους 180 mm, με κόψεις ακριβείας επαγωγικά σκληρυμένες (με σκληρότητα τουλάχιστον 60 HRC), με μεγάλο υποπολλαπλασιασμό για εύκολη κοπή, με λαβές με μονωτικά περιβλήματα VDE έως και τα 1000 V σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60900 60900/IEC.

11.  Πολύμετρο ψηφιακό για μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης

Πολύμετρο ψηφιακό για μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης (με εύρος μετρήσεων τουλάχιστον DC: 200 mV ÷ 2/20/200/1000V, AC: 2 ÷ 20/200/700V), μέτρηση έντασης συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος (με εύρος μετρήσεων τουλάχιστον DC: 2/20/200 mA ÷ 20 A,  AC: 2/200 mA ÷ 20 A) μέτρηση αντίστασης (με εύρος μετρήσεων τουλάχιστον 200 Ω ÷ 2/20/200 kΩ ÷ 2/20 MΩ), μέτρηση χωρητικότητας  (με εύρος μετρήσεων τουλάχιστον 2/20/200 nF ÷ 2/200 μF), μέτρηση θερμοκρασίας (με εύρος μετρήσεων τουλάχιστον -20° ÷ + 1000°C), έλεγχο συνέχειας, έλεγχο διόδου, μέτρηση συχνότητας, σχεδιασμένο σύμφωνα με το EN61010-1, κατηγορία υπερφόρτωσης CATII - 1000V και διπλή μόνωση, με οθόνη LCD με ένδειξη λειτουργίας και με τροφοδοσία από μπαταρία.

Η συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE. Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE. Η συσκευή θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενα που προβλέπει ο κατασκευαστής στην αρχική της συσκευασία (όπως καλώδια, μπαταρίες, εγχειρίδιο χρήσης, κλπ.). Ο προμηθευτής της συσκευής θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά. Η συσκευή θα καλύπτεται τουλάχιστον από εγγύηση δύο ετών.

12.  Πρέσα τηλεπικοινωνιών

Πρέσα τηλεπικοινωνιών κατάλληλη για τον τερματισμό όλων των τύπων οριολωρίδων τύπου KRONE (LSA-PLUS) και patch panel, πριζών CAT5E-6 κλπ. που διαθέτουν επαφές IDC τύπου KRONE (LSA-PLUS), για τερματισμό καλωδίων με διάμετρο αγωγού τουλάχιστον από 0,35 mm έως 0,9 mm και ολική διάμετρο από 0,7 mm έως 2,6 mm, με ενσωματωμένο μεταλλικό  άγκιστρο για την εξόλκευση του περισσεύματος του τερματισμένου καλωδίου,  με περίβλημα από συνθετικό υλικό ανθεκτικό σε κρούσεις.

13.  Σετ με μύτες και μαγνητική συγκράτηση για μύτες μεγέθους 1/4", σε εργαλειοθήκη

Σετ με μύτες και μαγνητική συγκράτηση για μύτες μεγέθους 1/4", σε εργαλειοθήκη, που περιλαμβάνει:

- μαγνητική συγκράτηση για μύτες μεγέθους 1/4", με λαβή τουλάχιστον δύο συστατικών και εξάγωνο στέλεχος,

- τουλάχιστον 61 μύτες όπως παρακάτω : μύτες για βίδες με εγκοπή μεγεθών 0,5 x 3 - 0,6 x 4,5 - 0,8 x 5,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 - 1,6 x 8 mm, για βίδες ALLEN μεγεθών 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm, για βίδες με σταυρωτή κεφαλή Phillips μεγεθών PH 0 - 1 - 2 - 3, για βίδες με σταυρωτή κεφαλή PΖ μεγεθών PZ 1 - 2 - 3, για βίδες με χωνευτή κεφαλή Torx μεγεθών Τ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, για βίδες με χωνευτή κεφαλή Torx με οπή μεγεθών Τ 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, για βίδες Tri-Wing μεγεθών 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, για βίδες Torq-Set μεγεθών 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, για βίδες spanner μεγεθών 4 - 6 - 8 - 10 - 12, όλες μήκους 25 mm.

14.  Αλφάδι μαγνητικό

Αλφάδι μαγνητικό με σώμα από αλουμίνιο μήκους 500 mm, με ακρίβεια ± 1 mm/m ή μεγαλύτερη, εξοπλισμένο με 2 άθραυστα φιαλίδια ή περισσότερα.

15.  Αμπεροτσιμπίδα για εναλλασσόμενο ρεύμα

Αμπεροτσιμπίδα για εναλλασσόμενο ρεύμα με εύρος μέτρησης ρεύματος AC τουλάχιστον από 0,1 Α ÷ 400A, για κατηγορία κυκλώματος μέτρησης CAT III 600 V, με ψηφιακή ένδειξη, με χειροκίνητη επιλογή εύρους μέτρησης,  με εύρος μέτρησης τάσης AC τουλάχιστον από 0,1 V ÷ 600V, με εύρος μέτρησης τάσης DC τουλάχιστον από 0,1 V ÷ 600V, με εύρος μέτρησης αντίστασης τουλάχιστον από 0,1 Ω ÷ 20Ω, κατασκευασμένη και ελεγμένη σύμφωνα με το IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411), με μέγιστο άνοιγμα αμπεροτσιμπίδας 30 mm ÷ 40 mm, με προστασία τσιμπίδων για προστασία του χρήστη από κατά λάθος επαφή με τον αγωγό, με δυνατότητα αποθήκευσης της τιμής μέτρησης και τροφοδοσία από μπαταρίες.

Η συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE. Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE. Η συσκευή θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενα που προβλέπει ο κατασκευαστής στην αρχική της συσκευασία (όπως καλώδια μέτρησης ασφαλείας, προστατευτικό τσαντάκι μεταφοράς, μπαταρίες, εγχειρίδιο χρήσης, κλπ.). Ο προμηθευτής της συσκευής θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά. Η συσκευή θα καλύπτεται τουλάχιστον από εγγύηση δύο ετών.

16.  Κλειδί γαλλικό μεγέθους 12" ή μήκους 300 mm ÷ 305 mm

Κλειδί γαλλικό μεγέθους 12" ή μήκους 300 mm ÷ 305 mm, κατασκευασμένο σύμφωνα με το ISO 6787, από χάλυβα ποιότητας χρωμίου - βαναδίου - μολυβδενίου ή αντίστοιχο υλικό για σκληρότητα, ελαστικότητα και αντοχή στη φθορά, με γυαλισμένη κεφαλή, με εργονομική λαβή 2 ή περισσοτέρων συστατικών για ξεκούραστη εργασία, με κλίμακα και με δεξιόστροφο ή αριστερόστροφο κύλινδρο ρύθμισης.

17.   Κάσα μανομέτρων για ψυκτικούς σε ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι

Κάσα μανομέτρων για ψυκτικούς σε ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι, που περιλαμβάνει μανόμετρο υψηλής πίεσης με ένδειξη σε bar (από - 60 έως 80) και psi (από - 30 έως 780) και μανόμετρο χαμηλής πίεσης με ένδειξη σε bar (από - 60 έως 60) και psi (από - 30 έως 500), διαμέτρου 60 mm ÷ 80 mm, για ψυκτικά ρευστά R22, R407C, R410A, πάνω σε βάση από αλουμίνιο με γάντζο για κρέμασμα. Επίσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία λάστιχα μεταγγίσεως χρώματος κόκκινου, μπλε και κίτρινου 1/4" x 1/4" μήκους 900 mm ÷ 1500 mm, και δύο λάστιχα μεταγγίσεως χρώματος μπλε και κόκκινου για R410A 1/4" x 1/2" μήκους 900 mm ÷ 1500 mm, κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 51 bar (740psi).

18.  Μηχανισμός mapp-gas. Βαρέως τύπου φλόγιστρο

Μηχανισμός mapp-gas. Βαρέως τύπου φλόγιστρο, για συγκόλληση χαλκοσωλήνων, σωλήνων ροής νερού κλπ., που αποτελείται από ρυθμιστή πίεσης και ακροφύσιο που περιστρέφεται κατά 360, σχεδιασμένο να λειτουργεί με αέριο mapp-gas ή προπάνιο, από ανοξείδωτο ατσάλι και μπρούντζο, με στόμιο που μπορεί να δουλεύεται και ανάποδα χωρίς στιγμιαίες αναφλέξεις εξασφαλίζοντας ομαλή ροή φλόγας.

19.  Σετ εκτονωτικό εκχειλωτικό από ατσάλι υψηλής ποιότητας για χαλκοσωλήνες

Σετ εκτονωτικό εκχειλωτικό από ατσάλι υψηλής ποιότητας για χαλκοσωλήνες με εξωτερική διάμετρο 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2'', 5/8'' σε πλαστική θήκη που περιλαμβάνει καβαλάρη με κώνο, πολλαπλά εκτονωτικά βύσματα και δύο πλάκες εκχείλωσης που καλύπτουν τις προαναφερόμενες διαστάσεις.

20.  Σετ με καστάνια και μύτες σε ανθεκτική πλαστική θήκη

Σετ με καστάνια και μύτες σε ανθεκτική πλαστική θήκη, εύκολο για μεταφορά σε τσέπη ή εργαλειοθήκη, με δυνατότητα άμεσης επιλογής εργαλείου από εικονογράμματα, που περιλαμβάνει :

- καστάνια στιβαρή εξαιρετικά μικρή και συμπαγή, με μεταλλική λαβή, με μοχλό αλλαγής φοράς, μεγέθους 1/4",

- προέκταση μεγέθους 1/4", μήκους 100 mm,

- αντάπτορα με μηχανισμό ασφάλισης με μπίλια,

- τουλάχιστον 28 μύτες όπως παρακάτω : μύτες για βίδες με εγκοπή μεγεθών 4,0 - 5,5 mm, για βίδες με σταυρωτή κεφαλή PΖ μεγεθών PZ 1 - 2 - 3, για βίδες με σταυρωτή κεφαλή Phillips μεγεθών PH 1 - 2 - 3, για βίδες ALLEN μεγεθών 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm, για βίδες με χωνευτή κεφαλή Torx μεγεθών Τ 6 - 7 - 8 - 9, για βίδες με χωνευτή κεφαλή Torx με οπή μεγεθών Τ 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, όλες μήκους 25 mm.

21.  Σωληνοκόφτης για χαλκοσωλήνες

Σωληνοκόφτης για χαλκοσωλήνες, με σώμα από ψευδάργυρο, με ενσωματωμένο απογρεζωτή, με αποσπώμενο τροχό με δυνατότητα κοπής σωλήνων διαμέτρου από 6 mm ÷ 35 mm.

ΟΜΑΔΑ 3η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ.Α.Π. - ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ Α/Α 1 - 14, CPV 18100000-0

- Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο

Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ., πάχος: min 0,5 mm

Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα

Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)

Σήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-2 εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους

- Γάντια μονωτικά

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 εκ., Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές

Κλάση τάσης εργασίας : 00, RC : αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC,( σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

Πρότυπα: ΕΝ-60903

- Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος:  Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές  Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)

Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος): 6

Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5.  Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ

Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)

Σήμανση: στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, Fστον οπτικό δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5)-F_K

Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-169

- Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο

Πεδίο χρήσης: σε ηλεκτρολογικές εργασίες

Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη, καθώς και διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του.

Κράνος: Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac

Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες και ιμάντες μετώπου και αυχένα από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας.  Η προσαρμογή μήκους ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα.   Υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους.  Δερμάτινος ή βαμβακερός ιμάντας απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο.  Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα υπάρχει η διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου.

Ασπίδιο: πτική κλάση: κατηγορία 2 το πολύ (περιορισμένη διάρκεια χρήσης)

Βαθμός κλίμακας : 2-1.2 ή 3-1.2,  Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β(κρούση μέσης ενέργειας),  Προστασία από ηλεκτρικό τόξο: κατηγορία 8,  Προστασία από θάμβωση: κατηγορία Ν, Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac,

Πρότυπα: ΕΝ-397 (κράνος), ΕΝ-166 (ασπίδιο)

- Ανακλαστικά γιλέκα

Πεδίο χρήσης:  για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα , απορριμμάτοφόρα), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων.

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα  ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό.

Υλικό κατασκευής: βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες

Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471

6, 7.  Αρβυλα ασφαλείας

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας.

Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J,  με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις.

Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3.

Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345

Προτού εκτελεστεί η παράδοση των αρβυλών ασφαλείας, ο ανάδοχος θα επικοινωνήσει με το Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συντηρήσεων (κ. Μπλάτσιο Βασίλειο, τηλ. 2313318431), προκειμένου να ενημερωθεί για τα νούμερα παπουτσιού που θα πρέπει να προσκομίσει.

8.   Νιτσεράδες

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)

Χαρακτηριστικά: επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή : 3, αντοχή στη διάσχιση: …, αντοχή στη διάτρηση: …

Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους.

Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση.

Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους.

Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών

Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ-340

- Επιγονατίδες

Πεδίο χρήσης: στους υδραυλικούς και στους εργάτες ύδρευσης αποχέτευσης

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εσωτερικά: από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, εξωτερικά από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές ουσίες.  Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με Velcro.

- Καπέλα

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων

Χαρακτηριστικά: Θα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη, θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 εκ.

Υλικό κατασκευής: ψάθα καλής ποιότητας που δεν θα φθείρεται

- Γαλότσες ασφαλείας

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες επισκευής και συντήρησης σε κολυμβητήριο κατά τις οποίες μπορεί ο εργαζόμενος να εκτεθεί σε χημικές ουσίες και σε υγρό περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά: πρακτική και ανθεκτική γαλότσα εργασίας γενικής χρήσεως, κατασκευασμένη από PVC ή υλικό με ισοδύναμες ιδιότητες, με αντίσταση στα οξέα, απολυμαντικά και διάφορα χημικά, αδιάβροχη, αντιστατική, με αντιολισθητική εξωτερική σόλα, πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο Ο4.FO.SRA.

Πρότυπα: EN ISO 20347: 2012.

Προτού εκτελεστεί η παράδοση των γαλοτσών εργασίας, ο ανάδοχος θα επικοινωνήσει με το Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συντηρήσεων                      (κ. Μπλάτσιο Βασίλειο, τηλ. 2313318431), προκειμένου να ενημερωθεί για τα νούμερα παπουτσιού που θα πρέπει να προσκομίσει.

- Στολές προστασίας από χημικά

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες επισκευής και συντήρησης σε κολυμβητήριο κατά τις οποίες μπορεί ο εργαζόμενος να εκτεθεί σε χημικές ουσίες και σε υγρό περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά: Ολόσωμη φόρμα χημικής προστασίας με κουκούλα και φερμουάρ εύκολο στη χρήση, από Tychem C ή υλικό με ισοδύναμες ιδιότητες, με αντίσταση στο νερό, στα οξέα, και άλλα χημικά υγρά, με ελαστικές μανσέτες σε καρπούς και τους αστραγάλους. Cat III, Type 3 (EN 14605), Type 4 (EN 14605), Type 5 (EN 13982-1), Type 6 (EN 13034), EN 14126 type 3B.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, εικονόσημα προστασίας.

Πρότυπα: EN 14605, EN 13982-1, EN 13034, ΕN 14126.

Προτού εκτελεστεί η παράδοση των στολών προστασίας, ο ανάδοχος θα επικοινωνήσει με το Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συντηρήσεων                      (κ. Μπλάτσιο Βασίλειο, τηλ. 2313318431), προκειμένου να ενημερωθεί για τα μεγέθη στολών που θα πρέπει να προσκομίσει.

- Γάντια προστασίας από χημικά

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες επισκευής και συντήρησης σε κολυμβητήριο κατά τις οποίες μπορεί ο εργαζόμενος να εκτεθεί σε χημικές ουσίες και σε υγρό περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά: γάντια φτιαγμένα από νιτρίλιο ή υλικό με ισοδύναμες ιδιότητες, μήκους περίπου 30 ÷ 40 cm, πάχους περίπου 0,50 mm, με ίσια μανσέτα, με ανάγλυφη υφή για καλό κράτημα ολισθηρών αντικειμένων, με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό, κατάλληλα για χειρισμό δραστικών χημικών και οξέων. Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, CAT III, τουλάχιστον EN 388(4102) και EN 374(AKL).

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

Πρότυπα: ΕΝ 420, EN 388, EN 374.

Προτού εκτελεστεί η παράδοση των γαντιών, ο ανάδοχος θα επικοινωνήσει με το Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συντηρήσεων (κ. Μπλάτσιο Βασίλειο, τηλ. 2313318431), προκειμένου να ενημερωθεί για τα μεγέθη γαντιών που θα πρέπει να προσκομίσει.

- Φίλτρα Dirin 230 A2B2E2K1-P3

Φίλτρα προστασίας αναπνοής από οργανικούς και ανόργανους ατμούς, αέρια, διοξείδιο του θείου και αμμωνία, τύπου A2B2E2K1-P3, με σπείρωμα Dirin 230 (για όλες τις μάσκες ολοκλήρου προσώπου με σπείρωμα κατά ΕΝ 148/1) .

Σήμανση: CE / κατασκευαστής / Κωδικός προϊόντος / έτος κατασκευής /Ημερομηνία λήξης / Χρωματικός κώδικας.

Πρότυπα: ΕΝ 141, ΕΝ 143

Ειδικές επισημάνσεις:

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών φορητών εργαλείων χειρός, εργαλείων, μικρομηχανημάτων, μικροεργαλείων χειρός και μέσων ατομικής προστασίας και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των συνεργείων της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητος, καινούργια και όχι μεταχειρισμένα ή ανακατασκευασμένα, θα πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων κανονισμών και θα προέρχονται από μονάδες που εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ή ανώτερο.

Στην τεχνική προσφορά είναι απαραίτητο να αναφέρεται ο κωδικός προϊόντος του κατασκευαστικού οίκου για κάθε είδος που προσφέρεται. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά πιστοποιητικά, εργαστηριακούς ελέγχους, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια του κατασκευαστή μέσω των οποίων θα πιστοποιείται ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τα οποία επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι αριθμημένα με τον αύξοντα αριθμό του προσφερόμενου είδους όπως αναγράφεται στην οικονομική προσφορά.

Όπου αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών δεν γίνεται για να δεσμεύσουν την προέλευση υλικών, αλλά αποκλειστικά για να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών. Λόγω της πολυπλοκότητας και των εξειδικευμένων χαρακτηριστικών των εξαρτημάτων και εν γένει των υλικών, ορισμένα είδη δεν είναι δυνατό να περιγραφούν στα πλαίσια της παρούσης μελέτης προμήθειας, με προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς αναφορά σε προϊόντα ενδεικτικού τύπου συγκεκριμένων εταιρειών. Τονίζεται ότι ο προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αντίστοιχα υλικά άλλων εταιρειών.

Η προμήθεια των ηλεκτρικών φορητών εργαλείων χειρός, εργαλείων, μικρομηχανημάτων, μικροεργαλείων χειρός και μέσων ατομικής προστασίας και λοιπών υλικών πραγματοποιείται διότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων των Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων.

Το κόστος μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών θα βαρύνει τον προμηθευτή και η παράδοση θα γίνεται άμεσα η σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στο χώρο της Δημοτικής Αποθήκης που βρίσκεται στο εργοτάξιο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης επί της οδού 17ης Νοέμβρη 77 - Πυλαία και σε ποσότητες που θα καθορίζονται από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων.

Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να έχουν προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Φορητά εργαλεία που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα. Η οδηγία 2006/95/ΕΚ (οδηγία «χαμηλή τάση») διαλαμβάνει σχετικά με το σύνολο των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια, απαιτεί δε όπως ο ηλεκτρικός εξοπλισμός λειτουργεί με ασφάλεια σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του. Οδηγία 2006/42/ΕΚ, είναι η θέσπιση των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των μηχανημάτων που διατίθενται στην αγορά. Η οδηγία ορίζει ότι το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη λειτουργία του και να έχει εκ κατασκευής τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται, να ρυθμίζεται και να συντηρείται χωρίς τα πρόσωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο. Οδηγία 2001/95/ΕΚ - ασφάλεια των προϊόντων της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Όπως και τις διάφορες ειδικές οδηγίες που έχουν θεσπιστεί προκειμένου να περιοριστεί η έκθεση των εργαζομένων σε επιβλαβείς φυσικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας, όπως είναι οι κραδασμοί και ο θόρυβος. Στις οδηγίες αυτές περιλαμβάνεται διάταξη η οποία αποσκοπεί στην αποτροπή ή τη μείωση της έκθεσης σε κινδύνους, μεταξύ άλλων, μέσω κατάλληλων προγραμμάτων συντήρησης του εξοπλισμού εργασίας.) καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE. Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα φέρουν απαραίτητα την σήμανση CE. Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να έχουν επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων ηλεκτρικών εργαλείων. Η εγγύηση θα  καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής  λειτουργίας  τα  αντίστοιχα ηλεκτρικά εργαλεία από την ημέρα  παραλαβής. Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών εργαλείων στα Ελληνικά στους χρήστες.

Τα προς προμήθεια Μ.Α.Π.:

1. Να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή τους από πλευράς ασφάλειας και υγείας.

2. Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να προλαμβάνονται και η χρήση τους να μη συνεπάγεται νέους κινδύνους.

3. Χρήση με βάση τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες και ανάγκες.

4. Να προσαρμόζονται στο χρήστη.

5. Χρησιμοποίηση μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

6. Σύνδεση με σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.

7. Να μπορούν να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά.

8. Θα πρέπει να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά ή έχει λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους.

9.  Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.

10. Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων αν χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός, να είναι συμβατά μεταξύ τους και αποτελεσματικά.

11. Σε περίπτωση που τα Μ.Α.Π. διαθέτουν σύστημα με το οποίο μπορούν να συνδέονται με συμπληρωματικό σύστημα, το εξάρτημα σύνδεσης να έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί μόνο σε σύστημα κατάλληλου τύπου.

12. Εφόσον τα Μ.Α.Π. προορίζονται για χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιρα να φέρουν σήμανση και να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να παραχθεί σ’ αυτά τόξο ή σπινθήρας προέλευσης ηλεκτρικής ή ηλεκτροστατικής, ή λόγω κρούσης, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη εκρηκτικού μίγματος.

13. Προορισμός για προσωπική χρήση.

Επίσης τα προς προμήθεια Μ.Α.Π. ως προς την χρήση να είναι κατάλληλα κατασκευασμένα ώστε να προφυλάσσουν την υγεία και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών (χωρίς να θίγεται η υγεία και η ασφάλεια άλλων προσώπων) να συντηρούνται δε κατάλληλα και να χρησιμοποιούνται για τον κατάλληλο σκοπό.

Επίσης απαιτείται να φέρουν τη σήμανση CE επ’ αυτών και στη συσκευασία τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή και ευανάγνωστη και να παραμείνει ανεξίτηλη κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των μέσων ατομικής προστασίας.

Επίσης ο κάθε μειοδότης υποχρεωτικά θα παραδίνει ενημερωτικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα που περιέχει χρήσιμα στοιχεία για τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως:

• Τα στοιχεία του κατασκευαστή του μέσου ατομικής προστασίας

• Τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, συντήρησης, καθαρισμού, επιθεώρησης, απολύμανσης.

• Τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν από τις τεχνικές δοκιμές για τον προσδιορισμό, το επίπεδο ή    την κατηγορία προστασίας των μέσων ατομικής προστασίας

• Τα πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

• Τις διάφορες κατηγορίες προστασίας συναρτήσει του επιπέδου κινδύνων και τα όρια εκτός των οποίων αντενδείκνυται η χρησιμοποίηση των μέσων ατομικής προστασίας

• Την ημερομηνία ή χρονική διάρκεια απόσυρσης των μέσων ατομικής προστασίας

• Τη συσκευασία της ασφαλούς μεταφοράς

• Τη σημασία της σήμανσης που υπάρχει

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται με πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, μετά από μακροσκοπικό έλεγχο.

Οι αναφερόμενες τιμές θα ισχύουν για έναν χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας  ώσπου να προχωρήσει η διαδικασία διαγωνισμού της επόμενης χρονιάς.

Σημείωση: Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την προσκόμιση δειγμάτων των προσφερόμενων ειδών, προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της.

Θεσσαλονίκη 23-05-2017

| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| ( Στοιχεία προσφέροντος: Επωνυμία, τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φάξ ) | Προμήθεια: «Ηλεκτρολογικού Υλικού - Εργαλείων χειρός – ηλεκτρικών εργαλείων χειρός» |
|  | ΔΑΠΑΝΗ : 9.919,99 € |
|  | ΟΙΚ.ΕΤΟΣ : 2017 |
|  | Κ.Α : 30/6699.50.01 |
|  | Θεσσαλονίκη …. - …. - 2017 |
| ΟΜΑΔΑ 1η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ Α/Α 1 - 6, CPV 42652000-1 Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη 1 Δράπανο πνευματικό sds plus. Ηλεκτρικό σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο. Ονομαστική ισχύς (W) : 1.010, αποδιδόμενη ισχύς (W) : 550, κρουστική απόδοση (J/s) : 207, μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA (J) : 2.8 τεμ. 2 2 Σέτ δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V και Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 18V, δραπανοκατσάβιδο. τεμ. 2 3 Μηχάνημα χημικού καθαρισμού, ηλεκτρική αντλία αφαλάτωσης. Αντλία απόδοσης 40 - 44 l/min, μέγιστη θερμοκρασία έως 50° C, μοτέρ 220V/ 50Hz/ 134,23-150,00WATT (0,18-0,20hp), δοχείο 15lt - 20lt. τεμ. 1 4 Μικρή φορητή συσκευή οξυγονοκόλλησης ασετυλίνη - οξυγόνο, Kit Φλόγιστρο δύο αεριών . Συγκόλληση καμινέτο 400 l / h, συγκόλλησης / κοπής καμινέτο σέτ. τεμ. 1 5 Ηλεκτρικός γωνιακός τροχός μικρός, δίσκοι Ø (mm) : 125, ισχύς κατανάλωσης (W) : 1700, αποδιδόμενη ισχύς (W) : 1000. τεμ. 2 6 Συσκευή συγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων. Μηχάνημα συγκόλλησης πλαστικών σωλήνων PE,PP,PVDF,PB και εξαρτημάτων 20-63mm. τεμ. 4 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 0,00 Φ.Π.Α. 24% 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1ης 0,00 |

ΟΜΑΔΑ 2η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ Α/Α 1 - 21, CPV 31681410-0

| Α/Α | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γκαζοτανάλια μήκους 300 mm, με δυνατότητα ανοίγματος σιαγόνων 70 mm ή 2 3/4" | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Κάβουρας μεγέθους 1", με κεφαλή με κλίση 85°÷ 90°, συνολικού μήκους 320 mm ÷ 325 mm | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Κάβουρας γωνιακός μεγέθους 2", με κεφαλή με γωνία 45° ÷ 52°, συνολικού μήκους από 540 mm ÷ 580 mm | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Κατσαβίδι για βίδες με εγκοπή με πάχος μύτης λεπίδας 2,0 mm, πλάτος μύτης λεπίδας 12 mm και μήκος λεπίδας 250 mm | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Κατσαβίδι για βίδες με σταυρωτή κεφαλή Phillips 4 με μήκος λεπίδας 200 mm | τεμ | 1 |  |  |
| 6 | Απογυμνωτής καλωδίων περιστροφικός | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Δοκιμαστικό τάσης 12 - 690V AC/DC και ένδειξη διαδοχής φάσεων | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Κατσαβίδι δοκιμαστικό 220 - 250 V με πάχος μύτης λεπίδας 0,5 mm, πλάτος μύτης λεπίδας 3 mm και μήκος λεπίδας 60 mm | τεμ | 2 |  |  |
| 9 | Κατσαβίδι δοκιμαστικό 220 - 250 V με πάχος μύτης λεπίδας 0,6 mm, πλάτος μύτης λεπίδας 3,5 mm και μήκος λεπίδας 90 mm | τεμ | 2 |  |  |
| 10 | Πλαγιοκόφτης για σκληρό σύρμα συνολικού μήκους 180 mm με μονωση VDE έως και τα 1000 V | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Πολύμετρο ψηφιακό | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Πρέσα τηλεπικοινωνιών κατάλληλη για τον τερματισμό όλων των τύπων οριολωρίδων τύπου KRONE (LSA-PLUS) και patch panel, πριζών CAT5E-6 κλπ. που διαθέτουν επαφές IDC τύπου KRONE (LSA-PLUS), | τεμ | 1 |  |  |
| 13 | Σετ με μύτες και μαγνητική συγκράτηση για μύτες μεγέθους 1/4", σε εργαλειοθήκη, που περιλαμβάνει μαγνητική συγκράτηση για μύτες μεγέθους 1/4" με λαβή τουλάχιστον δύο συστατικών και εξάγωνο στέλεχος και τουλάχιστον 61 μύτες όπως παρακάτω : μύτες για βίδες με εγκοπή μεγεθών 0,5 x 3 - 0,6 x 4,5 - 0,8 x 5,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 - 1,6 x 8 mm, για βίδες ALLEN μεγεθών 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm, για βίδες με σταυρωτή κεφαλή Phillips μεγεθών PH 0 - 1 - 2 - 3, για βίδες με σταυρωτή κεφαλή PΖ μεγεθών PZ 1 - 2 - 3, για βίδες με χωνευτή κεφαλή Torx μεγεθών Τ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, για βίδες με χωνευτή κεφαλή Torx με οπή μεγεθών Τ 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, για βίδες Tri-Wing μεγεθών 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, για βίδες Torq-Set μεγεθών 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, για βίδες spanner μεγεθών 4 - 6 - 8 - 10 - 12, όλες μήκους 25 mm | τεμ | 1 |  |  |
| 14 | Αλφάδι μαγνητικό με σώμα από αλουμίνιο μήκους 500 mm | τεμ | 1 |  |  |
| 15 | Αμπεροτσιμπίδα για εναλασσόμενο ρεύμα με εύρος μέτρησης ρεύματος AC τουλάχιστον από 0,1 Α ÷ 400A, για κατηγορία κυκλώματος μέτρησης CAT III 600 V, με ψηφιακή ένδειξη | τεμ | 1 |  |  |
| 16 | Κλειδί γαλλικό μεγέθους 12" ή μήκους 300 mm ÷ 305 mm | τεμ | 1 |  |  |
| 17 | Κάσα μανομέτρων για ψυκτικούς σε ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι, που περιλαμβάνει μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης για ψυκτικά ρευστά R22, R407C, R410A σε βάση από αλουμίνιο με γάντζο για κρέμασμα | τεμ | 1 |  |  |
| 18 | Μηχανισμός mapp-gas. Βαρέως τύπου φλόγιστρο, για συγκόλληση χαλκοσωλήνων, σωλήνων ροής νερού κλπ., που αποτελείται από ρυθμιστή πίεσης και ακροφύσιο που περιστρέφεται κατά 360°, σχεδιασμένο να λειτουργεί με αέριο mapp-gas ή προπάνιο | τεμ | 1 |  |  |
| 19 | Σετ εκτονωτικό εκχειλωτικό από ατσάλι υψηλής ποιότητας για χαλκοσωλήνες με εξωτερική διάμετρο 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2'', 5/8'' σε πλαστική θήκη | τεμ | 1 |  |  |
| 20 | Σετ με καστάνια και μύτες σε ανθεκτική πλαστική θήκη, εύκολο για μεταφορά σε τσέπη ή εργαλειοθήκη, με δυνατότητα άμεσης επιλογής εργαλείου από εικονογράμματα, που περιλαμβάνει καστάνια στιβαρή εξαιρετικά μικρή και συμπαγή, με μεταλλική λαβή μεγέθους 1/4", προέκταση μεγέθους 1/4", μήκους 100 mm, αντάπτορα και μύτες για βίδες με εγκοπή μεγεθών 4,0 - 5,5 mm, για βίδες με σταυρωτή κεφαλή PΖ μεγεθών PZ 1 - 2 - 3, για βίδες με σταυρωτή κεφαλή Phillips μεγεθών PH 1 - 2 - 3, για βίδες ALLEN μεγεθών 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm, για βίδες με χωνευτή κεφαλή Torx μεγεθών Τ 6 - 7 - 8 - 9, για βίδες με χωνευτή κεφαλή Torx με οπή μεγεθών Τ 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, όλες μήκους 25 mm | τεμ | 1 |  |  |
| 21 | Σωληνοκόφτης για χαλκοσωλήνες με δυνατότητα κοπής σωλήνων διαμέτρου από 6 mm ÷ 35 mm | τεμ | 1 |  |  |
|  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 0,00 |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% | 0,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2ης | 0,00 |

| ΟΜΑΔΑ 3η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ.Α.Π. - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ Α/Α 1 - 30, CPV 18100000-0 |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |
| 1 | Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο (Υδραυλικού) | Ζεύγος | 15 |  |  |
| 2 | Γάντια μονωτικά (Ηλεκτρολόγου) | Ζεύγος | 10 |  |  |
| 3 | Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία | Τεμ | 14 |  |  |
| 4 | Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (Ηλεκτρολόγου) | Τεμ | 10 |  |  |
| 5 | Ανακλαστικά γιλέκα | Τεμ | 32 |  |  |
| 6 | Αρβυλα ασφαλείας | Ζεύγος | 19 |  |  |
| 7 | Αρβυλα ασφαλείας (Ηλεκτρολόγου) | Ζεύγος | 10 |  |  |
| 8 | Νιτσεράδες τεχνικού συνεργείου | Τεμ | 25 |  |  |
| 9 | Επιγονατίδες (Υδραυλικού) | Τεμ | 4 |  |  |
| 10 | Καπέλα τεχνικού συνεργείου | Τεμ | 14 |  |  |
| 11 | Γαλότσες εργασίας | Ζεύγος | 2 |  |  |
| 12 | Στολές προστασίας από χημικά | Τεμ | 6 |  |  |
| 13 | Γάντια προστασίας από χημικά | Ζεύγος | 6 |  |  |
| 14 | Φίλτρα Dirin 230 A2B2E2K1-P3 | Τεμ | 4 |  |  |
|  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 0,00 |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% | 0,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3ης | 0,00 |

# Text boxes

Οι Συντάξαντες 23-05-2017

Εμμανουήλ Μάμμος

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

με Α΄ βαθμό

Βασίλης Μπλάτσιος

Μηχανολόγος Μηχανικός

με Α΄ βαθμό

Μαρία Καλαμάκη

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

με Α΄ βαθμό

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων 23-05-2017

Σπυρίδων Μουσούρης

Μηχανολόγος Μηχανικός

με Α΄ βαθμό

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων

Μαρία Ιορδανίδου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

με Α΄ βαθμό

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αγγελάκη 13, 546 21

Πληροφορίες: Ε. Μάμμος, Β. Μπλάτσιος, Μ. Καλαμάκη

Τηλέφωνο:2313318447, 2313318431, 2313318435

Fax: 2310233532

E-mail: e.mammos@thessaloniki.gr,

v.mplatsios@thessaloniki.gr, m.kalamaki@thessaloniki.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ηλεκτρολογικού Υλικού - Εργαλείων χειρός – ηλεκτρικών εργαλείων χειρός»

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2017

ΔΑΠΑΝΗ:  9.919,99 €

ΚΑ: 30.002/6699.50.01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2017

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αγγελάκη 13, 546 21

Πληροφορίες: Ε. Μάμμος, Β. Μπλάτσιος, Μ. Καλαμάκη

Τηλέφωνο:2313318447, 2313318431, 2313318435

Fax: 2310233532

E-mail: e.mammos@thessaloniki.gr,

v.mplatsios@thessaloniki.gr, m.kalamaki@thessaloniki.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ηλεκτρικών εργαλείων χειρός - Εργαλείων χειρός – Μ.Α.Π.»

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2017

ΔΑΠΑΝΗ: 9.919,99 €

ΚΑ: 30.002/6699.50.01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2017

Οι Συντάξαντες 23-05-2017

Εμμανουήλ Μάμμος

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

με Α΄ βαθμό

Βασίλης Μπλάτσιος

Μηχανολόγος Μηχανικός

με Α΄ βαθμό

Μαρία Καλαμάκη

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

με Α΄ βαθμό

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων 23-05-2017

Σπυρίδων Μουσούρης

Μηχανολόγος Μηχανικός

με Α΄ βαθμό

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων

Μαρία Ιορδανίδου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

με Α΄ βαθμό

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΟΜΑΔΑ 1η + ΟΜΑΔΑ  2η + ΟΜΑΔΑ  3η )=

ΦΠΑ24% =

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ =

Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα
Ο
 Προσφέρον


(σφραγίδα-υπογραφή)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 1η - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ                                              :   3.692,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 2η - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ                                                                        :   1.308,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 3η - Μ.Α.Π.                                                                                                :   2.999,99

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 1η  - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΜΑΔΑΣ 2η - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ 3η - Μ.Α.Π.                                                                                                                                     :    7.999,99

Φ.Π.Α. 24%                                                                                                                                                                                                                     :     1.920,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 1η -  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΜΑΔΑΣ 2η - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ 3η - Μ.Α.Π.                                                                                                                                   :    9.919,99