ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Προμήθεια επιβατηγού οχήματος για την Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης»

| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΒΑΣΙΚΑ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1. Γενικά Το όχημα θα είναι καινούριο, πρώτης χρήσης και έτους κατασκευής όχι παλαιότερου του έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μεταγενέστερου Θα δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία: - Τύπος μοντέλο οχήματος - Έκδοση τύπου - έκδοση εξοπλισμού - Χώρα κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Αμάξωμα |  |  |  |
| 2.1 Διαστάσεις Οι διαστάσεις του αμαξώματος του προσφερόμενου οχήματος, θα εμπίπτει εντός των παρακάτω αναφερομένων ορίων : Μήκος : από 3.990 έως 4.100 mm Πλάτος : από 1.700 έως 1.800 mm (Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τις διαστάσεις του αμαξώματος του προσφερόμενου οχήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 Κυβισμός κινητήρα Τo προς προμήθεια επιβατηγό όχημα θα ανήκει στην κατηγορία των 999 έως 1.200 cc (Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τον κυβισμό του προσφερόμενου οχήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 Κινητήρας |  |  |  |
| 2.3.1 Βενζινοκίνητος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.2 Υγρόψυκτος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.3 Ιπποδύναμης ≥ 110 PS | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.4 Θα ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την εκπομπή καυσαερίων και το θόρυβο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.5 Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν καμπύλες ισχύος και ροπής | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 Αριθμός θέσεων Πέντε (5) θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 Αριθμός πορτών Τέσσερις (4) ή πέντε (5) πόρτες | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 Μετάδοση ισχύος Μπροστινή κίνηση | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 Σύστημα μετάδοσης κίνησης Χειροκίνητο κιβώτιο πέντε (5) ή έξι (6) σχέσεων και όπισθεν ή αυτόματο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 Σύστημα πέδησης |  |  |  |
| 2.8.1 Υδραυλικό σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8.2 Φρένα εμπρός Δισκόφρενα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8.3 Φρένα πίσω Δισκόφρενα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 Εξωτερικός χρωματισμός Θα είναι μαύρου χρώματος. Θα φέρει χαρακτηριστικά που φέρουν όλα τα οχήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης (κίτρινες λωρίδες και διακριτικό αριθμό ΔΘ). Οι ακριβείς διαστάσεις καθώς και το χρώμα, των λωρίδων και των λοιπόν διακριτικών θα διευκρινιστούν καθ’ υπόδειξη του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά την ανάθεση της προμήθειας, ενώ η προμήθεια και η τοποθέτηση τους αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Εξοπλισμός |  |  |  |
| 3.1 Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών κατά το φρενάρισμα π.χ ABS (Anti-lock Braking System) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ευστάθειας, π.χ. ESP (Electronic Stability Program) ή ESC (Electronic Stability Control ) ή VSM (Vehicle Stability Management), κλπ. (Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν ποιο ή ποια ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ευστάθειας διαθέτει το προσφερόμενο όχημα) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 Αερόσακοι |  |  |  |
| 3.3.1 Αερόσακος οδηγού | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2 Αερόσακος συνοδηγού | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.3 Αερόσακοι πλευρικοί (Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το πλήθος των πλευρικών αερόσακων που διαθέτει το προσφερόμενο όχημα) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.4 Αερόσακοι κεφαλής επιβατών μπροστά και πίσω (Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το πλήθος των αερόσακων κεφαλής που διαθέτει το προσφερόμενο όχημα) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 Σύστημα θέρμανσης/ψύξης Αυτόματος κλιματισμός. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 Παράθυρα |  |  |  |
| 3.5.1 Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.2 Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 Τιμόνι Ρύθμιση τιμονιού | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 Κάθισμα οδηγού/συνοδηγού Πολυρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού Κάθισμα οδηγού/συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 Ηχοσύστημα Ραδιόφωνο και CD player ή άλλο σύγχρονο μέσο αναπαραγωγής ήχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 Κλείδωμα θυρών Κεντρικό κλείδωμα θυρών | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 Καθρέφτες Θερμαινόμενοι | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 Ψηφιακός πίνακας οργάνων | ΝΑΙ |  |  |
| 3.12 Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών Διαστάσεων 8΄΄ περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Ενεργειακές – Περιβαλλοντικές Αποδόσεις |  |  |  |
| 4.1 Καύσιμο Βενζίνη | NAI |  |  |
| 4.2 Κατανάλωση καυσίμου Μέση κατανάλωση σε μικτό κύκλο ≤ 5lt/100km | NAI |  |  |
| 4.3 Επίπεδα εκπομπών ρύπων Να πληρούν το πρότυπο Euro6 | NAI |  |  |
| 4.4 Εκπομπές CO2 ≤ 110 gr/km | NAI |  |  |
| 4.5 Σύστημα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κινητήρα (start/stop) | NAI |  |  |
| 4.6 Θόρυβος Οι εκπομπές θορύβου θα είναι εντός των επιτρεπτών ορίων της ισχύουσας Νομοθεσίας | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Συντήρηση Στην τεχνική προσφορά θα υποβληθεί κατάσταση στην οποία θα αποτυπώνεται το δίκτυο εξυπηρέτησης εξουσιοδοτημένων συνεργείων στην Ελλάδα. |  |  |  |
| 6. Εγγύηση |  |  |  |
| 6.1 Μηχανικά Μέρη Δύο (2) έτη (τουλάχιστον) | NAI |  |  |
| 6.2 Διατήρηση από σκουριά Πέντε(5) έτη (τουλάχιστον) | NAI |  |  |
| 6.3 Χρώμα Τρία (3) έτη (τουλάχιστον) | NAI |  |  |
| 6.4 Ως ημερομηνία έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής των οχημάτων. Οι περίοδοι εγγύησης θα ισχύουν ανεξαρτήτως διανυθέντων χιλιομέτρων. (Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν την προσφερόμενη εγγύηση για κάθε μια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες) | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Παράδοση |  |  |  |
| 7.1 Ο χρόνος παράδοσης του επιβατηγού οχήματος στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης. | NAI |  |  |
| 7.2 Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες και έτοιμο προς κυκλοφορία. Όλες οι σχετικές διαδικασίες καθώς και οι σχετικές δαπάνες (π.χ. τέλη ταξινόμησης, έξοδα ταξινόμησης, έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας κλπ), θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 Κατά την παράδοση του οχήματος, αυτό θα συνοδεύεται από την άδεια κυκλοφορίας του, το βιβλίο οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή (στην ελληνική γλώσσα) και το βιβλίο συντήρησης (service) | ΝΑΙ |  |  |

Ο Προσφέρων

Υπογραφή - σφραγίδα