ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- Τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι αποκομιδής απορριμμάτων Χωρητικότητας 1.100 (lt)

CPV 34928480-6

| Τεχνικές απαιτήσεις | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του τελευταίου δωδεκαμήνου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι και λειτουργικοί για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 Κατασκευή σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN 840:2012 ή νεότερη έκδοση του (συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 Να υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, των προσφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Κάδος |  |  |  |
| 2.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα 1.100 (lt) ±5% | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 Κυρίως Σώμα |  |  |  |
| 2.2.1 Να έχει μορφή που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων. | NAI |  |  |
| 2.2.2 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων | NAI |  |  |
| 2.2.3 Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες | NAI |  |  |
| 2.2.4 Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής πυκνότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους τουλάχιστον 5.5 mm. Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή των κάδων για τα πάχη και τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων. | NAI |  |  |
| 2.2.5 Το κυρίως σώμα θα φέρει κάθετες νευρώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.6 Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.7 Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ χύτευσης και συγκεκριμένα το κυρίως σώμα κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.8 Σε κάθε κάδο θα είναι τοποθετημένες τουλάχιστον τέσσερις (4) ριγωτές (λευκό - ερυθρό) αντανακλαστικές μεμβράνες, μήκους περίπου 400 mm και πλάτους περίπου 100mm. Οι μεμβράνες θα πληρούν το πρότυπο EN 12899-1 RA2. Η θέση τοποθέτησής τους θα εξασφαλίζει την οπτική αναγνώριση των κάδων. Θα κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο της αντανακλαστικής μεμβράνης από το οποίο θα προκύπτει ότι καλύπτει το παραπάνω πρότυπο. Επίσης θα αναφέρεται και ο αριθμός προϊόντος (Product number) για την ταυτοποίησή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.9 Στον πυθμένα των κάδων θα υπάρχει οπή αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον 35 mm, για την άνετη εκροή υγρών κατά το πλύσιμο των κάδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.10 Η οπή αποχέτευσης, θα κλείνει με πώμα το οποίο θα φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα, αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο. | NAI |  |  |
| 2.2.11 Το κυρίως σώμα θα διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) χειρολαβές σύμφωνα με το ΕΝ 840. Οι χειρολαβές μπορεί να είναι σταθερές ή αποσπώμενες. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.12 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί, σε χρώμα που θα καθοριστεί από την υπηρεσία | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.13 Με έξοδα του αναδόχου στην πρόσοψη του κάδου θα τοποθετηθεί με ανάγλυφη ανεξίτηλη εκτύπωση ή ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση ή IML (In Mould Labeling), κείμενο με λογότυπο επιλογής της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου, επαρκούς εμβαδού.» | NAI |  |  |
| 2.2.14 Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα κατά τη χύτευση στο σώμα ή το καπάκι τα παρακάτω στοιχεία: Την κατασκευάστρια εταιρεία, το πρότυπο EN840, το CE, το έτος και τον μήνα παραγωγής, τη σήμανση Ελεγμένου/πιστοποιημένου προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο EN840 και σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (GS ή/και RAL ή/και ΝF), την ονομαστική χωρητικότητα του κάδου, το ωφέλιμο φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg. Ο σειριακός αριθμός του κάδου αποτυπώνεται στο σώμα του κάδου με ανάγλυφη ανεξίτηλη εκτύπωση ή ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση.» | NAI |  |  |
| 2.2.15 Θα διαθέτει σύστημα ποδομοχλού με κατακόρυφες ράβδους, το οποίο θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών. Στο άνω μέρος των ράβδων το οποίο έρχεται σε επαφή με το καπάκι του κάδου, θα υπάρχει ροδέλα. Ο ποδομοχλός θα είναι «υψηλός», θα έχει δηλαδή κατάλληλο ύψος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την πλευρά του πεζοδρομίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 Ανάρτηση κάδων |  |  |  |
| 2.3.1 Σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας και τύπου βραχιόνων | NAI |  |  |
| 2.3.2 Για την ανύψωση και ανατροπή τους από τον ανυψωτικό μηχανισμό των απορριμματοφόρων τύπου βραχιόνων, οι κάδοι, θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα υποδοχές με συμμετρικούς κυλινδροειδής σωλήνες (πείρους ανάρτησης) κατάλληλου μήκους και διαμέτρου 40 +- 2 mm, ενισχυμένους εσωτερικά με μεταλλικούς κυλίνδρους. Επιπροσθέτως θα υπάρχει στο μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου μια ειδική υποδοχή σχήματος κτένας σύμφωνα με το ΕΝ 840. | 2 |  |  |
| 2.3.3 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων ανάρτησης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 Τροχοί |  |  |  |
| 2.4.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm και με ικανότητα περιστροφής 360 μοίρες με μεταλλική ή πλαστική ζάντα | NAI |  |  |
| 2.4.2 Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας (kg) | >= 200 |  |  |
| 2.4.3 Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης με κατάλληλη ενσωμάτωση | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.4 Ύπαρξη ποδόφρενου στους δυο μπροστινούς τροχούς | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων) | NAI |  |  |
| 2.6 Να υπάρχουν πάνω στους τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους | NAI |  |  |
| 3. Καπάκι κάδου |  |  |  |
| 3.1 Εύχρηστο και υψηλής αντοχής πλαστικό καπάκι με μονό τοίχωμα, από υψηλής πυκνότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο, πάχους τουλάχιστον 4 mm. | NAI |  |  |
| 3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής και για μεγαλύτερη αντοχή | NAI |  |  |
| 3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο | NAI |  |  |
| 3.4 Θα φέρει συνολικά τουλάχιστον τρείς χειρολαβές (πλευρικά και εμπρός). | NAI |  |  |
| 3.5 Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να έχει ελαστική παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.), σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία) | NAI |  |  |
| 3.6 Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό | NAI |  |  |
| 3.7 Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωσή του κάδου στο απορριμματοφόρο όχημα. | NAI |  |  |
| 3.8 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. | NAI |  |  |
| 3.9 Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα | NAI |  |  |
| 3.10 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος κατασκευής | NAI |  |  |
| 4. Ανταλλακτικά |  |  |  |
| 4.1 Για κάθε δέκα κάδους θα παραδίδονται τα παρακάτω ανταλλακτικά: ένα καπάκι(μαζί με πύρο μεντεσέ), σε περίπτωση αποσπώμενων ένα σετ βάσεων έδρασης καπακιού, ένα σετ βραχίονες, ένα πλήρες σετ χειρολαβών. Το κόστος των ανταλλακτικών συμπεριλαμβάνεται στην ανοιγμένη τιμή του κάδου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Πιστοποιητικά |  |  |  |
| 5.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής | NAI |  |  |
| 5.1.2 Πιστοποιητικά (GS ή RAL ή NF) του προσφερόμενου κάδου κατά EN 840:2012 ή νεώτερη έκδοσή του, από πιστοποιημένα κέντρα ελέγχου χωρών που ανήκουν στο CEN (European Committee fοr Standardization), ανεξάρτητα του κατασκευαστή των κάδων. Τα πιστοποιητικά θα συνοδεύονται από τις αναλυτικές δοκιμές ελέγχου, απ' όπου θα προκύπτουν τα αποτελέσματα: η μετρημένη χωρητικότητα, οι διαστάσεις, η μάζα κλπ. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται η αναγνώριση στον κατασκευαστή της δυνατότητας σήμανσης επί του κάδου της αντίστοιχης πιστοποίησης GS ή RAL ή NF. Το εργοστάσιο παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως κατασκευαστής του υπό προμήθεια κάδου δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως άνω πιστοποιητικό.» | NAI |  |  |
| 6. Βάρη |  |  |  |
| 6.1 Βάρος κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου, δηλαδή κάδος μαζί με το σύστημα ποδομοχλού (kg) | >= 49 |  |  |
| 6.2 Ωφέλιμο φορτίο κάδου (kg) | >= 440 |  |  |
| 7. Εγγύηση – Τεχνική υποστήριξη/Συντήρηση |  |  |  |
| 7.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις (σημείωση: ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (σε έτη) | >= 2 |  |  |
| 7.1.2 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Χρόνος παράδοσης |  |  |  |
| 8.1 Χρόνος παράδοσης κάδων (μήνες) | <= 12 |  |  |
| 8.2 Η παράδοση των κάδων θα γίνει τμηματικά. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται μετά από αίτημα του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του αιτήματος, για ελάχιστη ποσότητα 300 κάδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 Η παράδοση των κάδων να γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία πλήρως συναρμολογημένοι, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |

2. Πλαστικοί Τροχήλατοι κάδοι αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 770 (lt)

CPV 34928480-6

| Τεχνικές απαιτήσεις | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του τελευταίου δωδεκαμήνου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι και λειτουργικοί για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 Κατασκευή σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN840:2012 ή νεότερη έκδοση του (συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 Να υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, των προσφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Κάδος |  |  |  |
| 2.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα 770 (lt) ±5% | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 Κυρίως Σώμα |  |  |  |
| 2.2.1 Να έχει μορφή που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων | NAI |  |  |
| 2.2.2 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων | NAI |  |  |
| 2.2.3 Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες | NAI |  |  |
| 2.2.4 Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής πυκνότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους τουλάχιστον 5.5 mm. Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή των κάδων για τα πάχη και τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων. | NAI |  |  |
| 2.2.5 Το κυρίως σώμα θα φέρει κάθετες νευρώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.6 Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.7 Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ χύτευσης και συγκεκριμένα το κυρίως σώμα κ.λπ., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.8 Σε κάθε κάδο θα είναι τοποθετημένες τουλάχιστον τέσσερις (4) ριγωτές (λευκό - ερυθρό) αντανακλαστικές μεμβράνες, μήκους περίπου 400 mm και πλάτους περίπου 100mm. Οι μεμβράνες θα πληρούν το πρότυπο EN 12899-1 RA2. Η θέση τοποθέτησής τους θα εξασφαλίζει την οπτική αναγνώριση των κάδων. Θα κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο της αντανακλαστικής μεμβράνης από το οποίο θα προκύπτει ότι καλύπτει το παραπάνω πρότυπο. Επίσης θα αναφέρεται και ο αριθμός προϊόντος (Product number) για την ταυτοποίησή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.9 Στον πυθμένα των κάδων θα υπάρχει οπή αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον 35 mm, για την άνετη εκροή υγρών κατά το πλύσιμο των κάδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.10 Η οπή αποχέτευσης, θα κλείνει με πώμα το οποίο θα φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα, αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο. | NAI |  |  |
| 2.2.11 Το κυρίως σώμα θα διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) χειρολαβές σύμφωνα με το ΕΝ 840. Οι χειρολαβές μπορεί να είναι σταθερές ή αποσπώμενες. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.12 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί, σε χρώμα που θα καθοριστεί από την υπηρεσία | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.13 Με έξοδα του αναδόχου στην πρόσοψη του κάδου θα τοποθετηθεί με ανάγλυφη ανεξίτηλη εκτύπωση ή ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση ή IML (In Mould Labeling), κείμενο με λογότυπο επιλογής της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου, επαρκούς εμβαδού.» | NAI |  |  |
| 2.2.14 Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα κατά τη χύτευση στο σώμα ή το καπάκι τα παρακάτω στοιχεία: Την κατασκευάστρια εταιρεία, το πρότυπο EN840, το CE, το έτος και τον μήνα παραγωγής, τη σήμανση Ελεγμένου/πιστοποιημένου προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο EN840 και σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (GS ή/και RAL ή/και ΝF), την ονομαστική χωρητικότητα του κάδου, το ωφέλιμο φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg. Ο σειριακός αριθμός του κάδου αποτυπώνεται στο σώμα του κάδου με ανάγλυφη ανεξίτηλη εκτύπωση ή ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση.» | NAI |  |  |
| 2.2.15 Θα διαθέτει σύστημα ποδομοχλού με κατακόρυφες ράβδους, το οποίο θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών. Στο άνω μέρος των ράβδων το οποίο έρχεται σε επαφή με το καπάκι του κάδου, θα υπάρχει ροδέλα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 Ανάρτηση κάδων |  |  |  |
| 2.3.1 Σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας και τύπου βραχιόνων. | NAI |  |  |
| 2.3.2 Για την ανύψωση και ανατροπή τους από τον ανυψωτικό μηχανισμό των απορριμματοφόρων τύπου βραχιόνων, οι κάδοι, θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα υποδοχές με συμμετρικούς κυλινδροειδής σωλήνες (πείρους ανάρτησης) κατάλληλου μήκους και διαμέτρου 40 +- 2 mm, ενισχυμένους εσωτερικά με μεταλλικούς κυλίνδρους. Επιπροσθέτως θα υπάρχει στο μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου μια ειδική υποδοχή σχήματος κτένας σύμφωνα με το ΕΝ 840. | 2 |  |  |
| 2.3.3 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων ανάρτησης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 Τροχοί |  |  |  |
| 2.4.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm και με ικανότητα περιστροφής 360 μοίρες με μεταλλική ή πλαστική ζάντα | NAI |  |  |
| 2.4.2 Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας (kg) | >= 150 |  |  |
| 2.4.3 Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης με κατάλληλη ενσωμάτωση | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.4 Ύπαρξη ποδόφρενου στους δυο μπροστινούς τροχούς | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων) | NAI |  |  |
| 2.6 Να υπάρχουν πάνω στους τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους | NAI |  |  |
| 3. Καπάκι κάδου |  |  |  |
| 3.1 Εύχρηστο και υψηλής αντοχής πλαστικό καπάκι με μονό τοίχωμα, από υψηλής πυκνότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο, πάχους τουλάχιστον 4 mm. | NAI |  |  |
| 3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής και για μεγαλύτερη αντοχή | NAI |  |  |
| 3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο | NAI |  |  |
| 3.4 Θα φέρει συνολικά τουλάχιστον τρείς χειρολαβές (πλευρικά και εμπρός). | NAI |  |  |
| 3.5 Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να έχει ελαστική παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.), σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία). | NAI |  |  |
| 3.6 Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό. | NAI |  |  |
| 3.7 Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωσή του κάδου στο απορριμματοφόρο όχημα. | NAI |  |  |
| 3.8 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί, σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. | NAI |  |  |
| 3.9 Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα. | NAI |  |  |
| 3.10 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος κατασκευής | NAI |  |  |
| 4. Ανταλλακτικά |  |  |  |
| 4.1 Για κάθε δέκα κάδους θα παραδίδονται τα παρακάτω ανταλλακτικά: καπάκι(μαζί με πύρο μεντεσέ), βραχίονες αν είναι αποσπώμενοι και πλήρες σετ χειρολαβών αν είναι αποσπώμενες. Το κόστος των ανταλλακτικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του κάδου | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Πιστοποιητικά |  |  |  |
| 5.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής | NAI |  |  |
| 5.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού | NAI |  |  |
| 5.1.2 Πιστοποιητικά (GS ή RAL ή NF) του προσφερόμενου κάδου κατά EN 840:2012 ή νεώτερη έκδοσή του, από πιστοποιημένα κέντρα ελέγχου χωρών που ανήκουν στο CEN (European Committee fοr Standardization), ανεξάρτητα του κατασκευαστή των κάδων. Τα πιστοποιητικά θα συνοδεύονται από τις αναλυτικές δοκιμές ελέγχου, απ' όπου θα προκύπτουν τα αποτελέσματα: η μετρημένη χωρητικότητα, οι διαστάσεις, η μάζα κλπ. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται η αναγνώριση στον κατασκευαστή της δυνατότητας σήμανσης επί του κάδου της αντίστοιχης πιστοποίησης GS ή RAL ή NF. Το εργοστάσιο παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως κατασκευαστής του υπό προμήθεια κάδου δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως άνω πιστοποιητικό.» | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Βάρη |  |  |  |
| 6.1 Βάρος κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου (kg) | >= 43 |  |  |
| 6.2 Ωφέλιμο φορτίο κάδου (kg) | >= 308 |  |  |
| 7. Εγγύηση – Τεχνική υποστήριξη/Συντήρηση |  |  |  |
| 7.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις (σημείωση: ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (σε έτη) | >= 2 |  |  |
| 7.1.2 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Χρόνος παράδοσης |  |  |  |
| 8.1 Χρόνος παράδοσης κάδων (μήνες) | <= 12 |  |  |
| 8.2 Η παράδοση των κάδων θα γίνει τμηματικά ή στο σύνολό τους. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται μετά από αίτημα του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και εντός 30 ημερών. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 Η παράδοση των κάδων να γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία πλήρως συναρμολογημένοι, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |

3. Κάδος μικροαπορριμμάτων χωρητικότητας 110 (lt) γαλβανιζέ, CPV 34928480-6

| Τεχνικές απαιτήσεις | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι θα είναι μεταλλικοί καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του τελευταίου δωδεκαμήνου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι και λειτουργικοί για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών απορριμμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 Θα είναι κυλινδρικού σχήματος με καπάκι - σκέπαστρο με ανοίγματα στο πλάι για την ρίψη των απορριμμάτων. Αποτελούνται από το κυρίως σώμα και τη βάση κατασκευασμένα και τα δύο από το ίδιο υλικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Κάδος |  |  |  |
| 2.1 Ωφέλιμη χωρητικότητα σε απορρίμματα 110 lt (±3%) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 Θα είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένη λαμαρίνα. | NAI |  |  |
| 2.3 Κυρίως Σώμα |  |  |  |
| 2.3.1 Οι κάδοι εξωτερικά θα είναι κατασκευασμένοι από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 2mm. Η επιφάνεια της λαμαρίνας θα διαθέτει σχέδιο πχ οριζόντιες τομές της λαμαρίνας σε διάφορα ύψη. Τα τελικά σχέδια επί της λαμαρίνας θα καθοριστούν πριν την παραλαβή σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων. Τα υπόλοιπα μεταλλικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του κάδου όπως πχ οι λάμες θα είναι πάχους τουλάχιστον 3mm και πλάτους 40mm περίπου, ώστε να εξασφαλίζουν την συνοχή και την αντοχή του κάδου και θα είναι γαλβανισμένα. | NAI |  |  |
| 2.3.2 Το σχήμα των κάδων θα είναι κυλινδρικό. Η εξωτερική διατομή του κύριου κορμού θα είναι 460 mm ±5%. Η βάση θα έχει διάμετρο 350 έως 420mm και ύψος 70mm ±10%. | NAI |  |  |
| 2.3.3 Συνολικό ύψος του κάδου θα είναι 1.030 mm ±5% | NAI |  |  |
| 2.3.4 Το χρώμα των κάδων θα είναι τύπου RAL που θα καθοριστεί από την Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων. Θα έχει αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία(UV). Θα είναι βαμμένος με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής, σε χρώμα και υφή που θα επιλεγεί από την Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων. | NAI |  |  |
| 3. Καπάκι – σκέπαστρο κάδου |  |  |  |
| 3.1 Ενιαίο καπάκι – σκέπαστρο. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το εσωτερικό του κάδου από την εισροή ύδατος εντός αυτού, αλλά και εμποδίζεται η απόρριψη ογκωδών και άλλων απορριμμάτων. Περιμετρικά και στο ύψος που βρίσκεται το καπάκι – σκέπαστρο, θα υπάρχουν τρία(3) ανοίγματα ύψους 150mm περίπου, που θα χρησιμεύουν για τη ρίψη των μικροαπορριμμάτων. Το καπάκι – σκέπαστρο θα είναι μεταλλικό γαλβανιζέ και πάχους τουλάχιστον 3mm και διαμέτρου 490mm±2% και θα κλείνει πάνω σε μεταλλική στεφάνη. Δεν θα μπορεί να αφαιρεθεί το καπάκι-σκέπαστρο για αυτό το λόγο θα διαθέτει μεντεσέ ο οποίος θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένος με το υπόλοιπο σώμα του κάδου δίνοντας την δυνατότητα στο καπάκι να ανοίγει κατά 270ο περίπου, ώστε να μπορεί να αφαιρείται ο εσωτερικός κάδος. Επίσης το καπάκι-σκέπαστρο θα φέρει κλειδαριά για την αποτροπή απομάκρυνσης του εσωτερικού κάδου. | NAI |  |  |
| 4. Γενικά στοιχεία |  |  |  |
| 4.1 Οι κάδοι, στο σύνολο τους, δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις και όπου αυτό δεν είναι δυνατό αποφευχθεί θα πρέπει αυτές να είναι λείες χωρίς ακμές. Τόσο το κυρίως σώμα όσο και η βάση θα πρέπει να αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο χωρίς ακμές, με στρογγυλεμένες επιφάνειες. | NAI |  |  |
| 4.2 O μεταλλικός κάδος με την βάση του θα αποτελεί ενιαία κατασκευή. | NAI |  |  |
| 4.3 Στο εσωτερικό των κάδων θα υπάρχει αποσπώμενος κυλινδρικός κάδος ωφέλιμης χωρητικότητας 110 lt (±3%) , κατασκευασμένος από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα, διαστάσεων Ύψος 800mm ±3% και Διάμετρος 420 mm ±3%. | NAI |  |  |
| 4.4 Ο κάδος αυτός θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρείται, να αδειάζει, να καθαρίζεται και να επανατοποθετείται στην ειδική θέση της βάσης. Εσωτερικά δεν θα φέρει καμία οξεία ακμή, επιτρέποντας την τοποθέτηση πλαστικής σακούλας εντός του, χωρίς αυτή να σκίζεται. | NAI |  |  |
| 4.5 Σε εμφανές σημείο του κυρίως σώματος του κάδου, θα υπάρχει ετικέτα, μεταλλική ή από υλικό που δεν φθείρεται, δεν καταστρέφεται και είναι ανθεκτικό στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών και στην καθημερινή χρήση. Στην ετικέτα θα αναγράφεται ο μοναδικός σειριακός αριθμός (SN) κατασκευής του κάδου και συγκεκριμένο λογότυπο. Το λογότυπο στην ετικέτα θα επιλεγεί από την υπηρεσία και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με οδηγίες της υπηρεσίας. | NAI |  |  |
| 4.6 Για την στερεή και σταθερή τοποθέτηση των κάδων, στα σημεία που αυτοί θα αναπτυχθούν, θα είναι εφοδιασμένοι με σύστημα στερέωσης, η τιμή του οποίου συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό κόστος του κάδου. Για κάθε κάδο θα δοθούν τέσσερα μεταλλικά βύσματα, με όλα τα αναλώσιμά τους, κατάλληλα για την στερέωση του κάδου σε επιφάνειες όπως είναι μπετόν, πλακάκια πεζοδρομίου κλπ. Εάν διαθέτουν παξιμάδια αυτά θα είναι ασφαλείας. Οι οπές στερέωσης θα βρίσκονται εντός του κάδου.» | NAI |  |  |
| 5. Εγγύηση – Τεχνική υποστήριξη/Συντήρηση |  |  |  |
| 5.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (σε έτη) (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) | >= 1 |  |  |
| 5.1.2 Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα της Υπηρεσίας, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Χρόνος παράδοσης |  |  |  |
| 6.1 Χρόνος παράδοσης κάδων (μήνες) | <= 12 |  |  |
| 6.2 Η παράδοση των κάδων θα γίνει τμηματικά ή στο σύνολό τους. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται μετά από αίτημα του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και εντός 30 ημερών, για ελάχιστη ποσότητα 80 κάδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει σε σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία πλήρως συναρμολογημένοι, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |

4. Κάδος μικροαπορριμμάτων χωρητικότητας 110 (lt) ανοξείδωτος, CPV 34928480-6

| Τεχνικές απαιτήσεις | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι θα είναι μεταλλικοί ανοξείδωτοι, καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του τελευταίου δωδεκαμήνου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι και λειτουργικοί για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών απορριμμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 Θα είναι κυλινδρικού σχήματος με καπάκι - σκέπαστρο με ανοίγματα στο πλάι για την ρίψη των απορριμμάτων. Αποτελούνται από το κυρίως σώμα και τη βάση κατασκευασμένα και τα δύο από το ίδιο υλικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Κάδος |  |  |  |
| 2.1 Ωφέλιμη χωρητικότητα σε απορρίμματα 110 lt (±3%) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 Θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτη λαμαρίνα. | NAI |  |  |
| 2.3 Κυρίως Σώμα |  |  |  |
| 2.3.1 Οι κάδοι εξωτερικά θα είναι κατασκευασμένοι από φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 2mm. Η επιφάνεια της λαμαρίνας θα διαθέτει σχέδιο πχ οριζόντιες τομές της λαμαρίνας σε διάφορα ύψη. Τα τελικά σχέδια επί της λαμαρίνας θα καθοριστούν πριν την παραλαβή σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων. Τα υπόλοιπα μεταλλικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του κάδου όπως πχ οι λάμες θα είναι πάχους τουλάχιστον 3mm και πλάτους 40mm περίπου, ώστε να εξασφαλίζουν την συνοχή και την αντοχή του κάδου και θα είναι ανοξείδωτα. | NAI |  |  |
| 2.3.2 Το σχήμα των κάδων θα είναι κυλινδρικό. Η εξωτερική διατομή του κύριου κορμού θα είναι 460 mm ±5%. Η βάση θα έχει διάμετρο 350 έως 420mm και ύψος 70mm ±10%. | NAI |  |  |
| 2.3.3 Συνολικό ύψος του κάδου θα είναι 1.030 mm ±5% | NAI |  |  |
| 2.3.4 Το χρώμα των κάδων θα είναι αυτό της ανοξείδωτης λαμαρίνας ποιότητας τουλάχιστον AISI 304 με επιφάνεια ματ. | NAI |  |  |
| 3. Καπάκι – σκέπαστρο κάδου |  |  |  |
| 3.1 Ενιαίο καπάκι – σκέπαστρο. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το εσωτερικό του κάδου από την εισροή ύδατος εντός αυτού, αλλά και εμποδίζεται η απόρριψη ογκωδών και άλλων απορριμμάτων. Περιμετρικά και στο ύψος που βρίσκεται το καπάκι – σκέπαστρο, θα υπάρχουν τρία(3) ανοίγματα ύψους 150mm περίπου, που θα χρησιμεύουν για τη ρίψη των μικροαπορριμμάτων. Το καπάκι – σκέπαστρο θα είναι μεταλλικό ανοξείδωτο ίδιας ποιότητας με το σώμα και πάχους τουλάχιστον 3mm και διαμέτρου 490mm±2% και θα κλείνει πάνω σε μεταλλική στεφάνη. Δεν θα μπορεί να αφαιρεθεί το καπάκι-σκέπαστρο για αυτό το λόγο θα διαθέτει μεντεσέ ο οποίος θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένος με το υπόλοιπο σώμα του κάδου δίνοντας την δυνατότητα στο καπάκι να ανοίγει κατά 270ο περίπου, ώστε να μπορεί να αφαιρείται ο εσωτερικός κάδος. Επίσης το καπάκι-σκέπαστρο θα φέρει κλειδαριά για την αποτροπή απομάκρυνσης του εσωτερικού κάδου. | NAI |  |  |
| 4. Γενικά στοιχεία |  |  |  |
| 4.1 Οι κάδοι, στο σύνολο τους, δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις και όπου αυτό δεν είναι δυνατό αποφευχθεί θα πρέπει αυτές να είναι λείες χωρίς ακμές. Τόσο το κυρίως σώμα όσο και η βάση θα πρέπει να αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο χωρίς ακμές, με στρογγυλεμένες επιφάνειες. | NAI |  |  |
| 4.2 O μεταλλικός κάδος με την βάση του θα αποτελεί ενιαία κατασκευή. | NAI |  |  |
| 4.3 Στο εσωτερικό των κάδων θα υπάρχει αποσπώμενος κυλινδρικός κάδος ωφέλιμης χωρητικότητας 110 lit (±3%), κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, διαστάσεων Ύψος 800mm ±3% και Διάμετρος 420 mm ±3%. | NAI |  |  |
| 4.4 Ο κάδος αυτός θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρείται, να αδειάζει, να καθαρίζεται και να επανατοποθετείται στην ειδική θέση της βάσης. Εσωτερικά δεν θα φέρει καμία οξεία ακμή, επιτρέποντας την τοποθέτηση πλαστικής σακούλας εντός του, χωρίς αυτή να σκίζεται. | NAI |  |  |
| 4.5 Σε εμφανές σημείο του κυρίως σώματος του κάδου, θα υπάρχει ετικέτα, μεταλλική ή από υλικό που δεν φθείρεται, δεν καταστρέφεται και είναι ανθεκτικό στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών και στην καθημερινή χρήση. Το λογότυπο που θα υπάρχει στην ετικέτα θα επιλεγεί από την υπηρεσία και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με οδηγίες της υπηρεσίας. | NAI |  |  |
| 4.6 Για την στερεή και σταθερή τοποθέτηση των κάδων, στα σημεία που αυτοί θα αναπτυχθούν, θα είναι εφοδιασμένοι με σύστημα στερέωσης, η τιμή του οποίου συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό κόστος του κάδου. Για κάθε κάδο θα δοθούν τέσσερα μεταλλικά βύσματα, με όλα τα αναλώσιμά τους, κατάλληλα για την στερέωση του κάδου σε επιφάνειες όπως είναι μπετόν, πλακάκια πεζοδρομίου κλπ. Εάν διαθέτουν παξιμάδια αυτά θα είναι ασφαλείας. Οι οπές στερέωσης θα βρίσκονται εντός του κάδου.» | NAI |  |  |
| 5. Εγγύηση – Τεχνική υποστήριξη/Συντήρηση |  |  |  |
| 5.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (σε έτη) (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) | >= 1 |  |  |
| 5.1.2 Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα της Υπηρεσίας, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Χρόνος παράδοσης |  |  |  |
| 6.1 Χρόνος παράδοσης κάδων (μήνες) | <= 12 |  |  |
| 6.2 Η παράδοση των κάδων θα γίνει τμηματικά ή στο σύνολό τους. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται μετά από αίτημα του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και εντός 30 ημερών, για ελάχιστη ποσότητα 80 κάδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 Η παράδοση των κάδων να γίνει σε σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία πλήρως συναρμολογημένοι, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |

Ο προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα)