- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					Θεσσαλονίκη 14/4/2020

- ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

- ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΔΙΑΧ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

- Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας οστεοκυτίων

Τα οστεοκυτία θα αποτελούνται από υλικό πλακάζ θαλάσσης (σέιμπα αφρικάνικο ή συμίδα Ρωσίας) πάχους 15 mm.

Διαστάσεις κυτίου.

Πλάτος=	27 εκατοστά

μήκος=	52 εκατοστά

ύψος=	26 εκατοστά

α) H κατασκευή θα περιλαμβάνει καπάκι που θα κλείνει με εσωτερικούς μεντεσέδες χωνευτούς στη μία πλευρά. Επίσης θα σκαλιστεί με ρούτερ στη μέση του καπακιού σταυρός (εσωτερικός) 15 επί 15 εκατοστά.

β) Στις πλευρές 27 επί 26 θα ανοιχτεί οπή 12 επί 5 και θα καλυφτεί με ψάθινο πλέγμα για τον αερισμό των οστών.

γ) Η συναρμολόγηση του πλακάζ ( οι κολλήσεις του) θα είναι με κόλλα ανθυγρή πολυουρεθάνης, με λαμέλο (μπισκότο) και χωρίς βίδες που να φαίνονται εξωτερικά.

δ) Όλες οι γωνίες των πλακάζ θα είναι ρουταρισμένες ώστε να εξασφαλιστεί μουρέλο.

ε) Μετά τη συναρμολόγησή του θα τριφτεί με γυαλόχαρτο έως 180 και θα εμποτιστεί με μυκητιοκτόνο το οποίο θα στεγνώσει, θα ξανατριφτεί, και θα εμποτιστεί με λάδι εμποτισμού ( το οποίο θα έχει μια ελαφρά γυαλάδα).

ζ) Για κάθε κυτίο θα πρέπει να παραδοθεί και ένα ταμπελάκι 5 επί 10 αλουμινίου στο οποίο θα αναγράφει η υπηρεσία κάποιους αριθμούς.

στ) ο πάτος θα είναι από πλακάζ πάχους από 0,5 έως 0,8 mm.

Πριν την οριστικοποίηση της παραγγελίας θα κατατεθεί δείγμα για την έγκριση της παραγγελίας.

Ο υπεύθυνος εργοδηγός		Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Δομικών Έργων                         Αυτοτελούς Τμ. Διαχ. Κοιμητηρίων

Ηλίας Θεοφανίδης                                    Ο.Ντίνιδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΔΙΑΧ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Ενδεικτικός προϋπολογισμός-τεχνική περιγραφή

για την προμήθεια οστεοκυτίων, ποσού 24.744,20 ευρώ

|  | Κ.Α 45/7135.04.01 “Λοιπές προμήθειες λοιπών ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 44614100-8 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Οστεοκυτία από υλικό πλακάζ θαλάσσης, πάχους 15 mm, πλάτους 27 cm, μήκους 52 cm και ύψους 26 cm | 307 | 65,00 € | 19.955,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 19.955,00 € |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  | 4.789,20 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 24.744,20 € |

Ο Υπεύθυνος 					Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Εργοδηγός Δομικών Έργων                       Αυτοτελούς Τμ. Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Η. Θεοφανίδης						Ολυμπία Ντινίδου