Προμήθεια μηχανημάτων και αναλωσίμων/ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 965.892,09 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV : 31100000-7 (Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές) |
| 1 | Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης 1KVA inverter | Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης inverter -Ισχύς 1KVA συνεχής απόδοση -1 πρίζα 230 volt -Δοχείο καυσίμου βενζίνη 3,5lt -Τετράχρονος κινητήρας αερόψυκτος, τετράγωνος 0,9hp - 53cm3 -Στάθμη θορύβου 58db χαμηλή -θερμικό προστασίας -Βάρος 13 kg |  |  |
| 2 | Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης 2KVA inverter | Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης inverter -Ισχύς 2 KVA συνεχής απόδοση -1 πρίζα 230 volt -Τετράχρονος κινητήρας αερόψυκτος, τετράγωνος 1,3hp - 105cm3 -θερμικό προστασίας |  |  |
| 3 | Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης 4,0KW με μίζα | Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης με μίζα -Ισχύς 4.000 watt, συνεχής απόδοση -2 πρίζες 230 volt -δοχείο καυσίμου βενζίνη -τετράχρονος κινητήρας -έξοδος DC 12 volt /8,3 A -βολτόμετρο -θερμικό προστασίας τροχήλατη επί στιβαρού μεταλλικού πλαισίου με χειρολαβές |  |  |
| 4 | Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης 4,5KW με μίζα | Γεννήτρια βενζίνης, τάση/ συχνοτητα: 230 V/ 50 Hz, ισχύς: 4,5 kW, εκκίνηση με μίζα, δοχείο καυσίμων χωρητικότητας 25 lt (αμόλυβδη), τροχήλατη επί στιβαρού μεταλλικού πλαισίου με χειρολαβές. |  |  |
| 5 | Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης 6,0KW με μίζα | Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης τετράχρονη 230V, αερόψυκτη με κινητήρα 13hp, 6kVA με μίζα, μπαταρία και αυτόματο σταθεροποιητή τάσης, με προστασία από υπερφόρτωση, 2 τουλάχιστον ρευματοδότες AC. |  |  |
| 6 | Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης 8,0KW με μίζα | Γεννήτρια μονοφασική (8ΚW) με AVR σταθεροποιητή τάσης, με προστασία από υπερφόρτωση, με βενζινοκίνητο τετράχρονο αερόψυκτο κινητήρα υψηλής ποιότητας με ισχύ 14hp τουλάχιστον, αθόρυβο, εκκίνηση με μίζα και 2 τουλάχιστον ρευματοδότες AC. ), τροχήλατη επί στιβαρού μεταλλικού πλαισίου με χειρολαβές. |  |  |
| 7 | Σταθεροποιητής τάσης για γεννήτριες | Σταθεροποιητής τάσης μονοφασικός 230V με ελάχιστη τάση εισόδου 160V και τάση εξόδου 230V. Μέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας 30Α και τάση 400V. |  |  |
| CPV : 34922000-6 (Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών) |
| 8 | Διαγραμμιστικό μηχάνημα | Το διαγραμμιστικό μηχανάκι θα είναι αυτοκινούμενο και θα έχει αναδιπλούμενη βάση στο πίσω μέρος του για να στέκεται όρθιος ο χειριστής. Φέρει δύο πιστόλια ψεκασμού χρώματος και υπολογιστή για την αυτόματη μέτρηση γραμμής – κενού. Θα έχει δύο υδραυλικές αντλίες χρώματος για δυνατότητα ταυτόχρονης διαγράμμισης ψυχροπλαστικών χρωμάτων δύο (2) συστατικών ή με δύο χρώματα (πχ κίτρινο - μαύρο), δύο διαφορετικά δοχεία χρώματος (ένα για κάθε αντλία) και ρυθμιστή πίεσης ψεκασμού. Θα έχει σύστημα παροχής υαλόσφαιρας. Το σύστημα αποτελείται από αεροσυμπιεστή που παίρνει κίνηση από το ίδιο το μηχάνημα, δύο δεξαμενές υαλόσφαιρας και δύο πιστόλια ρίψης με τις βαλβίδες καθυστέρησης. Το μηχάνημα θα ξεκινάει τη λειτουργία του με μίζα, που η παροχή της θα γίνεται από ενσωματωμένη μπαταρία 12V. Θα υπάρχει η δυνατότητα προσάρτησης LED φωτισμού, για νυχτερινές εργασίες. Το μηχάνημα μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 16 χλμ ανά ώρα, ωστόσο για τη μεταφορά του στο χώρο εργασίας ενδείκνυται η φόρτωσή του σε άλλο μέσο (πχ. Τρέυλερ, φορτηγό) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μέγιστη πίεση χρώματος 228 bar (και στις δύο αντλίες) Μέγιστη παροχή χρώματος 9,5 λίτρα ανά λεπτό ανά αντλία Μέγιστη ταχύτητα διαγραμμιστικού 16 χλμ/ώρα Βάρος μηχανήματος 392 κιλά (απόβαρο) Δύο δεξαμενές χρώματος χωρητικότητας 56 λίτρων η κάθε μία Φίλτρα χρώματος σε κάθε αντλία Υπολογιστής ένδειξης – μέτρησης διαγράμμισης Λειτουργία συστήματος υαλόσφαιρας 5,5 – 12 bar Δύο δοχεία υαλόσφαιρας 40 λίτρων το κάθε ένα Σήμανση CE |  |  |
| CPV : 42662000-4 (Εξοπλισμός συγκόλλησης) |
| 9 | Ηλεκτροκόλληση φορητή inverter ηλεκτροδίου 200 Α | Φορητή inverter ηλεκτροκόλληση 200 Α. Χαρακτηριστικά: να διαθέτει HOT-START, ANTI-STICK, ARC FORCE, 220V, 7,2-8,0KVA περίπου, ρεύμα συγκόλλησης: 8-200Α, μονοφασική, ασφάλεια 16Α, ηλεκτρόδια 1,5-4mm(max), κατηγορία μόνωσης ΙP23, βάρος 5Kgr περίπου. Η ηλεκτροσυγκόλληση θα πρέπει να φέρει σήμανση CE και θα παραδοθεί πλήρης με βαλιτσάκι, τσιμπίδα, καλώδια, σώμα γειώσεως και ιμάντα ανάρτησης. |  |  |
| 10 | Ηλεκτροσυγκόλληση inverter mig 400V 350Α | Ηλεκτροσυγκόλληση inverter mig 400V 50Hz 15kVA διάμετρος σύρματος Φ 0,8-0,9-1,2mm Απόδοση (EN 60974-1): 350Α (35%) Ισχύς: 14kVA – 15ΜΜΑ Ρύθμιση (MIG): 15-38 Volt Σύρματα: φ0.8-0.9-1,2mm (κουλούρα 5kg) Ηλεκτρόδιο: φ5mm (max) Δυνατότητα συγκόλλησης: με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (ΜΜΑ) Lift Arc TIG Spool Gun για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα LVD: EN 60974-1 & EMC: EN 60974-10 |  |  |
| 11 | Ηλεκτροσυγκόλληση (MIG/MMA) 400V 500A | Ηλεκτροσυγκόλληση τροχήλατη σύρματος και ηλεκτροδίου (MIG/MMA), τριφασική. Ρεύμα συγκόλλησης (MIG) (Α) : 50-500 Ρεύμα συγκόλλησης (MMA) (Α) : 20-500 Ισχύς: 24,7 - 25,3 kVA Ρύθμιση (MIG): 16,5-39 Volt Σύρματα: φ1,0-1,2-1,6mm Ηλεκτρόδιο: φ6mm (max) Η ηλεκτροσυγκόλληση θα πρέπει να φέρει σήμανση CE και θα παραδοθεί πλήρης με βαλιτσάκι, τσιμπίδα, καλώδια, σώμα γειώσεως. |  |  |
| 12 | Ηλεκτροσυγκόλληση TIG παλμικό inverter 180Α | Ηλεκτροκόλληση παλμικό inverter ΤIG με καλώδια και τσιμπίδα ηλεκτροδίου και το σώμα γείωσης -Απόδοση 180 Α -Ισχύς (ΚVA) 5,2 / 7,1 -Τάση 230 volt -Ηλεκτρόδιο 4 mm (max) -Ρεύμα συγκόλλησης (Α) 10-180 -Βάρος 6 kg περίπου |  |  |
| 13 | Φορητή συσκευή οξυγονοκόλλησης | Μικρή φορητή συσκευή οξυγονοκόλλησης ασετυλίνη - οξυγόνο, Kit Φλόγιστρο δύο αεριών . Συγκόλληση καμινέτο 400 l / h, συγκόλλησης / κοπής καμινέτο σέτ 7, Συγκόλλησης ακροφύσια (40 - 400 l / h), OX Ρυθμιστής (οξυγόνο), OX PRO ρυθμιστής (οξυγόνο), Μ.Χ. ρυθμιστής (ασετιλίνη), Μ.Χ. PRO ρυθμιστής (ασετιλίνη), σετ 2 υποστροφή προλήψεις ΟΧ & AD, σετ OX & AD, ταχυσυνδέσμους τύπου σετ 2 x 4m ΟΧ & AD, σωλήνες Ø 20mm, καροτσάκι για 1m³ OX & μπουκάλια μ.Χ. αερίου στγκόλλησης πλήρες σετ, κίτ ακροφυσίων λάμπας - 3 ακροφύσια με ρυθμιζόμενου τύπου TORCH σύνδεση σε λάστιχα διαμέτρου Ø20mm λάμπα με Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ή και με χειροκίνητη ανάφλεξη 60 W SOLDERING, αποκόλλησης PUMP 100W ΑΜΕΣΗ κολλητήρι (σε περίπτωση) αναπτήρα αερίου Piercing CARTRIDGE 190gr - φιάλες αερίων: οξυγόνου 600 ml (330gr αερίου), ασετυλίνης 380ml (220γρ αέριο), μη επαναφορτιζόμενες.(Περιεχόμενο συσκευασίας: πλήρης συσκευή οξυγονοκόλλησης, με δύο φιάλες οξυγόνου, δύο φιάλες ασετυλίνης, 6 τεμάχια ράβδοι πλήρωσης ορείχαλκου Ø 2 χιλιοστά, 6 τεμάχια ράβδοι πλήρωσης χαλκού Ø 2 χιλιοστά σκληρης κόλλησης, 6 τεμάχια ράβδοι πλήρωσης μαλακής κόλλησης χαλκού Ø 2 χιλιοστά - 20gr, πάστα καθαρισμού χαλκού, σκόνη για χαλκοσυγκόλληση για κράμα χαλκού - 100g) ενδεικτικού τύπου DUAL ΑΕΡΙΟΥ KIT - GAS ART 580 & OXYGEN/walkov/gys ή ισοδύναμο. |  |  |
| CPV : 42123400- (Αεροσυμπιεστές) |
| 33 | Aεροσυμπιεστής χωρίς λάδι 230V 1,5Hp | Μονοφασικός μονομπλόκ αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι, συνεχούς ροής, χωρίς αεροφυλάκιο. Τάσης: (Volt) 230, Ισχύος: (ΗΡ):1,5. Μονοφασικός μονομπλόκ αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι, συνεχούς ροής, χωρίς αεροφυλάκιο. Τάσης: (Volt) 230, Ισχύος: (ΗΡ):1,5, Lt/min: 180, πίεση: Bar/psi: 8/116, ενδεικτικές διαστάσεις (MxΠxΥ)cm: 40,5X23X37, ενδεικτικό βάρος (Kg): 5, ενδεικτικού τύπου TOROS SHAMAL HOBBY AIR 195 ή ισοδύναμο. |  |  |
| 34 | Aεροσυμπιεστής ελαιολίπαντος 2 ΗΡ 50 lt μονομπλόκ | Μονό-μπλοκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 2 ΗΡ με αεροφυλάκιο 50 lt, Τάσης: (Volt) 230, Ισχύος(ΗΡ):2,0, Lt/min: 155-180, πίεση: Bar/psi: 8/116, αεροφυλάκιο (lt):50, ενδεικτικές διαστάσεις (MxΠxΥ)cm: 77X33X73, ενδεικτικό βάρος (Kg): 33,5, τροχήλατος, ενδεικτικού τύπου TOROS EM 50/2 ή ισοδύναμο. |  |  |
| 35 | Aεροσυμπιεστής ελαιολίπαντος 2,2 ΗΡ 50 lt με ιμάντα | Aεροσυμπιεστής ελαιολίπαντος 2,2 ΗΡ 50 lt με ιμάντα -Ονομαστική ισχύς 2,2 HP -Τάση ρεύματος 220 volt 50 Hz -Μετάδοση κίνησης με ιμάντα -Δοχείο αποθήκευσης 50 lit |  |  |
| 36 | Aεροσυμπιεστής ελαιολίπαντος 2 ΗΡ 100 lt μονομπλόκ | Μονό-μπλοκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 2 ΗΡ με αεροφυλάκιο 100 lt, Τάσης: (Volt) 230, Ισχύος(ΗΡ): 2 Ηp (1,5 kw), Lt/min: 250, πίεση: Bar/psi: 10 bar/145 psi, αεροφυλάκιο (lt):100, τροχήλατος. |  |  |
| 37 | Aεροσυμπιεστής ελαιολίπαντος 3,0 ΗΡ 200 lt με ιμάντα | Αεροσυμπιεστής ηλεκτρικός, μονοφασικός, ελαιολίπαντος με αεροθυλάκιο 200λίτρα. Το μοτέρ θα είναι ηλεκτρικό 220V, 3hp τουλάχιστον. Το μοτέρ δίνει κίνηση στην κεφαλή με ιμάντα. Μέγιστη πίεση αέρα 10bar/145psi. Αεροφυλάκιο 200 ltr. υψηλής αντοχής, δοκιμασμένο σε όλους τους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροχήλατος αεροσυμπιεστής. Με μανόμετρο ελέγχου πίεσης και ρυθμιστή πίεσης. Ο χειριστής να μπορεί να ρυθμίσει την πίεση του αέρα εξόδου ανάλογα την εργασία. Θερμικό προστασίας του ηλεκτροκινητήρα. |  |  |
| CPV : 42652000-1 (Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός) |
| Εργαλεία μπαταρίας |
| 52 | Δραπανοκατσάβιδο 2 Ταχυτήτων 14,4V | Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας, με μέγιστη ροπή στρέψης 30Nm τουλάχιστον, αριθμό στροφών χωρίς φορτίο (1η / 2η ταχύτητα) 0 - 400 / 1.300 rpm, με μέγιστη περιοχή σύσφιξης του τσοκ 10 mm τουλάχιστον, με μπαταρία Λιθίου χωρητικότητας 2,0 Ah και τάσης 14,4 V περίπου. Θα φέρει σύστημα που προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και πλήρη αποφόρτιση. Επίσης θα συμπεριλαμβάνονται 2 τουλάχιστον μπαταρίες λιθίου 2 Ah, ταχυφορτιστής, σετ μυτών (ευθής, σταυρού, allen, torsen, κλπ) κατ' ελάχιστο 3 τεμαχίων κατά είδος, σετ τρυπανιών για ξύλο κατ' ελάχιστο 6 τεμαχίων, σετ τρυπανιών για μέταλλο κατ' ελάχιστο 6 τεμαχίων και διάφορα εξαρτήματα. |  |  |
| 53 | Δραπανοκατσάβιδο 2 Ταχυτήτων 18V Li | Δραπανοκατσάβιδο 2 Ταχυτήτων 18V Li, αποσπώμενη μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 2,0Αh, keyless τσοκ, ικάνοτητα διάτρησης ξύλου και χάλυβα, ελεγχόμενη ροπή στρέψης, Nα περιλαμβάνει: set εξαρτημάτων, 2 μπαταρίες, πλαστική θήκη, φορτιστή, Ταχυτσόκ. |  |  |
| 54 | Δραπανοκατσάβιδο 2 Ταχυτήτων 18V Li 3,0 Ah κρουστικό | Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 18Volt. Αναστροφικό, αυτόματο τσοκ, ηλεκτρικό φρένο/φρένο μοτέρ, ρυθμιστής ροπής, φως εργασίας, 3 μηχανικές ταχύτητες, μεταβλητή ταχύτητα, βαλιτσάκι μεταφοράς. Διάμετρος τρυπήματος μέταλλο, μέγ. 13 mm, διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο 65 mm, ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-300 rpm / 0-4500 rpm, βαθμίδες ροπής στρέψης 16 θέσεις, μέγιστη ροπή: αργή ταχ. 80 Nm, γρήγορη ταχ. 40 Nm, χωρητικότητα μπαταρίας 3,0 Ah, διάμετρος τρυπήματος σε τσιμέντο: 16mm, κρούσεις ανά λεπτό: 0-600 / 0-9000 0-1700 / 0-25500, ενδεικτικό βάρος 2,2 kg, ενδεικτικού τύπου Makita ΒΗP451RFE 18V ή ισοδύναμο. (Περιεχόμενο συσκευασίας: 2 μπαταρίες Li-ion 3,0 Ah, βαλίτσα και ταχυφορτιστής 22΄). |  |  |
| 55 | Δραπανοκατσάβιδο 2 Ταχυτήτων 18V Li 5,2 Αh κρουστικό | Δραπανοκατσάβιδο κρούσης επαναφορτιζόμενο. Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18 Volt, σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου για ευέλικτες εφαρμογές, λειτουργία για την απομάκρυνση των μπλοκαρισμένων βιδών και διάτρηση σε λείες επιφάνειες, εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ για γρήγορη διάτρηση και βίδωμα, άτρακτος με εσωτερικό εξάγωνο για μύτες κατσαβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ, λαιμός (Ø 43 χιλιοστών) για ευέλικτη χρήση, ενσωματωμένη λυχνία εργασίας, στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα, πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να καθοριστεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά, μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης, πολυλειτουργικό σύστημα επιτήρησης για την προστασία του μηχανήματος και των μπαταριών. Τύπος μπαταρίας: Li-Ion, χωρητικότητα μπαταρίας (Ah) : 5,2, τάση Μπαταρίας (Volt) : 18, μεγ. ροπή στρέψης μαλακή (Nm) : 55, μεγ. ροπή στρέψης σκληρή (Nm) : 110, ρυθμ. ροπή στρέψης (Nm) : 1.5 - 24, ροπή παλμών (Nm) : 60, διάμ. διάτρησης σε Xάλυβα (mm) : 13, διάμ. διάτρησης σε Ξύλο (mm) : 65, αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 0 - 500 / 0 - 1.700, εύρος στερέωσης του τσοκ (mm) : 1.5 - 13, ενδεικτικό βάρος με μπαταρία (Kg) : 2.0. Ενδεικτικού τύπου Metabo 18 Volt BS 18 LTX Quick ή ισοδύναμο. (Περιεχόμενα συσκευασίας: Τσοκ γρήγορης πρόσδεσης, σύστημα γρήγορης αλλαγής, πλαινή λαβή, άγκιστρο ζώνης, 2 μπαταρίες Li-Power (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 30-36 V "AIR COOLED", πλαστική θήκη). |  |  |
| 56 | Δραπανοκατσάβιδο 20V Li κρουστικό | Περιστροφικό κρουστικό κατσαβίδι μπαταρίας, καρέ υποδοχής 1/2'' με ασφάλιση μπίλιας για να ασφαλίζει γρήγορα το καρυδάκι, μέγιστη ροπή: 775 Nm ft.lb/1,050 σε αντίστροφη, 6,9 lb / 3,1 kg, 9.5 in / μήκους 243 χιλιοστών, 20-Volt CP20XP ιόντων λιθίου μπαταρία 4Ah, κίνηση 1/2 " ή 13 χιλιοστά, τάση μπαταρίας 20 V, χωρητικότητα μπαταρίας 4 Ah, τύπος μπαταρίας 4Ah 20V ιόντων λιθίου, εύρος ροπής 68 - 950 Nm 50-700, μέγιστη Ροπή (αντίστροφη) 1050 Nm ή 775 ft.lbs, κρούσεις ανά λεπτό 2500, ταχύτητα 1900 σ.α.λ., ενδεικτικό καθ βάρος 3.1 kg 6.9 lb Βάρος χωρίς μπαταρία 2,43 kg ή 5,35 lb, ενδεικτικό μήκος 243 χιλιοστά ή 9,5 ", ενδεικτικό ύψος 251 χιλιοστά ή 9,88 ", ενδεικτικό πλάτος 81 χιλιοστά ή 3.18 ", επίπεδο θορύβου 89 db (A), ισχύς ήχου 100 dB (A), δόνηση K (EN-60745-1) 12,2 (2,3) m / s², δόνηση α (ISO-28927 - 2) 12,2 m / s², δόνηση K (ISO-28.927-2) 2.3 m / s², (Περιεχόμενα συσκευασίας : 2 μπαταρίες Li-Power Extreme (20 V/4.0 Ah), φορτιστής) ενδεικτικού τύπου Chicago Pneumatic CP8848 ή ισοδύναμο. |  |  |
| 57 | Περιστροφικό πιστολέτο 36 V | Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας 36volt -Τάση μπαταρίας 36 V -Ενέργεια κρούσης. μεγ. 2,8 J -Διάμετρος τρυπήματος σε μπετό με τρυπάνια πιστολέτο 4-26mm -Βάρος με μπαταρία 4,5 kg Υλικά παράδοσης: -2 μπαταρίες 2,6 AH LI-ION -κασετίνα εγαλείων -ταχυφορτιστής -ταχυτσόκ 13mm -οδηγός βάθους 210mm -πρόσθετη χειρολαβή |  |  |
| 58 | Σέτ δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V και Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 18V, δραπανοκατσάβιδο. | Σετ δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V και Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 18V, δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας: τάση Μπαταρίας : 18 V, χωριτικότητα Μπαταρίας : 4 Ah, ταχύτητες : 2, ταχύτητα Μέγιστο Φορτίο : 550-1600 rpm, κρούσεις : 9.350-29.000 1/min, ροπή : 60 Nm, μέγιστη Ικανότητα Βιδώματος : 8x300 mm, ικανότητα στο Ξύλο : Ø 50 mm, ικανότητα στο Ατσάλι : Ø 13 mm, ικανότητα στην Πέτρα : Ø 14 mm, ενδεικτικό βάρος με την μπαταρία : 2,2 kg, παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας: τάση Μπαταρίας : 18 V, χωριτικότητα Μπαταρίας :4 Ah, ταχύτητα χωρίς Φορτίο : 2.200 rpm, κρούσεις : 3.200 1/min, ροπή Μέγιστη : 158 Nm, μέγιστη Διάμετρος Βίδας : Ø 8 mm / M14, τσοκ : 1/4 in εξάγωνο, ενδεικτικό βάρος με την Μπαταρία : 1,8 kg, ενδεικτικού τύπου 18V Σετ Combo ASB18-ASCD18W4 ή ισοδύναμο. ( περιεχόμενο συσκευασίας: 1 ASCD18-W4 18V Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας + 1 ASB18 18V Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο, 1 Πλαστική βαλίτσα, 1 ταχυφοσρτιστής ALG 50, 2 Mπαταρίες Lion). |  |  |
| Εργαλεία 230 V |
| 59 | Δράπανο 900W κρουστικό | Δράπανο 900W κρουστικό, μέγεθος τσοκ 13 mm αυτόματο, μεταβλητής ταχύτητας, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες στροφές, με ρυθμιζόμενο οδηγό βάθους και πλευρική (βοηθητική) λαβή, Το δράπανο ακόμα θα έχει δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία και θα έχει δυνατότητα να υποστηρίζει μύτες κατσαβιδιού. Με προστασία υπερφόρτωσης και προστασία από ακούσια επανεκκίνηση. Λαβή με λαστιχένια επένδυση: αντικραδασμική, άνετη και ασφαλής. |  |  |
| 60 | Δράπανο δύο ταχυτήτων 1100 Watt κρουστικό | Ηλεκτρικό Δράπανο δύο ταχυτήτων 1100 Watt τουλάχιστον με περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας, με συμπλέκτη ασφαλείας για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει. Το δράπανο ακόμα θα έχει δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία και θα έχει δυνατότητα να υποστηρίζει μύτες κατσαβιδιού. Με προστασία υπερφόρτωσης και προστασία από ακούσια επανεκκίνηση. Λαβή με λαστιχένια επένδυση: αντικραδασμική, άνετη και ασφαλής. |  |  |
| 61 | Δράπανο πνευματικό sds plus 1000W | Δράπανο πνευματικό sds plus. Ηλεκτρικό σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο. Ευρύ φάσμα χρήσεων: διατρήσεις με κρούση, καλέμισμα, διατρήσεις χωρίς κρούση και βίδωμα, ενδείκνυται για εργαλεία με άκρο σύνδεσης SDS-plus ή με κυλινδρικό στέλεχος (χωρίς κρούση), λειτουργία κρουστικής στάσης για διάτρηση μόνο σε περιστροφική λειτουργία, αναστολή περιστροφικής λειτουργίας για καλέμισμα, σύστημα αλλαγής τσοκ "Quick", δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία, ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας, υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα, περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας, μετάδοση με 2 τρόπους: δύο ταχύτητες διάτρησης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο, υψηλής απόδοσης κρουστικός μηχανισμός εδρασμένος με ακρίβεια σε ένα περίβλημα από κράμα αλουμινίου: μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα, λαβή με λαστιχένια επένδυση: αντικραδασμική, άνετη και ασφαλής, συμπλέκτης ασφαλείας για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει, προστασία υπερφόρτωσης με ηλεκτρονική παρακολούθηση της θερμοκρασίας, φωτεινό σήμα ενημέρωσης σχετικά με επικείμενη υπερφόρτωση, προστασία από ακούσια επανεκκίνηση: εμποδίζει την αυτόματη επανεκκίνηση του μηχανήματος, ψήκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα, ένδειξη για αλλαγή ψηκτρών, κυλινδρική θήκη προστασίας καλωδίου για την μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία, Ονομαστική ισχύς (W) : 1.010, αποδιδόμενη ισχύς (W) : 550, κρουστική απόδοση (J/s) : 207, μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA (J) : 2.8, μεγ. ροπή στρέψης (Nm) : 13, μέγιστος αριθμός κρούσεων (min) 4.400, διάμ. διάτρησης σε Xάλυβα (mm) : 13 / 6, διάμ. διάτρησης σε Ξύλο (mm) : 28, διάμ. διάτρησης σε Τοιχοποιία με ποτηροτρύπανο (mm) : 68, διάμετρος διάτρησης σε Μπετόν με κρουστικά τρυπάνια (mm) : 28, αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 0 - 945 / 0 - 2.480, στροφές με ονομ. φορτίο (min) : 860 / 2.250, εύρος στερέωσης του τσοκ (mm) : 1.5 - 13, διάμετρος λαιμού στερέωσης (mm) : 50, υποδοχή εργαλείου : SDS-plus, ενδεικτικό βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 3.4, ενδεικτικού τύπου Metabo UHE 2850 Multi ή ισοδύναμο. (Περιεχόμενα συσκευασίας : τσοκ SDS-plus, λαστιχένια πρόσθετη λαβή, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, οδηγός βάθους διάτρησης, πλαστική θήκη). (Επιπλέον περιεχόμενο: Βελονι 250mm, Καλεμι 20x250mm, Τρυπανι Sds-plus 6x160mm, Τρυπανι Sds-plus 8x160mm, Τρυπανι Sds-plus 10x160mm). |  |  |
| 62 | Περιστροφικό πιστολέτο SDS-PLUS 850 W | Περιστροφικό πιστολέτο με SDS – PLUS -Ονομαστική Ισχύς 850 W -ενέργεια κρούσης μέγιστη 3,2 J -αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών 0-4000 min/1 -διάμετρος τρυπήματος σε μπετό με τρυπάνια πιστολέτου 4-28 mm -τιμή κραδασμών 11/11 m/s2 ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: -Κασετίνα εργαλείων -Οδηγός βάθους 210 mm -πρόσθετη χειρολαβή |  |  |
| 63 | Περιστροφικό πιστολέτο SDS-PLUS 1100W | Περιστροφικό πιστολέτο SDS-PLUS 1100W 2 ταχυτήτων, -Ονομαστική ισχύς 1.100 watt -Τάση 230 volt -Ροπή στρέψης 18 Nm -Μέγιστη ενέργεια κρούσης 4j -Τσοκ sds – plus |  |  |
| 64 | Περιστροφικό πιστολέτο πνευματικό SDS-ΜΑΧ 1300W | Δράπανο πνευματικό ηλεκτρικό σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο. Ενδείκνυται για εργαλεία με άκρο σύνδεσης SDS-max. Ονομαστική ισχύς (W) : 1.300, αποδιδόμενη ισχύς (W) : 650, κρουστική απόδοση (J/s) : 402, μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA (J) : 8.5 Δράπανο πνευματικό ηλεκτρικό σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο. Ενδείκνυται για εργαλεία με άκρο σύνδεσης SDS-max, με τα αντίστοιχα πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλο επίσης και για εργαλεία με πολύσφηνο άκρο πρόσδεσης ή αναλογικό σπείρωμα, στοπ περιστροφής, εργασία με μειωμένους κραδασμούς που δεν καταπονεί τις αρθρώσεις χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης στις χειρολαβές, πρόσθετη λαβή με δυνατότητα βιδώματος σε 3 θέσεις πάνω στο περίβλημα, προαιρετική μείωση κρούσης κατά 30% για εργασίες σε μαλακότερα υλικά, ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας, υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα, ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβή έναρξη διάτρησης, περίβλημα μηχανισμού από χυτό μαγνήσιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας, συμπλέκτης ασφαλείας για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει, διακόπτης με ασφάλιση για άνετη χρήση καλεμιού στη συνεχή χρήση, καλέμι με δυνατότητα ρύθμισης σε 12 θέσεις, ψήκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα, ένδειξη για σέρβις, π.χ. για αλλαγή ψηκτρών, και φωτεινό σήμα για την τάση τροφοδοσίας. Ονομαστική ισχύς (W) : 1.300, αποδιδόμενη ισχύς (W) : 650, κρουστική απόδοση (J/s) : 402, μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA (J) : 8.5, μεγ. ροπή στρέψης (Nm) : 90, μέγιστος αριθμός κρούσεων (min) 2.840, διάμετρος διάτρησης σε Μπετόν με κεφαλές φρέζας (mm) : 65, διάμετρος διάτρησης σε Μπετόν με κρουστικά τρυπάνια (mm) : 45, διάμετρος διάτρησης σε Μπετόν με ποτηροτρύπανο (mm) : 100, αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 0 - 300, διάμετρος λαιμού στερέωσης (mm) : 66, υποδοχή εργαλείου : SDS-max, ενδεικτικό βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 6.7, ενδεικτικού τύπου Metabo KHE 56 ή ισοδύναμο. (Περιεχόμενα συσκευασίας : Πρόσθετη λαβή VibraTech (MVT), οδηγός βάθους διάτρησης, λιπαντικό για το άκρο σύνδεσης των εργαλείων, πανί καθαρισμού, πλαστική θήκη). |  |  |
| 65 | Ηλεκτρικό σκαπτικό, περιστροφικό πιστολέτο 1500W SDS-ΜΑΧ | Ηλεκτρικό σκαπτικό, περιστροφικό πιστολέτο 1500W. Πιστολέτο γενικής χρήσης για γρήγορο τρύπημα και καλέμισμα με τσοκ SDS-ΜΑΧ. Ικανότητα οπής με ποτηροκορώνα: έως 150 mm. Μέγιστη ικανότητα οπής σε μπετόν: έως 52 mm. Ενδεικτικός αριθμός κρούσεων: 1100-2250 κρούσεις/λεπτό. Ισχύς κρούσης: 14 Joule τουλάχιστον. Ενδεικτικές στροφές: 120-250 στρ/λεπτό. Με ρύθμιση στροφών, αριθμό κρούσεων ή κρουστική ισχύ. Να έχει συμπλέκτη υπερφόρτωσης (ασφαλείας). Να έχει ψήκτρες διακοπής (αυτόματα καρβουνάκια) και μεταβλητή πρόσθετη λαβή. Στεγανοποίηση κατά της σκόνης στην υποδοχή του εργαλείου. Να έχει ένδειξη σέρβις (να δείχνει έγκαιρα την ανάγκη για αλλαγή ψηκτρών), με βαλίτσα και εξαρτήματα |  |  |
| 66 | Σκαπτικό Κατεδάφισης 1750W | Σκαπτικό Κατεδάφισης Εσωτερικό εξάγωνο 30 mm , εξαιρετική δύναμη για 13 τόνους αφαίρεση υλικού την ημέρα, υψηλότατη απόδοση αφαίρεσης υλικού χάρη στα 41 J κρουστική ισχύ και την ισχύ των 1.750 W του κινητήρα, Vibration-Control (σύστημα ελέγχου κραδασμών) για ελάττωση των επιβλαβών στην υγεία κραδασμών και έτσι μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας καθώς και υψηλότερη άνεση χειρισμού, άριστος χειρισμός χάρη στη μεγάλη χειρολαβή, διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης είναι ιδανικά τοποθετημένος και εμποδίζει έτσι μια αθέλητη απενεργοποίηση, με το στάνταρ συμπαραδιδόμενο τρόλεϊ, τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745, συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων), τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 13.0 m/s², ανασφάλεια K 2.0 m/s², ονομαστική ισχύς: 1.750 W, ενέργεια κρούσης, μέγ. 41 J, αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών 1.300 min-1, ενδεικτικό βάρος: 16,5 kg, υποδοχή εργαλείου εσωτερικό εξάγωνο 30 mm, ενδεικτικού τύπου Bosch GSH 16 Professional ή ισοδύναμο. (συνοδεύεται από 3 βελόνια και από 2 σετ κοπίδια (2,5-5-7,5-10cm), λαβή μεταφοράς, πανί μηχανής, πρόσθετη χειρολαβή, σωληνάριο γράσου, τρόλεϊ μεταφοράς) |  |  |
| 67 | Σκαπτικό κατεδαφίσεως 2000W | Σκαπτικό κατεδαφίσεως 2000W και άνω ενέργεια κρούσης από 44,9 έως 62J Το σκαπτικό (κατεδαφιστικό) θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον ενδεικτικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Ονομαστική ισχύς: 2000 Watt Τάση: 220Volt Ισχύς κρούσης: μέγιστο 62 joule Κρούσεις ανά λεπτό: 900bpm Το σκαπτικό (κατεδαφιστικό) θα πρέπει να φέρει σήμανση CE. |  |  |
| 68 | Φρεζοδράπανο δαπέδου 1hp/400V | Φρεζοδράπανο δαπέδου 1hp/400V τραπέζι 585Χ190mm, 95-1600rpm 6 ταχυτήτων διατρητική ικανότητα 40mm Μοτέρ (HP) 1/400 Τραπέζι (mm) 585x190 Στροφές (R.P.M.) 95x1600 Ικανότητα (mm) τρυπήματος 40-φρεζαρίσματος 80-κολαουζιέρας Μ24 Διαδρομή (mm) κώνου (άξονα) 130 Αριθμός Ταχυτήτων 6 Το φρεζοδράπανο δαπέδου θα πρέπει να φέρει σήμανση CE. |  |  |
| 69 | Δράπανο ηλεκτρικό κολωνάτο 710W | Δράπανο ηλεκτρικό κολωνάτο Τάση λειτουργίας 230V, 50Hz, Ισχύς εισόδου 710W, Στροφές (1η / 2η ταχύτητα): 200-850/600-2,500rpm, Τύπος λέϊζερ 1,5. Κατηγορία λέϊζερ 2. Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα 13mm. Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο 40mm. Περιοχή σύσφιγξης τσοκ 1,5-13mm. Διαδρομή τρυπήματος 90mm. Διαστάσεις πλάκα βάσης (ΠΧΒΧΥ) 330Χ350Χ30mm. |  |  |
| 70 | Μπουλονόκλειδο 400mm 650W | Μπουλονόκλειδο 400mm 650W, στροφές 0-2100, 2800 κρούσεις ανά λεπτό, ροπή 600Nm 1/2" με καλώδιο, βάρος 3kg. |  |  |
| 71 | Μπουλονόκλειδο ηλεκτρικό παλμικό 400-600W | Μπουλονόκλειδο ηλεκτρικό παλμικό 400-600W με τετράγωνη υποδοχή 1/2" και μια σειρά καρυδάκια σε βαλιτσάκι |  |  |
| 72 | Αναδευτήρας 2 ταχυτήτων | Αναδευτήρας 2 ταχυτήτων με ηλεκτρονική ρύθμιση & πτερύγια αναδευτήρα Φ120 mm, -Ισχύς 1.400 watt -Τάση 230 volt |  |  |
| 73 | Hλεκτροκίνητο διατρητικό μηχάνημα με βάση 2400 W (καροτιέρα) | Κινητήρας: Ισχύς εισόδου 2400 W Τάση 230 / 110 V Phases 1 Amperage 9 / 20 A Spindle speed full load 2 values 185/455 rpm Αναλογία απόδοσης, W 1500/0 W 6ιαβαθμισμένο ρεύμα, Α 9/20 A Drill diameter, max 250 mm Το Hλεκτροκίνητο διατρητικό μηχάνημα είναι ένα σύστημα ηλεκτροκίνητου διατρητικού με βάση για μια τεράστια ποικιλία εφαρμογών διάτρησης. Ένα ιδανικό σύστημα για μεσαίες διατρήσεις σε τοίχους, δάπεδα και οροφές με διάμετρο έως 250 mm. Η βάση είναι εύκολο να γείρει, το οπίσθιο στήριγμα παρέχει αξιόπιστη και σταθερή γωνιακή διάτρηση, εξοικονομώντας σας χρόνο εγκατάστασης και σωματική κόπωση. Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάτρηση σε εξαερισμούς και υδραυλικά κανάλια, σωλήνες εκκένωσης αποβλήτων, σε φράγμα και σε οδικά σήματα. Βέλτιστη ταχύτητα εκκίνησης- Μονάδα με μονό και διπλό ρουλεμάν για αποτελεσματική διάτρηση. Φιλικό προς το χρήστη πλάκα βάσης- Ελαφριά βάση κατασκευασμένη από αλουμίνιο με ενσωματωμένη βάση υπό κενό, που σημαίνει γρήγορη ρύθμιση χωρίς ζημιές στον περιβάλλοντα χώρο. Προστασία υπερφόρτωσης- Αυξάνει την παραγωγικότητα και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Εύκολη μεταφορά- Η βάση είναι εξοπλισμένη με τροχούς μεταφοράς. Ενδεικτικού τύπου HUSQVARNA DMS 240 |  |  |
| CPV : 42652000-1 (Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός) |
| 157 | Τροχός γωνιακός Φ115mm μπαταρίας 18V | Γωνιακός Τροχός μπαταρίας 115mm ο οποίος θα συνοδεύεται από φορτιστή και επιπλέον μπαταρία. Βάρος: 2-3Kg Με μοτέρ brushless (χωρίς καρβουνάκια) Τάση: 18V Ταχύτητα:10.000 Χωρητικότητα Μπαταρίας: 4Ah |  |  |
| 158 | Τροχός γωνιακός Φ125mm μπαταρίας 18V | Γωνιακός Τροχός μπαταρίας 18 Volt Ø 125 mm Xωρητικότητα μπαταρίας (Ah) : 5,2 Τάση Μπαταρίας (Volt) : 18 Li-Ion Δίσκοι λείανσης Ø (mm): 125 Aριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 8.000 Σπείρωμα ατράκτου : M 14 Bάρος με μπαταρία (Kg) : 2.4 Στιβαρό και ανθεκτικό στη φθορά χάρη στο 4-pole κινητήρα Λεπτό περίβλημα του κινητήρα για καλύτερο χειρισμό Περιστρεφόμενη μπαταρία για εργασία σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία Αφαιρούμενο φίλτρο σκόνης για προστασία έναντι διείσδυσης σωματιδίων Ταχεία αλλαγή εργαλείου χωρίς κλειδί Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία. Yψηλή ροπή στρέψης. Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση Φωτεινό σήμα ενημέρωσης σχετικά με ειδικές συνθήκες (π.χ. ενεργοποιημένη προστασία από ακούσια επανεκκίνηση). Θερμική προστασία έναντι υπερφόρτωσης Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση. Τεχνολογία AIR COOLED για μικρό χρόνο φόρτισης και μεγάλη διάρκεια ζωής. Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης Τεχνολογία Metabo Ultra-M: Πολυλειτουργικό σύστημα επιτήρησης για την προστασία του μηχανήματος και των μπαταριών Περιεχόμενα συσκευασίας: Προστατευτικό κάλυμμα, Φλάντζα στήριξης, Παξιμάδι στερέωσης (χωρίς εργαλείο), Χειρολαβή, Φίλτρο σκόνης, 2 μπαταρίες Li-Power Extreme (18 V/5.2 Ah) Φορτιστής ASC 30-36 V "AIR COOLED", Πλαστική θήκη Ενδεικτικού τύπου Metabo W 18 LTX 125 |  |  |
| 159 | Τροχός γωνιακός Φ115mm 720W | Τροχός γωνιακός Φ115mm Τάση λειτουργίας 220Volt, Ισχύς εισόδου 720Watt, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11000rpm (στρ/ανά λεπτό), πλαϊνή χειρολαβή, κλειδί αλλαγής, σμυριδόδισκος. Μέγιστη διάμετρος δίσκου 115mm, Βάρος εργαλείου 1,8kg |  |  |
| 160 | Γωνιακός τροχός Φ125 mm 700-900W | Γωνιακός τροχός με διάμετρο δίσκου 125 mm, σπείρωμα άξονα M14. Εύχρηστος με αντικραδασματική χειρολαβή τοποθετούμενη δεξιά και αριστερά για ξεκούραστη εργασία του χρήστη με προφυλακτήρα, με ασφάλεια περιστροφής, ονομαστικής ισχύος 700-900W τουλάχιστον και βάρους έως 2 kg περίπου, τάση τροφοδοσίας 230V, αριθμού στροφών (χωρίς φορτίο) 11.000 rpm τουλάχιστον, με θωρακισμένη περιέλιξη, ψήκτρες διακοπής και προστασία έναντι υπερφόρτωσης. Κλείδωμα για εύκολη αλλαγή δίσκων, Αντιολισθητική χειρολαβή, Κλειδί αλλαγής δίσκου, Μήκος Καλωδίου 2m |  |  |
| 161 | Γωνιακός τροχός Φ125 mm 1000W | Γωνιακός τροχός με διάμετρο δίσκου 125 mm, σπείρωμα άξονα M14. Εύχρηστος με αντικραδασματική χειρολαβή τοποθετούμενη δεξιά και αριστερά για ξεκούραστη εργασία του χρήστη, με προφυλακτήρα, με ασφάλεια περιστροφής, ονομαστικής ισχύος 1000W τουλάχιστον και βάρους έως 2 kg περίπου, τάση τροφοδοσίας 230V, αριθμού στροφών (χωρίς φορτίο) 11.000 rpm τουλάχιστον, με θωρακισμένη περιέλιξη, ψήκτρες διακοπής και προστασία έναντι υπερφόρτωσης. Κλείδωμα για εύκολη αλλαγή δίσκων, Αντιολισθητική χειρολαβή, Κλειδί αλλαγής δίσκου, Μήκος Καλωδίου 2m. |  |  |
| 162 | Γωνιακός τροχός Φ125 mm 1500W ρυθμιζόμενος | Γωνιακός τροχός με διάμετρο δίσκου 125 mm με ρύθμιση των στροφών, σπείρωμα άξονα M14. Εύχρηστος με αντικραδασματική χειρολαβή τοποθετούμενη δεξιά και αριστερά για ξεκούραστη εργασία του χρήστη, με προφυλακτήρα, με ασφάλεια περιστροφής, ονομαστικής ισχύος 1500W τουλάχιστον και βάρους έως 2,5 kg περίπου, τάση τροφοδοσίας 230V, αριθμού στροφών (χωρίς φορτίο) 2.800 – 11.000rpm, ροπή στρέψης 3,5, με θωρακισμένη περιέλιξη, ψήκτρες διακοπής και προστασία έναντι υπερφόρτωσης. Κλείδωμα για εύκολη αλλαγή δίσκων, Αντιολισθητική χειρολαβή, Κλειδί αλλαγής δίσκου. |  |  |
| 163 | Γωνιακός τροχός Φ230 mm 2000W | Γωνιακός τροχός με διάμετρο δίσκου 230 mm, σπείρωμα άξονα M14. Εύχρηστος με αντικραδασματική χειρολαβή τοποθετούμενη δεξιά και αριστερά για ξεκούραστη εργασία του χρήστη, με προφυλακτήρα, με ασφάλεια περιστροφής, ονομαστικής ισχύος 2000W τουλάχιστον και βάρους έως 5 kg περίπου, τάση τροφοδοσίας 230V, αριθμού στροφών (χωρίς φορτίο) 6600rpm, με προεκκίνηση, με θωρακισμένη περιέλιξη, ψήκτρες διακοπής και προστασία έναντι υπερφόρτωσης. Κλείδωμα για εύκολη αλλαγή δίσκων, Αντιολισθητική χειρολαβή, Κλειδί αλλαγής δίσκου. |  |  |
| 164 | Γωνιακός τροχός Φ230 mm 2400W | Γωνιακός τροχός με διάμετρο δίσκου 230 mm, σπείρωμα άξονα M14. Εύχρηστος με αντικραδασματική χειρολαβή τοποθετούμενη δεξιά και αριστερά για ξεκούραστη εργασία του χρήστη, με προφυλακτήρα, με ασφάλεια περιστροφής, ονομαστικής ισχύος 2400W τουλάχιστον και βάρους έως 5 kg περίπου, τάση τροφοδοσίας 230V, αριθμού στροφών (χωρίς φορτίο) 6600rpm, με προεκκίνηση, με θωρακισμένη περιέλιξη, ψήκτρες διακοπής και προστασία έναντι υπερφόρτωσης. Κλείδωμα για εύκολη αλλαγή δίσκων, Αντιολισθητική χειρολαβή, Κλειδί αλλαγής δίσκου. |  |  |
| 165 | Φορητός κόφτης μετάλλων 305mm 1750W | Φορητός κόφτης μετάλλων 305mm Διαμαντόδισκος Φ305mm. Κοπή (μοίρες / διάμετρος: Σωλήνες 90μοιρες 115χιλ.. Υλικό με γωνίες 90μοίρες 75Χ150mm. Ισχύς 1750W/1300prm. Βάρος 19,0kg. Δίσκος με widia. |  |  |
| 166 | Δισκοπρίονο κοπής σιδήρου 1200W | Δισκοπρίονο κοπής σιδήρου -Ισχύς 1.200 watt -Δίσκος κοπής Φ 160 Χ 20 mm -Βάθος κοπής 0-55 mm -Στροφές χωρίς φορτίο 5.600/min -Στόμιο αναρρόφησης |  |  |
| 167 | Σιδηροπρίονο ταινίας 400V 1100W | Σιδηροπρίονο ταινίας με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο Ισχύς (W): 1100 Τάση (V): 400 Ταχύτητα ταινίας (m/min): 36/72 Κοπές 0°: 170/ 170/ 210χ140 Διαστάσεις ταινίας: 2460x27x0,9 mm Βάρος (kg): 220 περίπου Τύπου FABEL G4023 |  |  |
| 168 | Βενζινοκίνητος κόφτης δομικών υλικών 13 Ηp | Βενζινοκίνητος κόφτης δομικών υλικών με δύο δίσκους κοπής -Ισχύς 13 Ηp -Δίσκος κοπής 350 Χ 460 -Στροφές κινητήρα 3.600 |  |  |
| 215 | Σέγα μπαταρίας 18V | Επαναφορτιζόμενη σέγα λιθίου -Τάση 18 volt -Ισχύς 4 AH -Με δύο μπαταρίες |  |  |
| 216 | Σπαθόσεγα μπαταρίας 18V | Σπαθοσέγα μπαταρίας 18V Με μπαταρία λιθίου 5Αh Νέα σχεδίαση, συμπαγής και εργονομική λαβή για εύκολο και ισορροπημένο χειρισμό Γρήγορη αλλαγή σπαθόλαμας χάρη στο SDS. Φως φωτοδίοδου (LED) για ιδανική ορατότητα στο επεξεργαζόμενο κομμάτι κατά το πριόνισμα. Μήκος παλινδρόμησης: 21 mm Βάθος κοπής σε ξύλο: 200 mm Συμπαραδιδόμενα: 2 μπαταρίες λιθίου 5,0 Ah, ταχυφορτιστής, 3 σπαθόλαμες flexible, βαλίτσα τύπου BOSCH GSA 18 V-LI |  |  |
| 217 | Σέγα 700W | Εργαλείο κοπής σέγα (ηλεκτρική). Εργαλείο κοπής χειρός [παλινδρομική σέγα] σε ειδικό βαλιτσάκι μεταφοράς, με ρυθμιζόμενο συμπαγές πέλμα, δυνατότητα «φαλτσοκοπής» ως 45ο. Ισχύς μεγαλύτερη των 700W, μακρύ καλώδιο παροχής (>=3μ), εύκολη αλλαγή πριονόλαμας, ασφάλιση πριονόλαμας, εργονομική και αντιολισθητική λαβή, διαδρομή λάμας μεγαλύτερη ή ίση των 20 χλστ., δυνατότητα κοπής ξύλου (>90 χλστ), μετάλλου (>10χλστ), αλουμινίου (>15 χλστ), εξωτερική αναρρόφηση (στόμιο), σε βαλιτσάκι μεταφοράς. (Ενδεικτικοί τύποι: BOSCH - GST 150 BCE, MAKITA 4350FCT). |  |  |
| 218 | Σπαθόσεγα 1100 W | Σπαθόσεγα με βαλίτσα. Σπαθόσεγα ονομαστικής ισχύος 1100 W τουλάχιστον για γρήγορη πρόοδο πριονίσματος και βάρους 3,5 kg περίπου. Το βάθος κοπής σε ξύλο θα είναι 230 mm περίπου και βάθος κοπής σε μεταλλικά προφίλ και σωλήνες 20 mm περίπου. Η λάμα θα αλλάζει εύκολα και γρήγορα χωρίς τη χρήση εργαλείων (SDS). Τύπου Metabo SSE 1100 |  |  |
| 219 | Δισκοπρίονο 1400W | Δισκοπρίονο χειρός ηλεκτρικό με ισχύ κινητήρα 1.400 W για γρήγορη προώθηση του πριονιού σε μαλακό και σκληρό ξύλο, συμπαγής σχεδιασμός εργαλείου για άριστο χειρισμό, φυσητήρας Turbo για καλή ορατότητα, χωρίς σκόνη, της γραμμής κοπής, στιβαρός, κλειστός παλινδρομικός προφυλακτήρας αλουμινίου, χυτευμένος υπό πίεση, μεγαλύτερο βάθος κοπής (70 mm) και δυνατότητα κλίσης (56°) για ευελιξία σε κάθε θέση εργασίας, απόρριψη αποβλήτων για καλύτερη ορατότητα της επιφάνειας εργασίας, ονομαστική ισχύς: 1.400 W, ονομαστικές στροφές 5.500 min-1, ενδεικτικό βάρος: 4,2 kg, διάμετρος οπής πριονόδισκου: 30,0 mm, διάμετρος πριονόδισκου: 190 mm, βάθος κοπής (90°) 70 mm, βάθος κοπής (45°) 50 mm, τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745 Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων). Πριόνισμα ξύλου, τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 2.5 m/s², ανασφάλεια K 1.5 m/s², ενδεικτικού τύπου BOSCH GKS 190 Professional ή ισοδύναμο. (περιεχόμενο συσκευασίας: Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 5, κασετίνα εργαλείων, οδηγός παραλλήλων, πριονόδισκος HM 190 mm Ø, προσαρμογέας αναρρόφησης). |  |  |
| 220 | Φαλτσοπρίονο ξύλου 1800W | Φαλτσοπρίονο ξύλου -Τάση 230 volt -Ισχύς 1.800 watt -Ταχύτητα στροφών 5.000 R.P.M -Με δίσκο κοπής |  |  |
| 221 | Ηλεκτρικό πριόνι 1200W | Ηλεκτρικό πριόνι κατάλληλο για κοπή ξύλου –σιδήρου ανοξείδωτου κ.λπ -Μοτέρ 220 volt -Ισχύς 1.200 watt -Στροφές 0-2.600 min-1 -Ρυθμιζόμενος οδηγός κοπής |  |  |
| 242 | Παλμικό ηλεκτρικό πολυεργαλείο 350 W | Παλμικό ηλεκτρικό πολυεργαλείο, κατανάλωση : 350 W, παλινδρομήσεις : 10.000 - 19.500 rpm, καλώδιο 5 m, ενδεικτικό βάρος 1,4 kg, προσαρμογέας εξαρτημάτων : QuickIN, πλάτος παλινδρόμησης : 2χ1,7 μοίρες, ενδεικτικού τύπου FMM350Q MultiMaster Top ή ισοδύναμο. (περιεχόμενο συσκευασίας, 1 FMM350Q MultiMaster, 1 Πλαστική βαλίτσα, 1 Πλάκα Λείανσης, Διάτρητα φύλλα λείανσης , 3 από το καθένα , κοκκομετρίας 60 / 80 / 120 /180, 1 Πλάκα Λείανσης διάτρητη Ø 115 mm, Διάτρητα φύλλα λείανσης , 2 από το καθένα , κοκκομετρίας 60 / 80 / 120 /180, 1 σωλήνα απομάκρυνση της σκόνης, 1 σταθερή ξύστρα, 1 E-Cut μεγάλης διάρκειας ζωής ,λεπίδα κοπής (35 mm), 1 Universal E-Cut ,λεπίδα κοπής (44 mm), 1 E-Cut μεγάλης διάρκειας ζωής , λεπίδα κοπής (65 mm), 1 HSS πριονόδισκος, 1 κοφτός δίσκος κοπής από καρβίδιο, 1 τριγωνική ράσπα από καρβίδιο , διάτρητη). |  |  |
| 243 | Παλμικό πολυεργαλείο μπαταρίας 18V | Παλμικό επαναφορτιζόμενο πολυεργαλείο μπαταρίας, τάση Μπαταρίας : 18V, χωριτικότητα Μπαταρίας: 2.5 Ah, παλινδρομήσεις: 11.000 - 18.500 rpm, ενδεικτικό βάρος 1,8 kg, ροσαρμογέας εξαρτημάτων : QuickIN, πλάτος Παλινδρόμησης : 2χ1,7 μοίρες, ενδεικτόυ τύπου AFMM18 Μultimaster Μπαταρίας ή ισοδύναμο. (Περιεχόμενο συσκευασίας: 1 AFMM18 Μultimaster Μπαταρίας, 1 Πλαστική βαλίτσα, 1 Πλάκα Λείανσης, Διάτρητα φύλλα λείανσης , 3 από το καθένα , κοκκομετρίας 60 / 80 / 120 /180, 1 σταθερή ξύστρα, 1 Universal E-Cut ,λεπίδα κοπής (44 mm), 1 E-Cut μεγάλης διάρκειας ζωής , λεπίδα κοπής (65 mm), 1 HSS πριονόδισκος, 1 Ταχυφοσρτιστής ALG 50, 2 Mπαταρίες Lion) |  |  |
| 244 | Περιστροφικός αλοιφαδόρος 1100 W | Περιστροφικός αλοιφαδόρος 1100 W επαγγελματικός Φ180mm Χαρακτηριστικά: Eμπρός τμήμα με εργονομική λαβή για άνετο και ασφαλή χειρισμό Ομαλή (βραδεία) εκκίνηση για την αποφυγή γρατσουνιών πάνω στην επιφάνεια Πλευρική λαβή αναστρέψιμη (δεξιά - αριστερά) Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας Ηλεκτρικά μέρη μονωμένα με ειδικές ρητίνες για μεγαλύτερη προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου Τεχνικά Χαρακτηριστικά : • Ισχύς : 1.100 Watt περίπου • Ομαλή Εκκίνηση : Ναί • Μέγιστος Δίσκος : έως 200mm -Στροφές χωρίς φορτίο 700 – 2.200/min -Κομπλέ με τους δίσκους |  |  |
| 245 | Τροχιστικό για μαχαίρια παντογράφου 380V | Τροχιστικό για μαχαίρια παντογράφου -Διάμετρος πέτρας 100 mm -Πλάτος πέτρας 50mm -Διάσταση τρύπας 20 mm -Στροφές κινητήρα 5.200 rpm -Μοίρες τροχίσματος 0-180 -Τάση ρεύματος 380 volt 50 Hz - Διαμαντόπετρα 100 Χ 50 mm |  |  |
| 246 | Διπλός λειαντήρας σταθερός 1000W | Διπλός λειαντήρας σταθερός -Τάση 230 volt -Ισχύς 1.000 watt |  |  |
| 249 | Επιτραπέζιος κόφτης μαρμάρων 18 kW 400 V | Ο κόφτης είναι ένα γρήγορο και αξιόπιστο γεφυροπρίονο 5 αξόνων. Έχει αναπτυχθεί για διαδικασίες κοπής υψηλής ακρίβειας σε κεραμικά, χαλαζίτες, καθώς και μάρμαρα και γρανίτες. Το αποκλειστικό χαρακτηριστικό είναι η μονολιθική δομή από ανοξείδωτο χάλυβα, η οποία εγγυάται συνολική αντοχή στη διάβρωση και αξιοσημείωτη διάρκεια κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το πριόνι γέφυρας μπορεί να έχει τόσο χειροκίνητες όσο και ολικές αυτοματοποιημένες λειτουργίες, χάρη στα προηγμένα επίπεδα του λογισμικού, τα οποία επιτρέπουν την εύκολη επεξεργασία πολλών εργασιών όπως πολλαπλές γραμμικές κοπές, κάθετες γραμμικές κοπές, κοπής, κόψιμο κουζινών / λουτρών, βαθμονόμηση, διακοσμητικά τοιχώματα, διαμόρφωση, κεκλιμένα κομμάτια, καθαρά και καθαρά κομμάτια, αφαίρεση, απόξεση, σκάλες σε σχήμα ανεμιστήρα, ανάγνωση προτύπων και πολλά άλλα. Το ενσωματωμένο λογισμικό είναι φιλικό προς το χρήστη και διαισθητικό, μπορεί να συνδυαστεί με το σαρωτή πλακών, καθώς και ο μετρητής συστημάτων και προτύπων. Μαζί μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία Χαρακτηριστικά Δομή από ανοξείδωτο χάλυβα Χάρη στη μονολιθική δομή από ανοξείδωτο χάλυβα, είναι ένα ανθεκτικό μηχάνημα που διατηρεί την ποιότητά του με την πάροδο του χρόνου Ακρίβεια και αξιοπιστία Η χρήση βιδών επανακυκλοφορίας και μηδενικών οδοντοτροχών καθιστά τις κινήσεις του μηχανήματος εξαιρετικά ακριβείς, δημιουργώντας έτσι εξαιρετικά λεπτομερή έργα Δείκτης λέιζερ Η συσκευή δείχνει εκ των προτέρων τη δίοδο του δίσκου, υποδεικνύοντας τη σωστή θέση της τομής Λογισμικό Το λογισμικό επιτρέπει την αυτόματη κοπή ενός ευρέος φάσματος υλικών, χάρη και στην αλληλεπίδραση του PhotoScan Σύστημα εντολών Η κονσόλα εντολών περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε για να ελέγξετε το μηχάνημα: την οθόνη αφής, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, τα κουμπιά εντολών και το joystick. Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή εξ αποστάσεως χάρη σε ένα φορητό Συνολικές διαστάσεις 262,59 χ 151,57 χ Η114,96 in Περιοχή εργασίας X133,85 - Y94,48 - Z12,60 in Άξονας W περιστροφή 0 ° ÷ 360 ° Περιστροφή ενός άξονα 45 ° ÷ 90 ° (προαιρετικά 0 ° ÷ 90 °) Ισχύς άξονα 11,8 kW Ταχύτητα περιστροφής του άξονα 0 ÷ 4500 σ.α.λ. Διαστάσεις πίνακα X129,92 - Y78,74 in Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 400 V (3Ρ + Ν + GND) 50/60 Hz Εγκατεστημένη ισχύς 18 kW Κίνηση ταχύτητας άξονα Χ 1181,10 ίντσες / λεπτό Μετακίνηση ταχύτητας αξόνων Y 787,40 in / min Μετακίνηση ταχύτητας αξόνων Ζ 472,44 ίντσες / λεπτό Διάμετρος δίσκου min. 13,78 in - max. 19,68 in (προαιρετικά 24,60 in) Μέγιστη. βάθος κοπής 5,12 in (19,68 σε δίσκο) Ενδεικτικού τύπου Helios Cut 500 |  |  |
| 250 | Μεταφορική ταινία για μεταφορά μαρμάρων σε σπαστήρα 3 Hp | Μεταφορική ταινία για μεταφορά μαρμάρων σε σπαστήρα -Μήκος 4,20 m -Πλάτος 60 cm -Με παραπέτα και χοάνι υποδοχής υλικού -Μεταλλική στήριξη με ρόδες για εύκολη μετακίνησή της -Ισχύς ηλεκτροκινητήρα 3 Hp -Ηλεκτρικός πίνακας για τον χειρισμό της ταινίας -Τάση 230 – 380 volt |  |  |
| CPV : 16600000-1 (Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα) |
| 261 | Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο 2,5-2,7HP | Αλυσοπρίονο. Ελαφρύ, βάρους 4,5 kg περίπου, με κινητήρα βενζίνης και ισχύος 2,5-2,7HP, με μήκος λάμας 45 cm τουλάχιστον, εξοπλισμένο με αντλία βενζίνης και διακόπτη σβησίματος αυτόματης επαναφοράς. Ενδεικτικού τύπου Husqvarna 445. |  |  |
| 262 | Αλυσοπρίονο 230V 1,5KW | Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο 230V/50Hz για χρήση σε κατασκευαστικές / οικοδομικές εργασίες. Το αλυσοπρίονο θα είναι ισχυρής κατασκευής, εργονομικό, με ικανό μήκος καλωδίου τροφοδοσίας (>4μ.), εφοδιασμένο και εξοπλισμένο με όλους τους μηχανισμούς και διατάξεις ασφάλειας που απαιτούνται (εκκίνηση, υπερφόρτωση, ακαριαία διακοπή κίνησης-φρένο). Θα φέρει ισχυρό κινητήρα και εύκολη πρόσβαση στα χειριστήρια. Στο αλυσοπρίονο θα ενσωματώνονται διατάξεις τάνυσης (τέντωμα) και αυτόματης λίπανσης της αλυσίδας. Η ισχύς του κινητήρα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 1,5KW και το βάρος να μην ξεπερνάει τα 5 kg. και το μήκος της λάμας άνω των 30 εκατ. Το αλυσοπρίονο θα συνοδεύεται από την ειδική θήκη μεταφοράς του. (Ενδεικτικοί τύποι: STIHL MSE ή HUSQVARNA 420EL) |  |  |
| 263 | Τηλεσκοπικό Κονταροπρίονο hp 1.3 | Τηλεσκοπικό Κονταροπρίονο Κυβισμός (cm³) 25,4 Ισχύς kW 1.0 / hp 1.3 Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) 3.000 Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) 8.500 δοχείου καυσίμου βενζίνης Συνιστώμενα μήκη λάμας (inch/cm) 10"-12" / 25-30 Μήκος λάμας (inch/cm) 10"/25 Μέγιστο συνολικό μήκος (με την κεφαλή) 397cm Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα 7kg Στάθμη πίεσης θορύβου 89 Ενδεικτικού τύπου Husqvarna - 525PT5S |  |  |
| 264 | Τροχιστικό αλυσίδας 230V 800W | Τροχιστικό αλυσίδας ηλεκτρικό με αυτόματη μετακίνηση αλυσίδας -Τάση 230 volt -Ισχύς 800 watt |  |  |
| 284 | Φυσητήρας ηλεκτρικός 600W | Ισχύς: 600W Πίεση : 0-5.7 kPa Ογκος : 0-4.1m³/min Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-16000rpm Μήκος Καλωδίου 2.5m Βάρος: 2,0kg ενδεικτικού τύπου MAKITA UB1103 |  |  |
| 285 | Φυσητήρας-απορροφητήρας βενζινοκίνητος 1,1hp | Βενζινοκίνητος φυσητήρας απορροφητήρας, κατάλληλος για την περισυλλογή κομμένης χλόης /φύλλων, να συνοδεύεται από σάκκο συλλογής, -Κυβισμός 28 κυβικά εκ. περίπου) -ισχύς 1,1 hp περίπου -παροχή 750-770 m3/h βάρος όχι μεγαλύτερο των 5 κιλών |  |  |
| 286 | Ηλεκτρικά κλαδευτήρια κοπής 40-50 mm | Ηλεκτρικά κλαδευτήρια Δυνατότητα κοπής κλάδου διαμέτρου 40-50 mm Βάρος 840g - 880g Περιλαμβάνει μπαταρία ,φορτιστή ,ζώνη ,θήκη , λάστιχο μπράτσου και γράσο |  |  |
| 287 | Τηλεσκοπικό Πριόνι Πτυσσόμενο Μπαταρίας 2000W | Τηλεσκοπικό Πριόνι Πτυσσόμενο με Μπαταρία , 2000 W Πριόνι με Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Κατάλληλο Για Κλάδεμα Ψηλών Δένδρων Πτυσσόμενο Μήκος: 1.5-2 m Ρυθμιζόμενη Γωνία Κοπής Διάρκεια Μπαταρίας Περισσότερο απο 1 Ημέρα Μπαταρία: 2000 W Βάρος Πριονιού: 2.8-3,0 kg Βάρος Μπαταρίας: 5,0-5.5 kg Αυτόματη Αντλία Λαδιού Αυτόματο Τέντωμα Αλυσίδας |  |  |
| 288 | Τηλεσκοπικός Φραχτοκόπτης βενζινοκίνητος 1,3-1,5hp | Τηλεσκοπικός Φραχτοκόπτης βενζινοκίνητος (λειτουργία με βενζίνη και λάδι), με κυκλική λαβή. Το μαχαίρι του θα πρέπει να ρυθμίζεται σε διάφορες θέσεις σε γωνία μέχρι και 135° και να μπορεί να διπλωθεί παράλληλα με το σωλήνα ώστε να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται με ασφάλεια. Κυβισμός: 28-29 cm³ Ισχύς: 1,3-1,5 HP Βάρος: 6,5-7 kgr (με εξάρτημα, χωρίς καύσιμο) Μήκος κοπής: 50cm Συνολικό μήκος: 245-250cm (μαζί με το μαχαίρι κοπής) |  |  |
| 289 | Ψαλίδι μπορντούρας βενζινοκίνητο 1-1,5 hp | Ψαλίδι μπορντούρας βενζινοκίνητο με μαχαίρι αμφίπλευρης κοπής μήκους 75cm ειδικό για κλάδεμα με μεγάλα δόντια που έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, και με χαμηλή ταχύτητα μαχαιριού που εξασφαλίζει δυνατή κοπή. Με λαβή πολλαπλών λειτουργιών που μπορεί να περιστραφεί κατά 90o προς τα δεξιά και προς τα αριστερά Κυβισμός: 22,0-23,0 cm³ Ισχύς: 1-1,5 HP Βάρος: 5,5-6,0 kgr (χωρίς καύσιμο) |  |  |
| 290 | Βενζινοκίνητος ψεκαστήρας πλάτης 1hp | Βενζινοκίνητος ψεκαστήρας πλάτης δίχρονος ηλεκτρονικής ανάφλεξης -Στροφές 7.500 -Κυβισμός 25,4cc -Ισχύς 1hp Αντλία ψεκασμού: Κεφαλή: μπρούτζινη. Παροχή: 6 Lt / min. Πίεση max.: 25 bar. Δοχείο χωρητικότητας 25 Lt. Συνοδεύεται με αυλό μήκους 90 cm. Βάρος: 8 kg. Ενδεικτικού τύπου Kraft 691025 |  |  |
| 291 | Ψεκαστήρας προπίεσης 16 lit | Ψεκαστήρας προπίεσης 16 lit, υψηλής απόδοσης |  |  |
| 292 | Ψεκαστικό συγκρότημα βενζίνης 5,5-6,5hp με βυτίο τροχήλατο | Ψεκαστικό συγκρότημα βενζίνης με βυτίο τροχήλατο, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Τύπος: ψεκαστικό τριεμβολικό Κατηγορία: μεγάλη, επαγγελματική-ερασιτεχνική Χωρητικότητα Βυτίου: 100 Λίτρα Ισχύς: 5,5HP έως 6,5 HP Καύσιμο: αμόλυβδη βενζίνη Πίεση: 40 ατμόσφαιρες Παροχή: 22-35 Λίτρα ανά λεπτό Εξοπλισμός: Πλήρης (Βυτίο, ανέμη, 30 μέτρα σωλήνας ψεκασμού, σωλήνες αναρρόφησης-επιστροφής-φίλτρο, θυρίδα εκκένωσης κάτω, εργαλεία, manual) Βάρος: 55-60 Κg |  |  |
| 293 | Πιεστικό συγκρότημα 230V 1000W | Πιεστικό συγκρότημα με ανοξείδωτο δοχείο -Ισχύς 1.000 watt -Τάση 230 volt -Δοχείο 20 lit -Πίεση 4,4 bar -Παροχή 3.500 lit/h -Στόμιο 1΄ ίντσας -Μανόμετρο 44 m (max) |  |  |
| 294 | Αυλακωτήρας αυτοκινούμενος βενζίνης 6,5hp | Αυλακωτήρας αυτοκινούμενος -Κινητήρας Honda 6,5 ίππων -Μεταβλητό βάθος εκσκαφής από 0 έως 45 cm -Πλάτος εργασίας 10 cm -Μηχανική μετάδοση κίνησης στους τροχούς -Μηχανική μετάδοση κίνησης στην αλυσίδα -Υδραυλική μεταβλητή ταχύτητα αυλακωτήρα -απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής μέσω ατέρμονος -Βάρος 170 κιλά -Νέα ενισχυμένη αλυσίδα |  |  |
| CPV : 16311000-8 (Μηχανήματ κοπής χλοοτάπητα) |
| 295 | Χορτοκοπτικό βενζινοκίνητο με κεφαλή μεσηνέζας & δίσκο με άξονα διαμέτρου 26 mm | Χορτοκοπτικό βενζινοκίνητο με κεφαλή μεσινέζας και δίσκο με άξονα διαμέτρου 26 mm. Κυβισμός: 25-25,5 cm³ Ισχύς: 1-1,2 HP Βάρος: 6,0-6,4 kgr Χωρητικότητα δοχείου καύσιμων: 0,75lit |  |  |
| 296 | Χορτοκοπτικό βενζινοκίνητο με κεφαλή μεσηνέζας & δίσκο με άξονα διαμέτρου 32 mm | Χορτοκοπτικό βενζινοκίνητο με κεφαλή μεσινέζας και δίσκο με άξονα διαμέτρου 32 mm. Κυβισμός: 52-53 cm³ Ισχύς: 2,7-2,9 HP Βάρος: 8,0-8,4 Kgr Χωρητικότητα δοχείου καύσιμων: 0,87lit |  |  |
| 297 | Βενζινοκίνητο πολυμηχάνημα κήπου βενζίνης 2HP | Βενζινοκίνητο πολυμηχάνημα τύπου Stihl Combi -Βασικό μηχάνημα 52 cc -Εξάρτημα θαμνοκοπτικό με δίσκο -Εξάρτημα κονταροπρίονο -Προέκταση κονταροπρίονου 100 cm -Κεφαλή θαμνοκοπτικού με μεσινέζα -Ιμάντα ανάρτισης -Βάρος μηχανήματος 6,3 kg |  |  |
| 298 | Χλοοκοπτική μηχανή βενζίνης 6-6,5hp αυτοκινούμενη | Χλοοκοπτική μηχανή βενζίνης (6-6,5hp), αυτοκινούμενη, με κινητήρα Briggs &Stratton τετράχρονο. Κυβισμός: 160-170cm³ Θέσεις ύψους κοπής: 5 Ρύθμιση ύψους κοπής: με 1 κεντρικό μοχλό Ύψος κοπής: 27- 75 mm Πλάτος κοπής: 50-55 cm Χωρητικότητα κάδου συλλογής χόρτου: 60-65 lt Σασί: ατσάλινο |  |  |
| 299 | Χλοοκοπτικό τρακτέρ | Χλοοκοπτικό τρακτέρ, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Κινητήρας: τύπου Briggs & Stratton, δικύλινδρος Ισχύς κινητήρα: 600-700cm³ Πλάτος κοπής: 120 - 125 cm Χωρητικότητα κάδου συλλογής χόρτου: 300 – 330 lt Ύψος κοπής: 30-100 mm Θέσεις ρύθμισης ύψους κοπής: 7 Εκκίνηση: ηλεκτρική Κιβώτιο ταχυτήτων: υδροστατικό Σύμπλεξη μαχαιριών-λεπίδων: ηλεκτρομαγνητική Διαστάσεις ελαστικών εμπρός: 15 Χ 6.00-6” Διαστάσεις ελαστικών πίσω: 18 Χ 8.50-8” |  |  |
| 300 | Επικαθήμενο χλοοκοπτικό τρακτέρ HP18 | Επικαθήμενο χλοοκοπτικό τρακτέρ, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: HP –KW HP18 – KW 13.2 CC/POWER 656/2 ΚΑΥΣΙΜΑ 13 (13.7) L Ακτίνα στροφής 38cm έως 70cm Ύψος κοπής 30mm – 135mm Πλάτος κοπής 91cm έως 93cm Hydrostatic 0-10 km/h (0-0.2mph) ΒΑΡΟΣ 305kg έως 345kg *στο τρακτέρ περιλαμβάνονται αναλώσιμα εξαρτήματα για την κυρίως μονάδα (δυο σειρές μαχαίρια και δυο σειρές ιμάντες). |  |  |
| 301 | Τηλεκατευθυνόμενο μηχάνημα κοπής χόρτου 10-11 hp | Τηλεκατευθυνόμενο μηχάνημα κοπής χόρτου Ισχύς 10 έως 11 HP Χωρητικότητα δεξαμενής 8 έως 10 L Η τεχνολογία του ελέγχου είναι οπτική χωρίς επαφή Τύπος μετάδοσης Variable-electric 45 έως 50 Volt Ταχύτητα μετάδοσης Variable 0-10 km/h Ύψος κοπής 30έως 140mm Πλάτος κοπής 65 έως 75 cm Κλίση max 40ο έως 45ο Παραγωγικότητα 2500 έως 3000m²/h Διαστάσεις (L x B x H ) 115 έως120x 115 έως 120x 65 έως70 Βάρος 270 έως 300 kg |  |  |
| 302 | Ρομποτικό χλοοκοπτικό | Ρομποτικό χλοοκοπτικό, Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια 5000 m Πλάτος / ύψος κοπής 20-25 / 2-6 cm Τάση / Χωρητικότητα μπαταρίας 17-19 V / 10-10,5 Ah Χρόνος φόρτισης έως 80 min Χρόνος κουρέματος έως 300 min Βάρος 13 -14 kg Ελάχιστο πλάτος περάσματος 60 cm Μέγιστη κλίση εδάφους μέσα στην περιοχή εργασίας 40 – 45% Μέγιστη κλίση στα όρια του περιμετρικού καλωδίου 15% * σε αυτό περιλαμβάνονται αναλώσιμες λεπίδες(x2) και κάλυμμα βάσης φόρτισης που το προστατεύει από την έκθεση στον ήλιο και τη βροχή |  |  |
| 303 | Χειροκίνητος καταστροφέας χλόης | Χειροκίνητος καταστροφέας χλόης, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Μετάδοση: 1 εμπρός (τουλάχιστον) Πλάτος εργασίας: 50 cm έως 80 - 26 σφυριά έως 46 σφυριά Ρύθμιση ύψους: 20-80 mm Βάρος: 125 Kg έως 170kg Τροχοί 2 με φρένο +2 περιστρεφόμενοι με φρένο |  |  |
| CPV : 38300000-8 (Όργανα μετρήσεων) |
| 396 | Πολύμετρο ψηφιακό χειρός CAT III 1000V | Πολύμετρο ψηφιακό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: DC voltage: 200mV - 1000V, AC voltage: 200mV - 750V, DC current: 2mA - 20A, AC current: 2mA - 20A, Resistance: 200Ω - 2000ΜΩ, Capacitance: 2nF - 20uF, δυνατότητα δοκιμής διόδων και transistors, πλήρες με δύο ακροδέκτες, προστασία από υπέρταση κατά CAT III 1000V και CAT IV 600V |  |  |
| 397 | Ψηφιακό πολύμετρο πάγκου εργαστηρίου | Ψηφιακό πολύμετρο πάγκου εργαστηρίου με αυτόματη κλίμακα |  |  |
| 398 | Αμπεροτσιμπίδα AC 400V | Αμπεροτσιμπίδα για εναλασσόμενο ρεύμα με εύρος μέτρησης ρεύματος AC τουλάχιστον από 0,001 Α ÷ 400A, για κατηγορία κυκλώματος μέτρησης CAT III 600 V, με ψηφιακή ένδειξη, σε κασετίνα |  |  |
| 399 | Βολτόμετρο 12-24V | Βολτόμετρο με αντίσταση για μπαταρίες οχημάτων 12-24V |  |  |
| 400 | Δοκιμαστικό τάσης 12 - 690V AC/DC | Δοκιμαστικό τάσης 12 - 690V AC/DC και ένδειξη διαδοχής φάσεων |  |  |
| 401 | Δοκιμαστικό τάσης 12V - 380V | Δοκιμαστικό τάσης 12V - 380V, με απεικόνηση της τάσης και της πολικότητας για VDC και ADC, εύρος συχνοτήτων: 50 - 500Hz, με οθόνη |  |  |
| 402 | Γεννήτρια και ανιχνευτής καλωδίων | Γεννήτρια και ανιχνευτής καλωδίων με ενσωματωμένο όργανο δικτυακού ελέγχου CAT5E- CAT6 |  |  |
| 403 | Ελεγκτής καλωδίων με γεννήτρια τόνων-tester | Ελεγκτής καλωδίων με γεννήτρια τόνων-tester |  |  |
| 404 | Φορητό μηχάνημα εκκίνησης μπαταριών αυτοκινήτου 12V/24V | Φορητό μηχάνημα εκκίνησης μπαταριών αυτοκινήτου 12V/24V |  |  |
| 405 | Μετρητής αποστάσεων με Laser | Μετρητής αποστάσεων με Laser.Ψηφιακό όργανο μέτρησης μήκους, επιφανειών και όγκων με laser. Με λειτουργεία πρόσθεσης και αφαίρεσης και μνήμη. Εμβέλεια τουλάχιστον 50μ. Με αισθητήρα κλίσης 360° για απλή μέτρηση γωνίας και εφαρμογές χωροστάθμησης. Προστασία από σκόνη και υγρασία IP 54. Μεταφορά δεδομένων σε συσκευές Android μεσω Bluetooth. Ενδεικτικά τύπου BOSCH / GLM 50 C PROFESSIONAL |  |  |
| 406 | Φορητό G.P.S. | Σύστημα ανίχνευσης GPS και GLONASS. Η συσκευή παρακολουθεί ταυτόχρονα τους δορυφόρους GPS και GLONASS. Όταν τα χρησιμοποιείτε μαζί, ο δέκτης έχει τη δυνατότητα να κλειδώνει σε περισσότερους δορυφόρους, διασφαλίζοντας ότι μπορείτε να "κλειδώσετε" σε μια θέση πιο γρήγορα. Η συσκευή να περιλαμβάνει και το σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ87 εκτός του συστήματος WGS84. Η συσκευή διαθέτει μια λαμπρή έγχρωμη οθόνη με δυνατότητα ανάγνωσης σε έντονο ηλιακό φώς και εύκολη λειτουργία με κάθε είδους γάντια Σύστημα διπλής μπαταρίας Μακρά διάρκεια ζωής μπαταρίας 16 ωρών. Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AA ή με την μπαταρία NiMH, η οποία ως πρόσθετο πλεονέκτημα μπορεί να φορτιστεί ενώ βρίσκεται μέσα στη συσκευή. Εσωτερική μνήμη μεγαλύτερη ή ίση των 4 GB που σας δίνει αρκετό χώρο για σημεία, διαδρομές, διαδρομές και αποθηκευτικούς χώρους και μια υποδοχή κάρτας microSD για πρόσθετη χαρτογράφηση. Εκτεταμένη υποστήριξη χαρτών Προεγκατεστημένοι Geocaches Ξεκινήστε το geocaching αμέσως επιλέγοντας από τους 250.000 προφορτωμένους geocaches από το Geocaching.com. • Έγχρωμη οθόνη αναγνώσιμη στο έντονο ηλιακό φως • GPS υψηλής ευαισθησίας και δέκτης GLONASS με κεραία quad helix • Περιλαμβάνει επίσης τον παγκόσμιο βασικό χάρτη • Να διαθέτει εξωτερική βελτιστοποιημένη μπαταρία NiMH • Τουλάχιστον 4 GB εσωτερικής μνήμης και υποδοχή κάρτας microSD Σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ87 και WGS84. Ενδεικτικού τύπου Garmin GPSMAP 64s |  |  |
| 407 | Πομποδέκτες ασύρματοι εμβέλεια 10Km UHF/PMR 446 | Πομποδέκτες ασύρματοι με εμβέλεια τουλάχιστον 10.000 m, με εύρος συχνότητας UHF/PMR 446 |  |  |
| 408 | Αυτόματοι ηλεκτρικοί φορτιστές μπαταριών έως 160Ah | Αυτόματοι ηλεκτρικοί φορτιστές μπαταριών -Με μικροεπεξεργαστή 9 σταδίων -Για μπαταρίες 12 volt -Ρεύμα φόρτισης 2 Α ή 8 Α -Για φόρτιση μπαταριών έως 160 Ah max -Βάρος 1.060 gr |  |  |
| 409 | Αυτόματοι ηλεκτρικοί φορτιστές μπαταριών έως 300Ah | 18) Εκκινητές jumpstarter με μικροεπεξεργαστή 9 σταδίων, για μπαταρίες 12 volt, 3 τεμάχια -Ρεύμα φόρτισης 2 Α ή 10 Α ή 15 Α -Για φόρτιση μπαταριών έως 300 Ah max -Βάρος 1530 gr |  |  |
| 410 | Αερόμετρο πίεσης ελαστικών έως 12Bar | Συσκευή μέτρησης πίεσης ελαστικών RF60 με πίεση λειτουργίας 0,5 έως 12 Bar μήκος σωλήνα 35 cm με κουμπωτό μαστό |  |  |
| 411 | Ηλεκτρονικοί μετρητές πίεσης για δοχεία διαστολής | Ηλεκτρονικοί μετρητές πίεσης για δοχεία διαστολής |  |  |
| 412 | Αερόμετρο πίεσης ελαστικών βαρέως τύπου έως 16bar/218psi | Αερόμετρο για επιβατικά οχήματα, μέτρηση έως 16bar/218psi |  |  |
| CPV : 31681200-5 (Ηλεκτρικές αντλίες) |
| 452 | Αντλία αφαλάτωσης 230V 150W 40 - 44 l/min | Μηχάνημα χημικού καθαρισμού, ηλεκτρική αντλία αφαλάτωσης. Αντλία απόδοσης 40 - 44 l/min, μέγιστη θερμοκρασία έως 50° C, μοτέρ 220V/ 50Hz/ 134,23-150,00WATT (0,18-0,20hp), δοχείο 15lt - 20lt. Μηχάνημα χημικού καθαρισμού, ηλεκτρική αντλία αφαλάτωσης. Αντλία απόδοσης 40 - 44 l/min, μέγιστη θερμοκρασία έως 50° C, μοτέρ 220V/ 50Hz/ 134,23-150,00 WATT (0,18-0,20hp), δοχείο 15lt - 20lt, ενδεικτικό βάρος 6 - 8.5kgr, ανθεκτική στα οξέα/ δοχείο από PE, αγωγοί σύνδεσης διατομής 1/2'' - μήκους 1,5-2,5 μέτρα απο PE, υποδοχές: 1/2” Θ -1/2” Θ, εφοδιασμένες με αντιστροφέα ροής, μανομετρικό (μεγ.πίεση /bar) τουλάχιστον 1-1,5, βαθμός προστασίας τουλάχιστον IP 54, ενδεικτικού τύπου Rothenberger ROCAL 20 ή AQUAMAX EVOLUTION 20 ή ισοδύναμο. |  |  |
| 453 | Αντλία νερού inox 230V 1300W Η50m 4800 lit/h | Αντλία νερού inox -Ισχύς 1.300 watt -Τάση 230 volt/50 Hz -Παροχή 4.800 lit/h (max) -Μανομετρικό 50 m (max) -Στόμιο 1΄ ίντσας |  |  |
| 454 | Αντλία υποβρύχια inox 1100W H8m 18m3/h | Υποβρύχια αντλία inox -Ισχύς 1.100 watt -Παροχή 18.000 lit/h (max) -Μανομετρικό 8 m (max) -Στόμιο 1 ΄ έως 1 ½΄ |  |  |
| 455 | Αντλία λυμάτων υποβρύχια inox 1800W H10m 24m3/h | 28) Υποβρύχια αντλία inox, λυμάτων με κοπτήρες -Ισχύς 1.800 watt -Παροχή 24.000 lit/h -Μανομετρικό 10 m (max) -Στόμιο 2΄΄ -Βάρος 30 kg |  |  |
| 456 | Αντλία φυγοκεντρική πολυβάθμια 2 ΗP 1500W | Αντλία φυγοκεντρική πολυβάθμια -Ανοξείδωτο σώμα αντλίας -Ανοξείδωτες φτερωτές -Ισχύς (2 ΗP) 1.500 watt |  |  |
| 457 | Αντλία λυμάτων υποβρύχια 370W H4m 8m3/h | Υποβρύχια αντλία λυμάτων, με πτερωτή τύπου VORTEX, μονοφασική με ιπποδύναμη περίπου 0,37 KW, παροχή περίπου 8 m3/h στα 4 m, ρύθμιση παροχής με BY-PASS, με τα απαραίτητα εξαρτήματα για σύνδεση σε PVC σωλήνα. |  |  |
| 458 | Αντλία βενζινοκίνητη λυμάτων 3'' H25m 45m3/h | Αντλία βενζινοκίνητη λυμάτων 3'' H25m 45m3/h Κινητήρας 196 cc τετράχρονος Βενζίνης Στόμιο αντλίας: 3΄΄x 3΄΄ Μανομετρικό: 25m Παροχή (max.): 45 m3/h |  |  |
| 459 | Αντλία λαδιού 230V Η26m 9 m3/h | Μονοφασική αντλία λαδιού. Ασύγχρονος μονοφασικός κινητήρας Τάσης 230V/50HZ, προστασίας IP 44, με διακόπτη αναστροφέα, σώμα αντλίας και πτερωτής από ορείχαλκο, ανοξείδωτο άξονα, καπάκι απο ανοξείδωτο χάλυβα, στεγανοποίηση με τσιμούχα NBR, O-ring σώματος NBR, φλάντζα καπακιού guarnital, πλευρικού καναλιού, με ευθύ και γωνιακό ρακόρ, μέγιστη παροχή 9 m3/h, μέγιστο μανομετρικό 26m, μέγιστη θερμοκρασία +90°C, μέγιστο ειδικό βάρος υγρού 1.1 g/cm3, μέγιστο βάθος αναρρόφησης -6m. |  |  |
| CPV : 43413000-1 (Μηχανές ανάμειξης σκυροδέματος ή κονιαμάτων) |
| 460 | Μπετονιέρα 1/2 σάκου | Μπετονιέρα 1/2 σάκου, με ηλεκτρικό μοτέρ 800W τουλάχιστον με μειωτήρα και μεταλλικά γρανάζια. Πάχος κάδου 2mm τουλάχιστον |  |  |
| 461 | Μπετονιέρα 1/2 σάκου 230V 1000W βαρέως τύπου | Ηλεκτρική μπετονιέρα βαρέως τύπου με μειωτήρα στροφών στον βολάν, εύκολη περιστροφή κάδου και μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι κάδου) με τροχούς, Πάχος κάδου 2mm τουλάχιστον - Μοτέρ 220 volt -Ισχύς 1.000 watt |  |  |
| CPV : 44512600-8 (Εργαλεία έργων οδοποιϊας) |
| 463 | Συμπιεστής εδάφους βενζινοκίνητος 5,5 hp | Συμπιεστής εδάφους βενζινοκίνητος -Κινητήρας 5,5 ΗP -Διάσταση πέλματος 500Χ500 -Δύναμη δόνησης 15 ΚN |  |  |
| 464 | Τριβειο ασφαλτου αφαίρεση διαγράμμισης 21 hp | Τριβειο ασφαλτου Κατάλληλο για αφαίρεση διαγράμμισης και αγρίεμα ασφαλτικών επιφανειών. Παραγωγικότητα 120 – 190 τετραγωνικά μέτρα την ώρα. Ηχητική ισχύς κατά ISO 3744 (dBA): 108,6 Ηχητική πίεση μετρημένη στο 1m (dBA): 92,1 Κινητήρας ισχύος 627 cc / 21 hp, με Ηλεκτρική μίζα Δυνατότητα απόξεσης γραμμής πλάτους 25 εκατοστών με ένα πέρασμα και το πάχος που θα μπορεί να αφαιρέσει θα είναι ρυθμιζόμενο από 0,7 χλστ έως 1,5 χλστ θα φέρει ειδικά μαχαίρια σε άξονες, που τοποθετούνται σε τύμπανο και θα αλλάζουν εύκολα σε περίπτωση που χρειαστεί. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με αυτοκινούμενη μονάδα κίνησης. |  |  |
| CPV : 42716110-2 (Εξοπλισμός πλυσίματος) |
| 465 | Πλυστικό μηχάνημα 230V 2800W 180 Βαr | Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης -Τάση 230 volt -Ισχύς 2.800 watt -Πίεση 180 Βαr -Ενισχυμένο μοτέρ τύπου inducton συνεχούς λειτουργίας -Σύστημα αυτόματης έναρξης-παύσης λειτουργίας με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού με τέσσερα μπεκ και περιστρεφόμενη βούρτσα |  |  |
| 466 | Πλυστικό μηχάνημα ζεστού νερού 400V 5500W 150 Βαr | Υδροπλυστικό ζεστού νερού 400V -Ισχύς 5.500 watt -Πίεση 150 bar -Παροχή 900 lit/h -Βάρος 125 kg -Τριεμβολική αντλία με κεραμικά έμβολα -Τετραπολικό υδρόψυκτο μοτέρ 1.450 στροφών με θερμική προστασία -Θα συνοδεύεται με αυλό και σωλήνα υψηλής πίεσης 10 μέτρων |  |  |
| 467 | Πλυστικό μηχάνημα Αυτόνομο ρυμουλκούμενο 500 bar | Αυτόνομο ρυμουλκούμενο πλυστικό μηχάνημα καθαρισμού και απολύμανσης υψηλής πίεσης ζεστού και κρύου νερού. Το μηχάνημα θα έχει κατά ελάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Δεξαμενή νερού 500lt - Πίεση λειτουργίας (ρυθμιζόμενο εύρος) από 150 έως 500bar - Παροχή (ρυθμιζόμενο εύρος) 500 έως 900lt/h - Θερμοκρασία ζεστού νερού 85-95 βαθμούς C - Δεξαμενή καυσίμου περίπου 100 lt - Κάνη ψεκασμού - Πιστόλι με σκανδάλη - Ακροφύσια ψεκασμού - Σωλήνας υψηλής πίεσης σε ανέμη τουλάχιστον 30 μέτρων - Σωλήνας με ανέμη πλήρωσης νερού τουλάχιστον 30 μέτρων - Σωλήνας απόφραξης αγωγών τουλάχιστον 30 μέτρων - Συσκευή καθαρισμού επιφανειών με ατμό θερμοκρασίας περίπου 100 βαθμών C, διαμέτρου περίπου 500mm , θα περιλαμβάνει και κιτ ακροφυσίων. Η συσκευή στηρίζεται πάνω σε τέσσερις μικρούς τροχούς που την επιτρέπουν να κινείται απρόσκοπτα πάνω σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς να έρχονται σε επαφή τα ακροφύσια με την επιφάνεια. Διαθέτει λαβές χειρισμού. Γενικά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: Καθαρισμός / απολύμανση πλατειών, πεζοδρόμων, τοίχων, δαπέδων, κτηρίων, μνημείων, συντριβανιών, πινακίδων, μηχανημάτων/οχημάτων, κάδων μηχανικής αποκομιδής, καλαθάκια, δημοσίων χώρων κλπ. Επίσης για εργασίες όπως • Αποκόλληση τσιχλών από δάπεδα πλατειών, πεζοδρόμων κλπ. • Αποκόλληση αφισών από τοίχους και κολώνες. • Καθαρισμό graffiti από τοίχους και άλλες επιφάνειες. • Απομάκρυνση αλάτων (πέτρας), από σιντριβάνια. • Απόφραξη αγωγών αποχέτευσης, λυμάτων και υδρορροών. Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται να πραγματοποιεί δωρεάν όλες τις συντηρήσεις, που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή των σαρώθρων στις οδηγίες συντήρησης. Επίσης να αποκαθιστά κάθε είδους βλάβη που προέρχεται από φυσιολογική φθορά και όχι από κακό χειρισμό του μηχανήματος. Οι παραπάνω εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά και χωρίς καμία χρέωση για το Δήμο καθ όλη τη διάρκεια της διετούς εγγύησης. Χρόνος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης. Εκπαίδευση Μετά την οριστική παραλαβή των μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση σε τουλάχιστον τρεις (3) χειριστές του Δήμου, διάρκειας μίας εργάσιμης ημέρας. Η εκπαίδευση θα αφορά τόσο στην χρήση του μηχανήματος όσο και στην αντιμετώπιση βλαβών ή άλλων καταστάσεων κατά την λειτουργία του μηχανήματος και τρόπους - μεθοδολογία αντιμετώπισής τους. Η εκπαίδευση δεν θα είναι μόνο θεωρητική αλλά και πρακτική επί των συγκεκριμένων τύπων μηχανημάτων που θα έχει προμηθευτεί ο Δήμος. Διάφορα Θα δηλωθεί συνεργείο στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης, επισκευής, τεχνικής υποστήριξης. Το μηχάνημα κατά την παράδοσή του θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιθανές αδειοδοτήσεις, το βιβλίο οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή (στην ελληνική γλώσσα) και το βιβλίο συντήρησης (service), έτοιμα προς χρήση. |  |  |
| CPV : 39713430-6 (Ηλεκτρικές σκούπες) |
| 468 | Σκούπα αναρρόφησης στάχτης 230V 1200W | Σκούπα αναρρόφησης στάχτης με πνευματικό μηχανισμό ταλάντωσης -Τάση 230 volt -Ισχύς 1.200 watt |  |  |
| CPV : 43328100-9 (Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων) |
| 469 | Adaptor Kit κυκλοφορικό για καθαρισμό σωλήνων και σωμάτων θέρμανσης καλοριφέρ | Adaptor Kit κυκλοφορικό για καθαρισμό σωλήνων και σωμάτων θέρμανσης καλοριφέρ |  |  |
| 470 | Ηλεκτρονικός Ταχυθερμαντήρας 230V | Ηλεκτρονικός Ταχυθερμαντήρας με δύο μνήμες θερμοκρασίας -Ισχύς 6-9 / 230 volt |  |  |
| 471 | Πρέσα ελέγχου εγκατάστασης 20At | Πρέσα ελέγχου εγκατάστασης χωρητικότητας δεξαμενής 12 lit - Πίεση έως 20 At |  |  |
| 472 | Ηλεκτρικό αποφρακτικό μηχανικό για σωλήνες Φ20–150 mm 400W | Ηλεκτρικό αποφρακτικό μηχανικό για σωλήνες Φ20–150 mm -Ισχύς 0,4 kw (0,55 hp) μέγιστο μήκος απόφραξης 50-60 cm -Κομπλέ με όλα τα εργαλεία απόφραξης |  |  |
| 473 | Ηλεκτρικοί ελεγκτές πίεσης νερού 1,2 bar – 3,5 bar | Ηλεκτρικοί ελεγκτές πίεσης νερού -Πίεση 1,2 bar – 3,5 bar |  |  |
| 474 | Φιλιέρα 230V 1700W για σωλήνες 1/2"-2" | Επαγγελματικός Ηλεκτρικός Βιδολόγος (για σωλήνες 1/2"-2") Επαγγελματικός Ηλεκτρικός Βιδολόγος (για σωλήνες 1/2"-2"). Ηλεκτρικός σπειροτόμος με κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής, για σπειρώματα σωλήνων ⅛ – 2”,16 – 50 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1”, για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα, κινητήρια μηχανή με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, ισχυρός κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, βηματικό διακόπτη ασφαλείας,αυξανόμενης ισχύος, αυτόματη ρύθμιση ψηκτρών από άνθρακα κατά την επιλογή φοράς περιστροφής, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση, λαβή στήριξης και για τις δύο φορές περιστροφής, κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ - ¾-1 - 1¼ - 1½ - 2 δεξιά, ενδεικτικό βάρος 6,5Κg., ενδεικτικός τύπος Rems - AMIGO 2 Set ή ισοδύναμο. (Περιεχόμενο συσκευασίας: Μεταλλική βαλίτσα, μέγγενη, σωλήνα, κουκουνάρες ½"- ¾"-1"-1¼"-1½"-2",αντάπτορας). |  |  |
| CPV : 34144431-8 (Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα) |
| 475 Ηλεκτροκίνητο αναρροφητικό σάρωθρο πεζού χειριστή |
| Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της Υπηρεσίας |
| 1.1 Γενικά Τα προς προμήθεια σάρωθρα θα είναι αυτοκινούμενα, κατάλληλα για τον καθαρισμό πεζοδρομίων, πάρκων, πλατειών, μικρών δρόμων και γενικά επιφανειών εξωτερικών χώρων όπου ο καθαρισμός με την κλασσική σκούπα και φαράσι είναι δύσκολος και όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Θα είναι καινούργια, πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής όχι παλαιότερου του έτους διεξαγωγής διαγωνισμού ή μεταγενέστερου, του τελευταίου τύπου και σχεδιασμού του κατασκευαστή. Θα δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία: -Τύπος μοντέλο μηχανήματος - Έκδοση τύπου - έκδοση εξοπλισμού - Χώρα κατασκευής | 1. Βασικές απαιτήσεις/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 1.2 Διαστάσεις μηχανήματος, βάρος Οι κύριες διαστάσεις του προσφερόμενου σαρώθρου θα είναι εντός των παρακάτω αναφερομένων ορίων: Πλάτος: όχι μεγαλύτερο από 950 mm Μήκος: όχι μεγαλύτερο από 2050 mm Ύψος: όχι μεγαλύτερο από 1800 mm Βάρος: 400Kgr ±20% | 1. Βασικές απαιτήσεις/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 1.3 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα Όχι μικρότερη από 1200 W. Ο κινητήρας θα διατίθεται για την λειτουργία αναρρόφησης και την κίνηση. | 1. Βασικές απαιτήσεις/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 1.4 Ταχύτητα κίνησης σαρώθρου Εμπρόσθια κίνηση: έως 6 χλμ/ώρα Οπίσθια κίνηση: έως 3 χλμ/ώρα. Ηχητική ειδοποίηση κατά την οπισθοπορεία. Δυνατότητα αυξομείωσης της ταχύτητας κίνησης, ακόμη και πολύ μικρών μεταβολών. Αναρριχητική ικανότητα: τουλάχιστον 15% | 1. Βασικές απαιτήσεις/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 1.5 Χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων Χωρητικότητα: 240 lt Το μηχάνημα θα χρησιμοποίει τους δίτροχους πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 240 lt (ΕΝ840-1/5/6) που ήδη διαθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο κάδος θα αποσπάται/αντικαθίσταται (όταν γεμίσει) χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται ως παρελκόμενο για την ολοκληρωμένη λειτουργία του με δύο (2) κάδους 240lt. | 1. Βασικές απαιτήσεις/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 1.6 Αυτονομία κίνησης & χρόνος πλήρους επαναφόρτισης μπαταριών. Αυτονομία κίνησης και λειτουργίας: όχι μικρότερη των 8 ωρών, ανεξαρτήτως του τρόπου χρήσης του σαρώθρου. Χρόνος πλήρους επαναφόρτισης μπαταριών: ≤8 ώρες | 1. Βασικές απαιτήσεις/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 1.7 Φορτιστής μπαταριών & τύπος μπαταριών. Ερμητικά κλειστός φορτιστής μπαταριών (κλάση μόνωσης IP66) ενσωματωμένος στο μηχάνημα, παροχή 220V. Τύπος μπαταριών: μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης (lead-acid batteries) ή μπαταρίες τύπου gel | 1. Βασικές απαιτήσεις/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 1.8 Άκρο αναρρόφησης Εύκαμπτο άκρο διαμέτρου τουλάχιστον 100 mm, αυξημένης αντοχής (ανθεκτικό σε πολύχρονη χρήση), ιδιαιτέρως ελαφρύ (πχ, κατασκευασμένο από ανθρακονήματα) Χειριστήριο άκρου ιδιαιτέρως εργονομικού σχεδιασμού με δυνατότητα ρύθμισης του συστήματος στήριξης επί του χεριού του χειριστή (για να διευκολύνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό ο χειρισμός του άκρου) και τροχό στο κάτω μέρος (διαμέτρου περίπου 100mm) του άκρου αναρρόφησης (έτσι ώστε o χειριστής να σηκώνει το μικρότερο δυνατό βάρος) Αμφιδέξιο σύστημα χειρισμού. | 1. Βασικές απαιτήσεις/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 1.9 Πίνακας ελέγχου σαρώθρου Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: Κομβίο διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης (emergency stop button) Ένδειξη φορτιστή μπαταριών σαρώθρου Ένδειξη στάθμης μπαταρίας / υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας Ένδειξη ωρών λειτουργίας Επιλογέας / ρυθμιστής ταχύτητας | 1. Βασικές απαιτήσεις/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |
| 2.1 Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης πυρκαγιάς ή σύστημα κατάσβεσης αποτσίγαρων (για την αποτροπή ανάφλεξης εντός του κάδου συλλογής απορριμμάτων). | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/Επιθ. | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.2 Σύστημα φιλτραρίσματος με δυνατότητα συγκράτησης του 98% σωματιδίων μεγαλύτερων από 0,5 μm (κατά ISO 5011). | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.3 Συστήματα προειδοποίησης κίνησης σαρώθρου με αναλάμπων φάρο στο πάνω μέρος του σαρώθρου, ο οποίος τίθεται σε συνεχή λειτουργία για όσο διάστημα λειτουργεί και το σάρωθρο. | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.4 Σύστημα αποτροπής φραξίματος αναρρόφησης από αναρροφούμενα αντικείμενα όπως πλαστικές σακούλες, φύλλα δέντρων, κλπ. | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.5 Πλαίσιο σαρώθρου από ανοξείδωτο χάλυβα (κατά προτίμηση) ή γαλβανισμένο . | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.6 Τροχοί σαρώθρου εφοδιασμένοι με: Ελαστικά βιομηχανικού τύπου ιδιαιτέρως ανθεκτικά σε διάτρηση (industrial grade puncture-proof tyres – tubeless) με δυνατότητα ανεβοκατεβάσματος σε πεζοδρόμια | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.7 Φρένο για την ασφαλή ακινητοποίηση του σαρώθρου ακόμη και σε επιφάνειες με κλίση (parking brake) με δυνατότητα ενεργοποίησης ακόμη και στην περίπτωση απώλειας ισχύος – άδειας μπαταρίας. | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.8 Διάταξη ασφαλείας που ακινητοποιεί το μηχάνημα σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κίνησης (απεμπλοκή χωρίς τη χρήση εργαλείων) | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/Επιθ. | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.9 Δυνατότητα χειροκίνητης μετακίνησης ακόμη και σε περιπτώσεις βλάβης, απώλειας ισχύος, άδειας μπαταρίας. | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.10 Φωτιστικό σώμα – προβολέας μπροστινό τμήμα του σαρώθρου (κατά προτίμηση τύπου LED) για τη διευκόλυνση του έργου του χειριστή σε σημεία με ανεπαρκή – ελλιπή φωτισμό. | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.11 Πλευρικά και οπίσθια φωτιστικά σώματα (κατά προτίμηση τύπου LED) για τη μέγιστη δυνατή ορατότητα του σαρώθρου από άλλα οχήματα και πεζούς. | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/Επιθ. | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.12 Φωσφορίζουσες ανακλαστικές λωρίδες σε διάφορα σημεία του σαρώθρου. | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.13 Επιπρόσθετο προσαρμοζόμενο ‘λεπτό” στόμιο αναρρόφησης (πλάτους περίπου 25 mm, ±10%) με δυνατότητα αναρρόφησης – καθαρισμού σχαρών πεζοδρομίου και εν γένει «στενών» σημείων, χαραμάδων κλπ. (να δηλωθεί το πλάτος του στομίου αναρρόφησης) Επί του σαρώθρου θα υπάρχει ειδική «στομιοθήκη» για την στερέωση – τοποθέτησή του. | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.14 Ντουλαπάκι φύλαξης – αποθήκευσης προσωπικών ειδών χειριστή με κλειδαριά. | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/Επιθ. | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.15 Καλαθάκι επί του σαρώθρου για την απόρριψη μεγαλύτερου μεγέθους απορριμμάτων που δεν είναι δυνατόν να αναρροφηθούν από το σάρωθρο (το εν λόγω καλαθάκι θα είναι προσβάσιμο από τον χειριστή χωρίς να απαιτείται να αφήσει από το χέρι του το χειριστήριο του σαρώθρου) ή θυρίδα/καταπακτή που να επιτρέπει την απόρριψη «ευμεγεθών» απορριμμάτων εντός του κάδου συλλογής απορριμμάτων. | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.16 Εργαλειοθήκη με δυνατότητα μεταφοράς μιας σκούπας και ενός φαρασιού. | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/Επιθ. | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 2.17 Αν τα φίλτρα συγκράτησης σκόνης ή άλλο τμήμα του σαρώθρου απαιτούν επιπρόσθετο ειδικό μηχανισμό συντήρησης (π.χ. διάταξη καθαρισμού), μαζί με τα σάρωθρα θα παραδοθούν δύο (2) τέτοιοι συνοδευτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι θα τα συνοδεύουν, χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση της τιμής των σαρώθρων | 2. Απαιτήσεις εξοπλισμού/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 3. Εκπαίδευση, χρόνος παράδοσης, εγγύηση Μετά την οριστική παραλαβή των μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση σε τουλάχιστον δεκαπέντε πέντε(15) χειριστές του Δήμου, διάρκειας μίας εργάσιμης ημέρας. Η εκπαίδευση θα αφορά τόσο στην χρήση του μηχανήματος όσο και στην αντιμετώπιση βλαβών ή άλλων καταστάσεων κατά την λειτουργία του μηχανήματος και τρόπους, μεθοδολογία αντιμετώπισής τους. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει διάγνωση βλαβών, μεθοδολογία επισκευής τους κλπ. Η εκπαίδευση δεν θα είναι μόνο θεωρητική αλλά και πρακτική επί των συγκεκριμένων τύπων μηχανημάτων που θα έχει προμηθευτεί ο Δήμος. Ο προμηθευτής θα αναλάβει όλα τα έξοδα (μεταφορά, διαμονή, διατροφή) που θα προκύψουν, για την εκπαίδευση των οδηγών/χειριστών και των μηχανικών του Δήμου. Θα δηλωθεί συνεργείο στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης, επισκευής, τεχνικής υποστήριξης. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης. Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται να πραγματοποιεί δωρεάν όλες τις συντηρήσεις, που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή των σαρώθρων στις οδηγίες συντήρησης. Επίσης να αποκαθιστά κάθε είδους βλάβη που προέρχεται από φυσιολογική φθορά και όχι από κακό χειρισμό του μηχανήματος. Στις φυσιολογικές φθορές περιλαμβάνονται οι μπαταρίες και όλα τα αναλώσιμα του μηχανήματος. Οι παραπάνω εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά και χωρίς καμία χρέωση για το Δήμο καθ όλη τη διάρκεια της διετούς εγγύησης. Κατά την παράδοσή τους, τα σάρωθρα θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιθανές αδειοδοτήσεις, το βιβλίο οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή (στην ελληνική γλώσσα) και το βιβλίο συντήρησης (service), έτοιμα προς χρήση. | 3. Εκπαίδευση, παράδοση/ΝΑΙ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ : |  |  |
| 4.Μεταξύ άλλων στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν τα παρακάτω και όποια άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσης: - τύπος μοντέλο, μηχανήματος έργου, έκδοση τύπου - έκδοση εξοπλισμού, χώρα κατασκευής - Πλάτος, Μήκος, Ύψος και Βάρος μηχανήματος - Ισχύς ηλεκτροκινητήρα - Ταχύτητα κίνησης, εμπρόσθια, οπίσθια σε Χλμ/ώρα - Αναρριχητική ικανότητα σε μοίρες - Αυτονομία κίνησης σε ώρες - Χρόνος πλήρους φόρτισης μπαταριών σε ώρες - Τύπος μπαταριών - Άκρο αναρρόφησης/ Διάμετρος στο άκρο - Πίνακας ελέγχου σαρώθρου/ ανάλυση - Σύστημα φιλτραρίσματος ικανότητα - Ντουλαπάκι φύλαξης –αποθήκευσης χωρητικότητα - Δήλωση συνεργείου στην Θεσσαλονίκη - Χρόνος παράδοσης - Χρόνος εγγύησης |  |  |
| CPV : 31720000-9 (Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός) |
| 476 | Σύστημα διάγνωσης βλαβών οχημάτων | Ο προμηθευτής οφείλει να προμηθεύσει και να παραμετροποιήσει το διαγνωστικό σύστημα και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση πέντε(5) υπαλλήλων, που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, στη χρήση του υπό προμήθεια συστήματος. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Τμήματος Επισκευών και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πραγματικές συνθήκες. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι τουλάχιστον τέσσερις ώρες. Το διαγνωστικό σύστημα θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον ενδεικτικά τις παρακάτω δυνατότητες: Για την κάλυψη των επιβατικών οχημάτων: Προγραμματισμοί Μπεκ Αρχικοποίηση Παραμέτρων Ρύθμιση Στροφών Ρελαντί Αντικατάσταση Φίλτρου Σωματιδίων (DPF) Αρχικοποίηση Παραμέτρων Κιβωτίου Κωδικοποίηση Αερόσακων Προγραμματισμός Εγκεφάλων Καλιμπράρισμα Φώτων Xenon Προσαρμογή Αναρτήσεων Ρύθμιση Κλαπέτων A/C Αυτοδιάγνωση Κινητήρα Ανάγνωση/Διαγραφή Κωδικών Βλαβών Πλήρης Αυτόματη Αναγνώριση Εγκεφάλων Ανάγνωση Παραμέτρων Εγκεφάλου Ενεργοποιήσεις Περιφερειακών Καλιμπράρισμα Τιμονιού Προγραμματισμός Διαστημάτων Service (Τακάκια, Φίλτρα FAP, Φίλτρα A/C). Μηδενισμός Ενδείξεων Service Κωδικοποίηση Κλειδιών Συντονισμός Τηλεχειριστηρίων Ρύθμιση Πεταλούδας Βασικές Ρυθμίσεις Έλεγχος Ηλεκτρονικών Καμπίνας Βοηθητικά στοιχεία ρυθμίσεων/επισκευής οχημάτων τύπου Autodata Για την κάλυψη των φορτηγών και βαρέων οχημάτων: Αρχικοποίηση Παραμέτρων Αντικατάσταση Φίλτρου Σωματιδίων (DPF) Αρχικοποίηση Παραμέτρων Κιβωτίου Προγραμματισμός Εγκεφάλων Προσαρμογή Αναρτήσεων Ρύθμιση Κλαπέτων A/C Αυτοδιάγνωση Κινητήρα Ανάγνωση/Διαγραφή Κωδικών Βλαβών Πλήρης Αυτόματη Αναγνώριση Εγκεφάλων Ανάγνωση Παραμέτρων Εγκεφάλου Ενεργοποιήσεις Περιφερειακών Προγραμματισμός Διαστημάτων Service (Τακάκια, Φίλτρα FAP, Φίλτρα A/C). Μηδενισμός Ενδείξεων Service Ρύθμιση Πεταλούδας Βασικές Ρυθμίσεις Έλεγχος Ηλεκτρονικών Καμπίνας Βοηθητικά στοιχεία ρυθμίσεων/επισκευής οχημάτων τύπου Autodata Για την κάλυψη των μηχανημάτων έργου: Αρχικοποίηση Παραμέτρων Αυτοδιάγνωση Κινητήρα Ανάγνωση/Διαγραφή Κωδικών Βλαβών Πλήρης Αυτόματη Αναγνώριση Εγκεφάλων Ανάγνωση Παραμέτρων Εγκεφάλου Ενεργοποιήσεις Περιφερειακών Προγραμματισμός Διαστημάτων Service (Τακάκια, Φίλτρα FAP, Φίλτρα A/C). Μηδενισμός Ενδείξεων Service Βασικές Ρυθμίσεις Έλεγχος Ηλεκτρονικών Καμπίνας Το σύστημα θα περιλαμβάνει φορητό υπολογιστή με οθόνη 15.6’’ IPS, κατάλληλο επεξεργαστή τεχνολογίας τουλάχιστον i3 / AMD Ryzen ή ισοδύναμο, μνήμη τουλάχιστον 8GB και σκληρό δίσκο τεχνολογίας SSD, με εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό για τη χρήση του. Η επικοινωνία με τη συσκευή διάγνωσης θα γίνεται με ασύρματο τρόπο(WLAN ή Bluetooth). Τα τεχνικά στοιχεία που περιγράφονται αποτελούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα προϊόντα. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να προσφέρουν προϊόντα που θα διαθέτουν ισότιμα ή ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Οι συσκευές πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί το CE. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Το σύστημα διάγνωσης θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του. Εντός της εγγύησης καλής λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του διαγνωστικού συστήματος και μετά από όχληση της Υπηρεσίας, ο προμηθευτής θα πρέπει να αντικαθιστά ή να επιδιορθώνει το σύστημα διάγνωσης εντός 24 ωρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής θα προσφέρει τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη και Online υποστήριξη μέσω διαδικτύου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης εντός της εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής θα αναβαθμίζει το λογισμικό χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Το σύστημα διάγνωσης θα μπορεί να λειτουργεί πλήρως ακόμη και εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία μελλοντική αναβάθμιση. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης εφόσον ο Δήμος προμηθευτεί νέα οχήματα για τα οποία απαιτείται εκ νέου παραμετροποίηση του συστήματος, τότε ο προμηθευτής θα αναλάβει τα παραπάνω χωρίς επιπλέον κόστος. |  |  |
| 477 | Καροτσόγρυλος αέρος 20tn | Καροτσόγρυλος αέρος με ικανότητα ανύψωσης 20 ton Ο γρύλος θα έχει ικανότητα ανύψωσης 20tn. Επίσης θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον ενδεικτικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Έμβολα: 3 Πίεση: 7-10bar Παροχή αέρα: 270lt/min Ο γρύλος θα πρέπει να φέρει σήμανση CE και θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του. |  |  |
| 478 | Καροτσόγρυλος 3tn | Καροτσόγρυλλος -διπλής αντλίας βαρέως τύπου 3 τόννων χαμηλού προφίλ |  |  |
| 479 | Μηχάνημα εξαέρωσης υγρών φρένων και συμπλέκτη | Μηχάνημα εξαέρωσης υγρών φρένων και συμπλέκτη Να παραδοθεί με πλαϊνή χειρολαβή και κλειδί αλλαγής δίσκου. • Για την εξαέρωση υγρών φρένων Ι.Χ./ελαφρών φορτηγών και συμπλέκτη φορτηγών. • Συμβατό με τα συστήματα ABS. • Επιτρέπει τη διάγνωση διαρροών στο κύκλωμα. • Φορητό και αυτόνομο (12 V). • Αρχή αναρρόφησης των υγρών : περισταλτική αντλία που δεν επιτρέπει στα υγρά φρένων να έρθουν σε επαφή με τα κινούμενα μέρη της. • Αυτόματος ρυθμιστής της πίεσης (αυτόματη διατήρηση της πίεσης λειτουργίας κάτω από 2 bars για τα συστήματα ABS). • Δοχείο με ορατή στάθμη υγρού και ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης. • Δυνατότητα : 5 λίτρα. • Σώμα : ανοξείδωτο και ABS. • Μήκος εύκαμπτου και καλωδίου τροφοδοσίας : 4 m. • Κασετίνα τακτοποίησης εξαρτημάτων που περιλαμβάνει : - 1 τάπα πολλαπλών διαμέτρων για τη χρήση του εξαερωτή φρένων σε οχήματα με τάπα baïonnette (DF.20-12). - 1 τάπα με βίδα με ρακόρ στις 90° (DF.20-07). - 1 μπιτόνι περισυλλογής υγρών με αλυσίδα συγκράτησης. |  |  |
| 480 | Εκκινητής - booster για επιβατικά, βαν και φορτηγά | Εκκινητής - booster για επιβατικά, βαν και φορτηγά Χαρακτηριστικά: Τάση λειτουργίας : 12 – 24V Τύπος μπαταρίας : AGM Μήκος καλωδίου : > 1,5m Ρεύμα κορυφής : > 4200Α (12V) και >2100Α (24V) • Με ασφάλεια προστασίας από λάθος χρήση ή υπερφόρτωση • Με ένδειξη προστασίας από λάθος πολικότητα |  |  |
| 481 | Αεραντλία λαδιού/βαλβολίνης | Αεραντλία λαδιού/βαλβολίνης για δοχείο 180-200 kg μήκος σωλήνα 1m περίπου |  |  |
| 482 | Τρόμπα υψηλής πίεσης ελαστικών | Κομπρεσέρ Τρόμπα Αέρος Αυτοκινήτου 2 Κυλίνδρων Υψηλής Απόδοσης και Ισχύος Τάση λειτουργίας: 12 V DC Πίεση: 150 PSI Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF Σπιράλ καλώδιο Βύσμα τροφοδοσίας για τον αναπτήρα του αυτοκινήτου Κροκοδειλάκια για απευθείας σύνδεση στην μπαταρία Όργανο ακριβείας σε bar και psi Ισχύς 30Α |  |  |
| 483 | Παλετοφόρο 2,5 ton χειροκίνητο | Ομαλή και ήσυχη κύλιση Διπλά ροδάκια 2 ρόδες PU πίσω,4 ράουλα PU εμπρός Προσιτή τιμή και τεχνική κάλυψη Ικανότητα βάρους ανύψωσης 2,5ton Μήκος πυρουνιών 1150mm Μέγιστο φάρδος πυρουνιών 550mm Μέγιστο ύψος ανύψωσης 200mm Ελάχιστο ύψος πυρουνιών 85mm |  |  |
| 484 | Παλετοφόρο 2 ton χειροκίνητο με ζυγαριά | Παλετοφόρο 2 ton με ζυγαριά -Ικανότητα 2.000 kg -Με οθόνη led 6 ψηφίων -Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας (auto power off). |  |  |
| 485 | Παλάγκο συρματόσχοινου 230V 1300W | Ηλεκτρικό παλάγκο συρματόσχοινου -Τάση 230 volt -Ισχύς 1.300 watt -Ταχύτητα ανύψωσης 8/4 -Πάχος συρματόσχοινου 5 mm -Μήκος συρματόσχοινου 18 m -Τύπος 400/800 |  |  |
| 486 | Γερανάκι υδραυλικό ανύψωσης 2 ton | Γερανάκι υδραυλικό ανύψωσης 2.000 kg - Ικανότητα ανύψωσης 2.000 kg -Ύψος ανύψωσης max 2,6 m |  |  |
| 487 | Πιστόλι θερμού αέρα 230V 2000W | Πιστόλι θερμού αέρα -Τάση 230 volt -Ισχύς 2.000 watt -Ποσότητα αέρα 150/300/500 Ι /min -Θερμοκρασία αέρα 50/50-600ο c -Βάρος 850 gr |  |  |
| 488 | Φορητός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων | Φορητός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων με τεχνικά χαρακτηριστικά: Περιοχή ανίχνευσης: 0 –100 % LEL acetylene (ασετυλίνη), Ψηφιακή ένδειξη, συναγερμός ηχητικός & οπτικός σε μέτρηση 20 % LEL και άνω, Καταλυτικό αισθητήριο, Οδηγίες στα Ελληνικά & Αγγλικά, για δειγματοληψία από κλειστούς χώρους Προσαρμογέας / Πουάρ Δειγματοληψίας, Προστασία IP65 Πιστοποίηση ελέγχου : Toxic/O2 : ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20oC ≤ Ta ≤ +65oC) BASEEFA04ATEX0384 Flammable : ATEX II 2G Ex ia d IIC T4 Gb (-20oC ≤ Ta ≤ +65oC) BASEEFA04ATEX0383 Πιστοποίηση ασφάλειας : EN60079-0, EN60079-11, EN60079-1, 94/9/EC |  |  |
| 489 | Πιστόλι λαδιού – βαλβολίνης με ψηφιακό μετρητή | Πιστόλι λαδιού – βαλβολίνης με ψηφιακό μετρητή |  |  |
| 490 | Ψηφιακός μετρητής ροής λαδιού – βαλβολίνης για αντλία | Ψηφιακός μετρητής ροής λαδιού – βαλβολίνης για αντλία |  |  |