ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				Θεσσαλονίκη  01-06-2020

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

#### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

#### ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διεύθυνση: 	Γιάννη Χαλκίδη 20

Τ.Κ.:		542 49 					Κ.Α.Ε. 20.002 / 7135.06.01

Πληροφορίες: 	Λ. Καραγιώργη				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τηλέφωνο.:	2313-318 338                                                  ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

FAX: 		2313-316 166				Προϋπολογισμού:  21.278,40 € (συμπ. 24% ΦΠΑ).

e-mail: 		l.karagiorgi@thessaloniki.gr

Αριθμός Μελέτης: 13 / 01-06-2020 Δ. Β. Κ. & Δ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προμήθειας Ηχητικών Συστημάτων Προειδοποίησης ατόμων με προβλήματα όρασης για διαβάσεις πεζών, εγκατάστασης των στις προβλεπόμενες θέσεις σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας καθώς και

τεχνικής υποστήριξης τόσο των νέων όσο και των ήδη υφισταμένων συστημάτων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μεριμνώντας για την ασφάλεια των πολιτών με προβλήματα όρασης και γενικότερα ατόμων με ειδικές ανάγκες, πρόκειται να εγκαταστήσει «Ηχητικό Σύστημα Προειδοποίησης» σε συγκεκριμένο αριθμό εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου.

Σκοπός της δαπάνης είναι η επέκταση (μετά από αίτημα της Ένωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδος) της χρήσης των σύγχρονων εγκεκριμένων (ΦΕΚ 1759/20-5-2019) συστημάτων προειδοποίησης για άτομα με προβλήματα όρασης, κινητικότητας, μεγάλης ηλικίας κ.λπ. σε τέσσερις επιπλέον οδικούς κόμβους, καθώς παρόμοια συστήματα έχουν τοποθετηθεί ήδη πιλοτικά σε τέσσερις κόμβους φωτεινής σηματοδότησης, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου μας, κατά την τελευταία τετραετία μέσω δωρεών.

Η λειτουργία τους συνέβαλε ουσιαστικά στην βελτίωση της κινητικότητας εντός του αστικού ιστού των πολιτών που ανήκουν στις προαναφερόμενες ομάδες, επιπλέον στον εκσυγχρονισμό του αστικού εξοπλισμού, κυρίως όμως στην αύξηση της ασφάλειας και της προσβασιμότητας στις συγκεκριμένες διαβάσεις.

Στόχος παραμένει η πλήρης εφαρμογή των συστημάτων σε όλο το Δήμο, μελλοντικά, για την καθολική και ισότιμη πρόσβαση όλων των δημοτών στις καθημερινές δραστηριότητες της πόλης.

Σε σηματοδοτημένες διαβάσεις πεζών οι ηχητικές διατάξεις παρέχουν, με ηχητική ένδειξη (διακοπτόμενο ακουστικό σήμα), την ασφαλή πληροφόρηση σε άτομα με προβλήματα όρασης, σχετικά με τη θέση της διάβασης και το πότε μπορούν να τη διασχίσουν με ασφάλεια.

Επισημαίνουν δηλαδή, πότε ο φωτεινός σηματοδότης έχει  πράσινη και πότε κόκκινη ένδειξη.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ηχητικό σύστημα προειδοποίησης πολιτών με προβλήματα όρασης και γενικότερα ατόμων με ειδικές ανάγκες θα εκπέμπεται από συσκευή τοποθετημένη στον ιστό της φωτεινής σηματοδότησης.

Η ενεργοποίηση του παραπάνω συστήματος για την εκπομπή ηχητικού σήματος θα γίνεται από κουμπί πιέσεως που βρίσκεται επί του ιστού της φωτεινής σηματοδότησης.

Το σήμα αυτό θα εκπέμπεται κατά την διάρκεια της επόμενης πράσινης ένδειξης του αντίστοιχου σηματοδότη πεζών και μετά θα σταματά η εκπομπή του μέχρι την επόμενη ζήτηση.

Επίσης θα είναι δυνατή η εκπομπή διαφορετικού ακουστικού σήματος.

Το διακοπτόμενο ακουστικό σήμα μικρής διάρκειας θα εκπέμπεται ταυτόχρονα από τους δύο ιστούς της διάβασης, κάθε φορά  που θα υπάρχει πράσινη ένδειξη στους αντίστοιχους σηματοδότες πεζών και καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Κατά την διάρκεια της κόκκινης ένδειξης της διάβασης των πεζών, για τον προσανατολισμό των χρηστών, θα εκπέμπεται χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα μικρής διάρκειας, προκειμένου να αναγνωρίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης και κινητικότητας, ότι οι σηματοδότες είναι σε λειτουργία και επομένως να περιμένουν τα ηχητικά-ακουστικά σήματα πράσινης ένδειξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο εξοπλισμός θα είναι σύμφωνος με τον Τεχνικό Κανονισμό για τον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων για συσκευές αφής πεζών σε φωτεινούς σηματοδότες, για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης (ΦΕΚ 1759/20-5-2019) και συμβατός με το υφιστάμενο δίκτυο, ώστε να μην δημιουργηθούν τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα.

Απαραίτητος όρος είναι η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με το υφιστάμενο σύστημα φωτεινής σηματοδότησης.

- H τάση λειτουργίας της συσκευής θα είναι: 24 - 230VAC / DC, με κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ.

- Η συσκευή θα λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -25 έως +60 βαθμούς Κελσίου.

- Η συσκευή θα προστατεύεται από υγρασία και σκόνη, θα είναι κατασκευασμένο από μη αναφλέξιμο υλικό και

ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Θα έχει προστασία έναντι βανδαλισμού.

Αντοχή κλάσης τουλάχιστον ΙΚ08.

- Η συσκευή θα διαθέτει αισθητήρα αφής μεγάλου μεγέθους για την διευκόλυνση εντοπισμού της από άτομα  με

προβλήματα όρασης και κινητικά προβλήματα και θα τοποθετείται σε ύψος προσβάσιμο από άτομα κινούμενα με αμαξίδιο. Θα διαθέτει απαραίτητα  ανάγλυφα σύμβολα με αναλυτική περιγραφή  εξασφαλίζοντας

την ασφαλή διάβαση της οδού καθώς και δονητή με κουμπί δόνησης στην κάτω πλευρά της συσκευής σε συνδυασμό με τα σύμβολα διέλευσης της οδού.

- Η συσκευή θα διαθέτει φωνητική και οπτική ενημέρωση στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα για κάθε

ζεύγος.

Ο χρήστης θα ενημερώνεται σε ποια οδό της πόλης ακριβώς βρίσκεται για τον άρτιο και ασφαλή προσανατολισμό του.

- Η συσκευή θα περιλαμβάνει πολυφωνικούς ήχους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την διευκόλυνση των

ατόμων με προβλήματα όρασης και κινητικά προβλήματα.

- Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων διαβάσεων πεζών στην ίδια διασταύρωση, ο ήχος που θα εκπέμπεται

θα είναι διαφορετικός για κάθε ζεύγος προς αποφυγή συγχύσεων.

- Όταν η ένδειξη της διάβασης πεζών είναι κόκκινου χρώματος, θα υπάρχει διαφορετικό διακοπτόμενο

ακουστικό   σήμα.

- Θα υπάρχει μνήμη καταγραφής συμβάντων και μνήμη σφαλμάτων.

- Η ένταση του ήχου θα αυξομειώνεται ανάλογα με το επίπεδο θορύβου της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.

- Θα διαθέτει ημερήσιο και νυχτερινό πρόγραμμα για τη μείωση της έντασης του ηχητικού σήματος.

- Θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικά ηχεία κατάλληλα διαμορφωμένα για τον περιορισμό της

διάχυσης του ήχου, με σκοπό αφενός τον καλύτερο προσανατολισμό των χρηστών και αφετέρου τον περιορισμό της ηχητικής ρύπανσης του περιβάλλοντος.

- Για την ρύθμιση των παραμέτρων και όλες τις λειτουργίες θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και ρύθμισης με

Η/Υ.

- Στην επιφάνεια πίεσης του κομβίου δόνησης που προβλέπεται στο κάτω μέρος της ηχητικής διάταξης, είτε

εναλλακτικά στο επάνω μέρος του περιβλήματος της, θα υπάρχει σύμβολο με ανάγλυφο βέλος ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης.

- Τα ανάγλυφα σύμβολα για την σωστή περιγραφή της οδού θα είναι σύμφωνα με την κυκλοφορία της οδού, με

προσανατολισμό κατεύθυνσης για την ασφαλή διέλευση.

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι ένας μήνας από την ανάρτηση του Συμφωνητικού.

Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν δείγματα των προσφερόμενων ηχητικών διατάξεων.

Η μη προσκόμιση δειγμάτων, επιφέρει ποινή αποκλεισμού

Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το κόστος τοποθέτησης και προγραμματισμού των Ηχητικών διατάξεων.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης και των συσκευών θα καλύπτει δύο (2) έτη τουλάχιστον.

Στο διάστημα αυτό ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται πλήρως και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, στην αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα προκύψει, αντικαθιστώντας τα υλικά που αστόχησαν, και των

οποίων η αστοχία δεν οφείλεται σε δυναμική αιτία (έντονα καιρικά φαινόμενα, πρόσκρουση οχημάτων, πτώση δένδρων κ.λπ.) διατηρώντας την εγκατάσταση σε πλήρη και σωστή λειτουργία.

Ο προμηθευτής θα παρέχει υποστήριξη σε επίπεδο υλικού και λογισμικού –αν απαιτείται- για δέκα (10) χρόνια.

Ο προμηθευτής θα εκπαιδεύσει τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να έχει τη δυνατότητα επέμβασης πρώτου βαθμού στη Ηχητική Διάταξη.

(αντικατάσταση καπακιού, σύνδεση με το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.).

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να τηρούν  τις ισχύουσες από τη νομοθεσία τεχνικές προδιαγραφές που θα αποδεικνύονται από τα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών στα ελληνικά, τα οποία θα συνοδεύουν την προσφορά. Ενημερωτικά, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα.

Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται συμβόλαιο υποστήριξης για τρία (3) έτη για τα 24 νέα συστήματα (πέραν των 2 ετών της εγγύησης)  και για πέντε (5) έτη για τα 12 ήδη τοποθετημένα.  (Βλ. επόμενο πίνακα).

Τα παραπάνω θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης.

ΚΟΜΒΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΗΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

| α/α | Κόμβος Φωτεινής Σηματοδότησης | Συσκευές προς τοποθέτηση |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ – Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ | 10 |
| 2 | ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ - ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ | 6 |
| 3 | Μ. ΚΑΛΛΑΣ – 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Μέγαρο Μουσικής) | 4 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ-ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ | 4 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 24 |
|  |  | Συσκευές Τοποθετημένες |
| 1 | Μ. ΚΑΛΛΑΣ – 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ | 2 |
| 2 | ΛΕΩΦ. ΝΙΚΗΣ (Πλ. Αριστοτέλους) | 2 |
| 3 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ (Φιλοσοφική Σχολή) | 2 |
| 4 | ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ - Μ.ΑΣΙΑΣ | 6 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 12 |

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ |
| --- | --- | --- |
| Λ. Καραγιώργη | Δ. Κατιρτζόγλου | Ν. Μεσημέρης |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κ.Α.Ε. 20.002/7135.06.01

Του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης

της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, (Ανταποδοτικά Τέλη).

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια Ηχητικής διάταξης προειδοποίησης για άτομα με προβλήματα όρασης, κινητικά προβλήματα και πεζούς, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. Οι συσκευές καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών. Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται συμβόλαιο υποστήριξης για τρία (3) έτη για τα 24 νέα συστήματα (πέραν των 2 ετών της εγγύησης) και για πέντε (5) έτη για τα 12 ήδη τοποθετημένα. . | τμχ | 24 τεμάχια (12 ζεύγη Ηχητικών Διατάξεων) | 665,00 | 15.960,00 |
| 2 | α) Τοποθέτηση & Προγραμματισμός Ηχητικής διάταξης προειδοποίησης για άτομα με προβλήματα όρασης, κινητικά προβλήματα και πεζούς. β) Εγγραφή Φωνητικού μηνύματος στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα. | τμχ | 24 τεμάχια (12 ζεύγη Ηχητικών Διατάξεων) | 50,00 | 1.200,00 |
|  | Σύνολο | 17.160,00 |
|  | Φ.Π.Α 24% | 4.118,40 |
|  | Γενικό Σύνολο | 21.278,40 |

Κωδικολόγιο Υλικών (CPV):

| Είδος | Κωδικός |
| --- | --- |
| Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης οδών | 34996000-5 |

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ |
| --- | --- | --- |
| Λ. Καραγιώργη | Δ. Κατιρτζόγλου | Ν. Μεσημέρης |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                             …………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:		        …………………………………………………………………..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:		        …………………………………………………………………..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

Προς την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κ.Α.Ε. 20.002/7135.06.01

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια Ηχητικής διάταξης προειδοποίησης για άτομα με προβλήματα όρασης, κινητικά προβλήματα και πεζούς, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. Οι συσκευές καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών. Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται συμβόλαιο υποστήριξης για τρία (3) έτη για τα 24 νέα συστήματα (πέραν των 2 ετών της εγγύησης) και για πέντε (5) έτη για τα 12 ήδη τοποθετημένα. | τμχ | 24 τεμάχια (12 ζεύγη Ηχητικών Διατάξεων) |  |  |
| 2 | α) Τοποθέτηση & Προγραμματισμός Ηχητικής διάταξης προειδοποίησης για άτομα με προβλήματα όρασης, κινητικά προβλήματα και πεζούς. β) Εγγραφή Φωνητικού μηνύματος στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα. | τμχ | 24 τεμάχια (12 ζεύγη Ηχητικών Διατάξεων) |  |  |
|  | Σύνολο |  |
|  | Φ.Π.Α 24% |  |
|  | Γενικό Σύνολο |  |

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ……………………………………………………………………………………………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή – Σφραγίδα)