- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					Θεσσαλονίκη 18/07/2022

- ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

- ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΔΙΑΧ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

- Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας οστεοκυτίων

Τα οστεοκυτία θα αποτελούνται από υλικό πλακάζ θαλάσσης (σέιμπα αφρικάνικο ή συμίδα Ρωσίας) πάχους 15 mm.

Διαστάσεις κυτίου.

Πλάτος=	27 εκατοστά

μήκος=	52 εκατοστά

ύψος=	26 εκατοστά

α) H κατασκευή θα περιλαμβάνει καπάκι που θα κλείνει με εσωτερικούς μεντεσέδες χωνευτούς στη μία πλευρά. Επίσης θα σκαλιστεί με ρούτερ στη μέση του καπακιού σταυρός (εσωτερικός) 15 επί 15 εκατοστά.

β) Στις πλευρές 27 επί 26 θα ανοιχτεί οπή 12 επί 5 και θα καλυφτεί με ψάθινο πλέγμα για τον αερισμό των οστών.

γ) Η συναρμολόγηση του πλακάζ ( οι κολλήσεις του) θα είναι με κόλλα ανθυγρή πολυουρεθάνης, με λαμέλο (μπισκότο) και χωρίς βίδες που να φαίνονται εξωτερικά.

δ) Όλες οι γωνίες των πλακάζ θα είναι ρουταρισμένες ώστε να εξασφαλιστεί μουρέλο.

ε) Μετά τη συναρμολόγησή του θα τριφτεί με γυαλόχαρτο έως 180 και θα εμποτιστεί με μυκητιοκτόνο το οποίο θα στεγνώσει, θα ξανατριφτεί, και θα εμποτιστεί με λάδι εμποτισμού ( το οποίο θα έχει μια ελαφρά γυαλάδα).

ζ) Για κάθε κυτίο θα πρέπει να παραδοθεί και ένα ταμπελάκι 5 επί 10 αλουμινίου στο οποίο θα αναγράφει η υπηρεσία κάποιους αριθμούς.

στ) ο πάτος θα είναι από πλακάζ πάχους από 0,5 έως 0,8 mm.

Πριν την οριστικοποίηση της παραγγελίας θα κατατεθεί δείγμα για την έγκριση της παραγγελίας.

Ο υπεύθυνος                  		Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος

υπάλληλος                                    Αυτοτελούς Τμ. Διαχ. Κοιμητηρίων

Σαρηγγιανίδης Μιχάλης                                    Θ. ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΔΙΑΧ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Ενδεικτικός προϋπολογισμός-τεχνική περιγραφή

για την προμήθεια οστεοκυτίων, ποσού 37.076,00 ευρώ

|  | Κ.Α 45/7135.04.01 “Λοιπές προμήθειες λοιπών ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 44614100-8 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Οστεοκυτία από υλικό πλακάζ θαλάσσης, πάχους 15 mm, πλάτους 27 cm, μήκους 52 cm και ύψους 26 cm | 460 | 65,00 € | 29.900,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 29.900,00 € |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  | 7.176,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 37.076,00 € |

Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για την προμήθεια των οστεοκυτίων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016   που αφορά τις απευθείας αναθέσεις. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ισχύει από την ημέρα υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησης  της στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι το  τέλος  του έτους ( 31/12/2022).

Η παράδοση των οστεοκυτίων θα γίνει τμηματικά και θα μοιραστεί αναλόγως των αναγκών και στα 3 κοιμητήρια του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρησης Κοιμητηρίων.

Ο υπεύθυνος                  		Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος

υπάλληλος                                    Αυτοτελούς Τμ. Διαχ. Κοιμητηρίων

Σαρηγγιανίδης Μιχάλης                                       Θ. Ραμόπουλος

2