ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Σκευών, Ηλεκτρικών Συσκευών, Μηχανημάτων κλιματισμού (Κλιματιστικά τύπου τοίχου split Inverter) για τις ανάγκες Διευθύνσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης» |
| Α/Α | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |
| 1 | Κλιματιστικό τύπου τοίχου split Inverter: Ισοδύναμης Ονομαστική Απόδοσης Ψύξης τουλάχιστον (BTU/h) 9.383 (3.412 – 10.919), (Kw/h) 2.75 (1.0-3.2). Ονομαστικής Απόδοσης Θέρμανσης (Btu/h) 9.895 (2.730 – 11.601), (Kw/h) 2.90 (0.8-3.4). Ενεργειακή κλάση Ψ/Θ (θερμή ζώνη)/ Θ (μεσαία ζώνη) τουλάχιστον Α++ / Α+++/Α+,. Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) 7.4. Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP θερμή ζώνη/μεσαία ζώνη) 5.3/4.1. Ενδεικτικού τύπου, Carrier Extreme 2 - 42QHG009D8SE / 38QHG009D8SE. Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) (220-240) 220 / 50 Hz / 1N. Ενδεικτικά στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) (Υψ-Μεσ-Χαμ-Αθόρ) 37 - 20. Ενδεικτικά διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) 291 Χ 726 Χ 210. Ενδεικτικά βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) 8,0. Να διαθέτει χρώμα ενδεικτικά λευκό. Να διαθέτει λάμπες UV. Να είναι τεχνολογίας τύπου Inverter. Να χρησιμοποιεί τύπο ψυκτικού υγρού Freon R32. Να διαθέτει λειτουργία Αφύγρανσης. Να διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση λεκάνης συμπυκνωμάτων. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης wifi. Ενδεικτικά διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) 495 Χ 720 Χ 270. Ενδεικτικά διαστάσεις χαλκοσωλήνων Υγρού – Αερίου ¼’’ – 3/8’’. Ενδεικτικά βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) 23,5. Ενδεικτικά στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) 52. | τεμ. | 9 |  |  |
| 2 | Κλιματιστικό τύπου τοίχου split Inverter: Ισοδύναμης ονομαστικής Απόδοσης Ψύξης (Btu/h) 12.454 (4.777 – 14.672), (Kw/h) 3.65 (1.4-4.3). Ονομαστικής Απόδοσης Θέρμανσης (Btu/h) 13.307 (3.753 – 15.013), (Kw/h) 3.90 (1.1-4.4). Ενεργειακή κλάση Ψ/Θ (θερμή ζώνη)/ Θ (μεσαία ζώνη) τουλάχιστον Α++ / Α+++/Α+, Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) 7.0. Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP θερμή ζώνη/μεσαία ζώνη) 5.5/4.2. Ενδεικτικού τύπου, Carrier Extreme 2 - 38QHG012D8SE/42QHG012D8SE. Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) (220-240) 220 / 50 Hz / 1N. Ενδεικτικά στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (Υψ-Μεσ-Χαμ-Αθόρ) 37 - 20. Ενδεικτικά διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) 295 Χ 835 Χ 208. Ενδεικτικά βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) 8,7. Να διαθέτει χρώμα ενδεικτικά λευκό. Να διαθέτει λάμπες UV. Να είναι τεχνολογίας τύπου Inverter. Να χρησιμοποιεί τύπο ψυκτικού υγρού Freon R32. Να διαθέτει λειτουργία Αφύγρανσης. Να διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση λεκάνης συμπυκνωμάτων. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης wifi. Ενδεικτικά διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) 495 Χ 720 Χ 270. Ενδεικτικά διαστάσεις χαλκοσωλήνων Υγρού – Αερίου ¼’’ – 3/8’’. Ενδεικτικά βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) 23.7. Ενδεικτικά στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) 53. | τεμ. | 36 |  |  |
| 3 | Κλιματιστικό τύπου τοίχου split Inverter: Ισοδύναμης ονομαστικής Απόδοσης Ψύξης (Btu/h) 18.016 (11.601 - 20.132), (Kw/h) 5.28 (3.4-6.1). Ονομαστικής Απόδοσης Θέρμανσης (Btu/h) 19.449 (10.578 - 19.790), (Kw/h) 5.70 (3.1-6.7). Ενεργειακή κλάση Ψ/Θ (θερμή ζώνη)/ Θ (μεσαία ζώνη) τουλάχιστον Α++ / Α+++/Α+. Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) 7.0. Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP θερμή ζώνη/μεσαία ζώνη) 5.1/4.0. Ενδεικτικού τύπου, Carrier Extreme 2 - 38QHG018D8SE/42QHG018D8SE. Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) (220-240) 220 / 50 Hz / 1N. Ενδεικτικά στάθμη Θορύβου Εσωτερικής. Μονάδας (dB) (Υψ-Μεσ-Χαμ-Αθόρ) 41 - 21. Ενδεικτικά διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) 320 Χ 969 Χ 241. Ενδεικτικά βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) 11,2. . Να διαθέτει χρώμα ενδεικτικά λευκό. Να διαθέτει λάμπες UV. Να είναι τεχνολογίας τύπου Inverter. Να χρησιμοποιεί τύπο ψυκτικού υγρού Freon R32. Να διαθέτει λειτουργία Αφύγρανσης. Να διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση λεκάνης συμπυκνωμάτων. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης wifi. Ενδεικτικά διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) 554 Χ 805 Χ 330. Ενδεικτικά διαστάσεις χαλκοσωλήνων Υγρού – Αερίου ¼’’ – ½’’. Ενδεικτικά βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) 37. Ενδεικτικά στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) 53. | τεμ. | 15 |  |  |
| 4 | Κλιματιστικό τύπου τοίχου split Inverter: Ισοδύναμης ονομαστικής Απόδοσης Ψύξης (Btu/h) 24.021 (7.165 - 27.980), (Kw/h) 7.04 (2.1-8.2). Ονομαστικής Απόδοσης Θέρμανσης (Btu/h) 25.591 (5.118 - 27.980), (Kw/h) 7.50 (1.5-8.2). Ενεργειακή κλάση Ψ/Θ (θερμή ζώνη)/ Θ (μεσαία ζώνη) τουλάχιστον Α++ / Α+++/Α+. Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) 6.5. Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP θερμή ζώνη/μεσαία ζώνη) 5.1/4.0. Ενδεικτικού τύπου Carrier Extreme 2 - 38QHB024D8SE/42QHB024D8SE. Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) (220-240) 220 / 50 Hz / 1N. Ενδεικτικά στάθμη Θορύβου Εσωτερικής. Μονάδας (dB) (Υψ-Μεσ-Χαμ-Αθόρ) 47 - 22. Ενδεικτικά διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) 336 Χ 1083 Χ 244. Ενδεικτικά βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) 13.6. Να διαθέτει χρώμα ενδεικτικά λευκό. Να διαθέτει λάμπες UV. Να είναι τεχνολογίας τύπου Inverter. Να χρησιμοποιεί τύπο ψυκτικού υγρού Freon R32. Να διαθέτει λειτουργία Αφύγρανσης. Να διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση λεκάνης συμπυκνωμάτων. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης wifi. Ενδεικτικά διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) 673 Χ 890 Χ 342. Ενδεικτικά διαστάσεις χαλκοσωλήνων Υγρού – Αερίου 3/8’’ – 5/8’’. Ενδεικτικά βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) 43.9. Ενδεικτικά στάθμη θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) 58. | τεμ. | 8 |  |  |
|  |  | Σύνολο καθαρής αξίας |  |
|  |  | Φ.Π.Α. | 0,24 |  |
|  |  | Γενικό σύνολο δαπάνης |  |

# Text boxes

( Στοιχεία προσφέροντος: Επωνυμία, τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φάξ )

Προμήθεια :«Σκευών, Ηλεκτρικών Συσκευών, Μηχανημάτων κλιματισμού (Κλιματιστικά τύπου τοίχου split Inverter) για τις ανάγκες Διευθύνσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΔΑΠΑΝΗ : 63.289,66 €

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ :  2022

ΚΑ.: 45/7133.02.01, 10/7133.02.75, 10/7133.02.71, 10/7133.02.72, 15/6473.11.01, 7133.02.01/20.020.

ΔΚΣ: 9 / 9 - 06 - 2022

Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα

Ο

Προσφέρον

(σφραγίδα – υπογραφή)