| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ | «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης (ποδηλάτων)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 136.400,00 € Αριθμός Μελέτης: 2/10-02-2023 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ 100% Κ.Α.: 64/7341.42.01 CPV: 45233162-2 |
| --- | --- |

## ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ                                                           της υπ’ αριθμ. 02/2023 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της 4/2023 διακήρυξης)

| Τεχνικές απαιτήσεις | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Γενική Περιγραφή |  |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση 400 καινούριων ποδηλατοστασίων στα σημεία που υποδεικνύονται στον πίνακα προτεινόμενων θέσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 Κατασκευή στο εργοστάσιο |  |  |  |
| Το κάθε ποδηλατοστάσιο θα κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα, γαλβανισμένου με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (κόκκινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm (σπείρωμα, thread size = 2’’, dεξ=60,3mm, πάχος τοιχώματος 3,2mm), υψηλότατης αντοχής στις καιρικές συνθήκες και στην διάβρωση (οξείδωση-σκουριά). Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κοπή και στην κάμψη του σωλήνα καθώς και στην ομοιογένεια όλων των τεμαχίων, σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. | ΝΑΙ |  |  |
| Τα ποδηλατοστάσια στην συνέχεια θα βάφονται ηλεκτροστατικά με χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Η βαφή θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο στρώσεις με ειδικό primer (wash primer) για γαλβανισμένες επιφάνειες και δύο στρώσεις ειδικής ηλεκτροστατικής βαφής για μέγιστη αντοχή σε χρόνο, τις καιρικές συνθήκες τα μικροχτυπήματα και την οξείδωση (σκουριά) σύμφωνα και με τον κανονισμό της ΕΕ 2004/42 VOC | ΝΑΙ |  |  |
| Μετά το βάψιμο θα προσκολλούνται στο άνω τμήμα του δύο ανακλαστικές μεμβράνες τύπου 2 προκειμένου να είναι ορατά και τις νυκτερινές ώρες στα σημεία όπου δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής θα προσκομίσει δείγμα στην Υπηρεσία προς έγκριση εντός δέκα ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 Μεταφορά στον τόπο του έργου |  |  |  |
| Κατά τις φορτοεκφορτώσεις και αποθηκεύσεις των στοιχείων των κατασκευών, οι βαμμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από φθορές με τη λήψη κατάλληλων μέτρων (π.χ. κατά τη στοίβαξη των στοιχείων για μεταφορά ή αποθήκευση, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποστάτες από ξύλο, ώστε τα μεταλλικά στοιχεία να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή με τα μεταλλικά μέρη του μέσου μεταφοράς). | NAI |  |  |
| 4 Τοποθέτηση επί τόπου |  |  |  |
| Τα ποδηλατοστάσια θα τοποθετηθούν εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης σε σημεία που ορίζει η μελέτη (πίνακα προτεινόμενων θέσεων) και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. | NAI |  |  |
| Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτηση των ποδηλατοστάσιων στα εξής: |  |  |  |
| α) Στη διάνοιξη οπών πάκτωσης διαμέτρου 150mm και σε απόσταση μεταξύ τους 51εκ., και βάθους 30-35εκ. | NAI |  |  |
| β) Στην επίβλεψη και ευθυγράμμιση του ποδηλατοστάσιου. | NAI |  |  |
| γ) Στην πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) | NAI |  |  |
| δ) Στην σήμανση και ασφάλιση της θέσης κατά την τοποθέτηση και για όση ώρα απαιτείται έως την οριστική παράδοση αυτού. | NAI |  |  |
| ε) Στον έλεγχο της σωστής τοποθέτησης και στερέωσης και σε τυχόν αστοχία στην ορθή επανατοποθέτηση του. | NAI |  |  |
| 5 Αποστάσεις τοποθέτησης |  |  |  |
| Παράλληλη τοποθέτηση Όταν το στοιχείο ή/και τα στοιχεία τοποθετούνται παράλληλα με το κράσπεδο , θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 90 εκ. από την εξωτερική ακμή του κρασπέδου και όταν είναι περισσότερα σε σειρά να τοποθετούνται σε έκκεντρη απόσταση μεταξύ τους 2,50 μ. (δηλαδή η οπή τοποθέτησης του ενός από του άλλου να απέχει 1,80m.). Προκειμένου το ποδήλατο που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του ποδηλατοστάσιου να μην καταλαμβάνει χώρο από το ελεύθερο πλάτος όδευσης πεζών θα πρέπει το εναπομείναν πεζοδρόμιο να είναι τουλάχιστον 1,80m. και το συνολικό πλάτος του πεζοδρομίου 2,70m. | NAI |  |  |
| Κάθετη τοποθέτηση Όταν το στοιχείο ή/και τα στοιχεία τοποθετούνται κάθετα στο κράσπεδο, θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η προβολή/ακμή του ποδηλατοστάσιου να βρίσκεται σε απόσταση 40εκ. από την εξωτερική ακμή του κρασπέδου (δηλαδή η οπή τοποθέτησης σε 60 εκ απόσταση από την εξωτερική ακμή του κρασπέδου) και η μεταξύ τους απόσταση να απέχει 1,20μ. προκειμένου να μπορούν να τοποθετηθούν ποδήλατα και στις δύο πλευρές του ποδηλατοστάσιου. Προκειμένου η ανωτέρω τοποθέτηση των ποδηλατοστασιων να μην εμποδίζει το ελεύθερο πλάτος όδευσης πεζών θα πρέπει το πεζοδρόμιο να έχει πλάτος τουλάχιστον 3,55m. | NAI |  |  |
| 6 Εγγύηση ποδηλατοστασίων κατά της οξείδωσης |  |  |  |
| Ο χρόνος εγγύησης, μετρούμενος από της ημερομηνίας της παραλαβής των ειδών από την επιτροπή παραλαβής, καθορίζεται σε τρία (3) χρόνια. Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για τριετή εγγύηση κατά της οξείδωσης. | ΝΑΙ |  |  |

Ο προσφέρων

__________________