| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Θεσσαλονίκη 5/02/2024 |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |
| ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |
| ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ.Δ/νση: Μοναστηρίου 53-55 Τ.Κ.: 54627 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Θ. Στογιάννης Τηλέφωνο: 231331 8941 |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών

για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

Είδος με Α/Α: 1 έως και 4

-Αφορά προμήθεια και πιο συγκεκριμένα αφορά αντιγραφή κλειδιών τύπου: Απλά οικιών, θωρακισμένα υπερασφαλείας, θωρακισμένα ασφαλείας και αποτυπώσεως.

- Για την αντιγραφή των κλειδιών να χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα μηχανήματα μηδενίζοντας την πιθανότητα λάθους.

- Σε περίπτωση ελαττώματος που καθιστά την χρήση του αδύνατη, ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ολική αντικατάσταση του αντιγράφου κλειδιού. Το κόστος μεταφοράς που θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση του αντιγράφου κλειδιού βαρύνουν τον ανάδοχο.

Είδος με Α/Α: 5 έως και 8

Αφορά εργασία και πιο συγκεκριμένα αφορά άνοιγμα απλής ή θωρακισμένης πόρτας και διάρρηξη απλής ή θωρακισμένης πόρτας.

Είδος με Α/Α: 9 έως και 13

-Αφορά προμήθεια ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων και γενικά των υλικών που απαιτούνται καθώς και την εργασία αντικατάστασης τους ή αλλαγής ή τοποθέτησης τους. Πιο συγκεκριμένα αφορά την αλλαγή απλού ή κυλίνδρου ασφαλείας, αλλαγή συνδυασμού και αντικατάσταση κλειδαριάς απλής ή θωρακισμένης πόρτας.

-Σε περίπτωση ελαττώματος που καθιστά την χρήση του εξαρτήματος ή ανταλλακτικού  ή υλικού αδύνατη, ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ολική αντικατάσταση. Το κόστος μεταφοράς που θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση του ανταλλακτικού και της εργασίας που απαιτείται βαρύνει τον ανάδοχο.

Είδος με Α/Α: 14

-Αφορά προμήθεια τηλεχειριστηρίου γκαραζόπορτας με κυλιόμενο κωδικό.

- Σε περίπτωση ελαττώματος που καθιστά την χρήση του αδύνατη, ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ολική αντικατάσταση του. Το κόστος μεταφοράς που θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση βαρύνει τον ανάδοχο.

Είδος με Α/Α: 15

-Αφορά προμήθεια κλειδαριών επίπλων ασφαλείας για συρτάρια και πορτάκια επίπλων. Περιλαμβάνει αντικρυστό λαμάκι, επιστόμιο κυλίνδρου και 2 κλειδιά.

- Σε περίπτωση ελαττώματος που καθιστά την χρήση της κλειδαριάς αδύνατη, ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ολική αντικατάσταση της. Το κόστος μεταφοράς που θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση βαρύνει τον ανάδοχο.

| Ο Συντάξας | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων | Η Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας |
| --- | --- | --- |
| Θ. Στογιάννης | I. Κατσούλης | Σ. Σπυρίδου |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Θεσσαλονίκη 5/02/2024 |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |
| ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |
| ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ.Δ/νση: Μοναστηρίου 53-55 Τ.Κ.: 54627 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Θ. Στογιάννης Τηλέφωνο: 231331 8941 |  |

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών

για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει από τις ανάλογες δομές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα προς αντιγραφή κλειδιά.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του να παραδίδει τα κλειδιά και τα αντίγραφά τους στους χώρους που θα υποδεικνύει η Διεύθυνση μας

- Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς του προσωπικού του αλλά και των εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών ή υλικών για τα είδη με Α/Α: 5 έως και 15 σε ολόκληρο τον Νομό Θεσσαλονίκης.

- Οι ποσότητες ανά είδος με Α/Α: 1 έως και 15, είναι ενδεικτικές και μπορούν να μεταβάλλονται ανά είδος χωρίς να υπερβαίνουν τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό και θα τιμολογούνται με την αντίστοιχη τιμή μονάδας ανά είδος της προσφοράς.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται για όλα τα είδη από Α/Α: 1 έως και 15 εντός μίας (1) ημέρας από την ημέρα είτε παραλαβής των προς αντιγραφή κλειδιών είτε κοινοποίησης εκτέλεσης συγκεκριμένης εργασίας  να εκτελέσει την εργασία και την παράδοση.

- Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο της προμήθειας που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η απορρόφηση της προμήθειας εξαρτάται από τις ανάγκες της υπηρεσίας μας. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η υλοποίηση του συνόλου της προμήθειας, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

- Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι τις 31/12/2025 µε την δυνατότητα παράτασης της σύμβασης εφόσον υπάρχει συμβατικό υπόλοιπο και εφόσον επίσης δοθεί παράταση – συνέχισης της χρηματοδότησης του προγράμματος και μετά την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του συμβαλλόμενου.

- Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία, υποβάλλοντας μία και μοναδική προσφορά, για το σύνολο των ειδών.

- Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., οι τυχόν κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την Υπηρεσία.

| Ο Συντάξας | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων | Η Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας |
| --- | --- | --- |
| Θ. Στογιάννης | I. Κατσούλης | Σ. Σπυρίδου |